Perfil Profesional

Ejecutor de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias

Nivel de Competencia II

Figura Profesional / Instalación Sanitaria Domiciliaria

Familia / Instalaciones

Aprobado por el

CFCyE Res Nº 188/02

# Competencia general

El Instalador Sanitarista domiciliario, estará capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el Perfil Profesional, para: Analizar los requerimientos que le presenten los supervisores de la instalación, analizar la información técnica asociada a cada elemento constructivo, planificar su actividad en función de la planificación general del proceso de la instalación. Ejecutar y verificar el funcionamiento de las instalaciones sanitaria en edificios uní y multifamiliares, locales comerciales, industrias y unidades de actividades varias. Administrar su actividad: calcular materiales y herramientas.

Con referencia a las competencias señaladas, se desempeña en los ámbitos de producción: obras edilicias en proceso de construcción o ya realizadas (ampliaciones o refacciones), prestando servicios relacionados con las instalaciones sanitarias actuando en relación de dependencia en las funciones de: ejecución, planificación, gestión y administración, y comercialización en la industria de la construcción.

Actúa interdisciplinariamente con otros idóneos y técnicos de la misma u otra ocupación, eventualmente involucrados en su actividad.

# Se responsabiliza de la interpretación de las necesidades, de la instalación ejecutada, ante sus superiores, de quienes recibe control general por parte del director de obra y estrecho del capataz.

# Funciones

Estas funciones, nucleadas en un individuo, requieren del mismo el dominio de un “saber hacer” complejo en el que se movilizan conocimientos, valores, actitudes y habilidades de carácter tecnológico, social y personal que definen su identidad profesional.

Las funciones del campo de la construcción son:

- Ejecución de procesos constructivos

- Planificación de procesos constructivos

- Gestión y administración de procesos constructivos

- Comercialización de servicios y evaluación técnico comercial de procesos y/o productos constructivos

Esta identificación de funciones no significa una segmentación profesional dentro del campo de la construcción, sino que es una caracterización de un conjunto articulado de diferentes funciones incluidas en un solo individuo y que operan de manera simultánea, todas estas, a través de una sola persona, independientemente del nivel de profesionalidad que estemos abarcando.

A su vez, las funciones del campo de la construcción identificada en la familia de Instalaciones y particularizándola en la Figura del Instalador Sanitarista Domiciliario son:

- Ejecutar procesos constructivos de instalaciones sanitarias  domiciliarias en viviendas uni y multifamilares y de locales comerciales para la provisión de agua y el desague pluvial y cloacal

- Planificar procesos constructivos de instalaciones sanitarias  domiciliarias en viviendas uni y multifamiliares y de locales comerciales

- Gestionar y administrar procesos constructivos de instalaciones sanitarias  domiciliarias en viviendas uni y multi familiares y de locales comerciales

- Comercializar servicios específicos de instalaciones sanitarias  domiciliarias en viviendas uni y multifamiliares y de locales comerciales

Por el otro la especificación del perfil o figura profesional mediante la fijación de subfunciones como particularización de cada función, como recorte final de identificación de este perfil o figura profesional:

| Ejecutar procesos constructivos de instalaciones sanitarias domiciliarias | Tender cañerías de provisión de agua fría y caliente, con distintos tipos de materiales y de técnicas Tender cañerías de provisión de agua contra incendios Instalar montantes y sistema de tanque de reserva y de bombeo Ejecutar cañerías de desagüe pluvial Ejecutar instalación de cloacas con distintos materiales Conectar artefactos sanitarios y grifería |
| --- | --- |
| Planificar procesos constructivos de instalaciones sanitarias domiciliarias | Analizar las necesidades que le presenta su supervisor Interpretar información escrita o verbal Calcular los elementos de la instalación. |
| Gestionar y administrar procesos constructivos de instalaciones sanitarias | Controlar el proceso constructivo propio |
| Comercializar servicios específicos de instalaciones sanitarias domiciliares | Convenir los servicios prestados |

Desarrollo del perfil profesional

# Las actividades y criterios de realización definen el alcance de cada competencia desarrollada.

Ejecutar procesos constructivos de instalaciones sanitarias domiciliarias en viviendas uni y multifamiliares y en locales comerciales

| Ejecutar instalación de provisión de agua fría y caliente |
| --- |
| Actividades | Criterios de realización |
| Tender cañerías de latón para distribución de agua fría y caliente | Se replantean los ejes de los artefactos y se marcan los recorridos de las canaletas para el paso de las cañerías y ubicación de accesorios de conexión, sobre la base de indicaciones verbales del responsable técnico de la obra o especificaciones del plano de instalación sanitaria Se comunica con los responsables técnicos de la obra y/o sus superiores para recibir las indicaciones correspondientes. Se comprueba que el equipamiento, insumos, medios y equipos de seguridad son los adecuados, están en buenas condiciones y se ajustan a lo solicitado por la dirección técnica. Se dispone el material y el equipamiento en zonas libres de riesgo y cumpliendo con las normas de seguridad específicas de la obra. Se ejecuta el canaleteo en los muros; según la ubicación fijada anteriormente, considerando los diámetros de cañerías a tender y teniendo en cuenta las normas de seguridad e higiene laboral relativas al uso de herramientas cortantes. Se miden los tramos de cañerías a colocar y se definen las salientes de los chicotes, (con relación a los revestimientos del paramento interesado) para identificar los cortes y soldaduras a realizar. Se ejecutan los cortes de caños, aplicando criterios de realización seguros en cuanto al manejo de herramientas e insumos de manera óptima. Se verificará que los cortes no tengan rebabas y sean perpendiculares a la sección del caño. Se preparan los caños y los elementos para realizar la soldadura capilar o soldadura fuerte, según corresponda. Se sueldan los tramos rectos de cañerías y los accesorios con soldadura capilar o fuerte, verificando que las mismas sean continuas y no presenten fisuras o zonas de cubrimiento dudoso, utilizando el material adecuado recomendado por el fabricante de los caños y aplicando las normas de seguridad para utilización de herramientas e insumos con aporte de calor. Se aplica a la instalación el recubrimiento de aislación hidrófuga previo a la fijación de la misma al muro. Se engrapan las cañerías con elementos apropiados para tal fin y que se encuentran en el mercado, amurándolas con mortero. Se ejecuta la mezcla para amurar la instalación al muro corroborándose los dosajes estipulados, aplicando las normas de seguridad e higiene laboral relativas al uso de elementos nocivos para la piel. Se amura con mezcla la instalación sin tapar las uniones, aplicando normas seguras de utilización de herramientas. Se tienden las cañerías aplicando las reglas de buen arte de la actividad, en los tiempos standard de obra asignados para la actividad, considerando su actividad dentro del contexto general de la obra Se aplican permanentemente las normas y recomendaciones de seguridad e higiene en obra en lo que respecta a su seguridad personal y a la de sus compañeros de tareas. Se prueba la instalación armada anteriormente con agua a presión (una atmósfera) aplicando a la cañería un grifo con manómetro que se dejará en observación durante 24 horas detectando así la aparición de eventuales pérdidas, en cuyo caso se procede a la reparación. Se detectan las fallas en instalaciones nuevas o existentes aplicando la metodología y los medios más eficientes, definiendo el proceso de reparación para la resolución del problema. Se ejecuta las reparaciones en las instalaciones donde se detectaron las fallas. Se limpian las herramientas y equipos y dejándolos en adecuadas condiciones de uso. Se unen cañerías de latón con cañerías de otros materiales con piezas especiales de unión. Se reparan y cambian tramos de cañerías de materiales en desuso por cañerías y accesorios de latón. |
| Tender cañerías de polietileno para distribución de agua fría y caliente | Se replantean los ejes de los artefactos y se marcan los recorridos de las canaletas para el paso de las cañerías y ubicación de accesorios de conexión, sobre la base de indicaciones verbales del responsable técnico de la obra o especificaciones del plano de instalación sanitaria Se comunica con los responsables técnicos de la obra y/o sus superiores para recibir las indicaciones correspondientes. Se comprueba que el equipamiento, insumos, medios y equipos de seguridad son los adecuados, están en buenas condiciones y se ajustan a lo solicitado por la dirección técnica. Se dispone el material y el equipamiento en zonas libres de riesgo y cumpliendo con las normas de seguridad específicas de la obra. Se ejecuta el canaleteo en los muros; según la ubicación fijada anteriormente, considerando los diámetros de cañerías a tender y teniendo en cuenta las normas de seguridad e higiene laboral relativas al uso de herramientas cortantes. Se miden los tramos de cañerías a colocar y se definen las salientes de los chicotes, (con relación a los revestimientos del paramento interesado) para identificar los cortes y uniones a realizar. Se ejecutan los cortes de caños, aplicando criterios de realización seguros en cuanto al manejo de herramientas e insumos de manera óptima, verificando que los cortes no tengan rebabas y sean perpendiculares a la sección del caño. Se roscan los caños basándose en el tipo de rosca definida. Se unen los tramos rectos de cañerías y los accesorios roscándolas, verificando que las uniones queden selladas y seguras, utilizando las herramientas y el material adecuado recomendado por el fabricante de los caños y accesorios, aplicando las normas de seguridad para utilización de herramientas e insumos. Se aplica a la instalación el recubrimiento de aislación hidrófuga y/o térmica previo a la fijación de la misma al muro. Se engrapan las cañerías con elementos apropiados para tal fin y que se encuentran en el mercado, amurándolas con mortero. Se ejecuta la mezcla para amurar la instalación al muro corroborándose los dosajes estipulados, aplicando las normas de seguridad e higiene laboral relativas al uso de elementos nocivos para la piel. Se amura con mezcla la instalación sin tapar las uniones, aplicando normas seguras de utilización de herramientas. Se tienden las cañerías de polietileno con las técnicas adecuadas para la actividad, en los tiempos standard de obra asignados para la actividad, en el marco del conjunto de la obra Se aplican permanentemente las normas y recomendaciones de seguridad e higiene en obra en lo que respecta a su seguridad personal y a la de sus compañeros de tareas. Se prueba la instalación armada anteriormente con agua a presión (una atmósfera) aplicando a la cañería un grifo con manómetro que se dejará en observación durante 24 horas detectando así la aparición de eventuales pérdidas, en cuyo caso se verificará el motivo de la perdida (defecto del accesorio o del roscado) reparándola.- Se detectan las fallas en instalaciones nuevas o existentes aplicando la metodología y los medios más eficientes, definiendo el proceso de reparación para la resolución del problema. Se ejecuta las reparaciones en las instalaciones donde se detectaron las fallas. Se limpian las herramientas y equipos y dejándolos en adecuadas condiciones de uso Se unen cañerías de polietileno con cañerías de otros materiales con piezas especiales de unión. Se reparan y cambian tramos de cañerías de materiales en desuso por cañerías y accesorios de polietileno. |
| Tender cañerías de polipropileno para distribución de agua fría y caliente | Se replantean los ejes de los artefactos y se marcan los recorridos de las canaletas para el paso de las cañerías y ubicación de accesorios de conexión, sobre la base de indicaciones verbales del responsable técnico de la obra o especificaciones del plano de instalación sanitaria Se comunica con los responsables técnicos de la obra y/o sus superiores para recibir las indicaciones correspondientes. Se comprueba que el equipamiento, insumos, medios y equipos de seguridad son los adecuados, están en buenas condiciones y se ajustan a lo solicitado por la dirección técnica. Se dispone el material y el equipamiento en zonas libres de riesgo y cumpliendo con las normas de seguridad específicas de la obra. Se ejecuta el canaleteo en los muros; según la ubicación fijada anteriormente, considerando los diámetros de cañerías a tender y teniendo en cuenta las normas de seguridad e higiene laboral relativas al uso de herramientas cortantes. Se miden los tramos de cañerías a colocar y se definen las salientes de los chicotes, (con relación a los revestimientos del paramento interesado) para identificar los cortes y soldaduras a realizar. Se ejecutan los cortes de caños, aplicando criterios de realización seguros en cuanto al manejo de herramientas e insumos de manera óptima. Se verificará que los cortes no tengan rebabas y sean perpendiculares a la sección del caño. Se roscan los caños basándose en el tipo de rosca definida. Se unen los tramos rectos de cañerías y los accesorios roscándolas, verificando que las uniones queden selladas y seguras, utilizando las herramientas y el material adecuado recomendado por el fabricante de los caños y accesorios, aplicando las normas de seguridad para utilización de herramientas e insumos. Se aplica a la instalación el recubrimiento de aislación hidrófuga previo a la fijación de la misma al muro. Se engrapan las cañerías con elementos apropiados para tal fin y que se encuentran en el mercado, amurándolas con mortero. Se ejecuta la mezcla para amurar la instalación al muro corroborándose los dosajes estipulados, aplicando las normas de seguridad e higiene laboral relativas al uso de elementos nocivos para la piel. Se amura con mezcla la instalación sin tapar las uniones, aplicando normas seguras de utilización de herramientas. Se construye el tendido de cañerías aplicando las técnicas adecuadas y propia de la actividad, desarrollando la actividad en los tiempos standard de obra, considerando su actividad dentro del contexto general de la obra Se aplican permanentemente las normas y recomendaciones de seguridad e higiene en obra en lo que respecta a su seguridad personal y a la de sus compañeros de tareas. Se prueba la instalación armada anteriormente con agua a presión (una atmósfera) aplicando a la cañería un grifo con manómetro que se dejará en observación durante 24 horas detectando así la aparición de eventuales pérdidas, en cuyo caso se verificará el motivo de la perdida (defecto del accesorio o del roscado) reparándola.- Se detectan las fallas en instalaciones nuevas o existentes aplicando la metodología y los medios más eficientes, definiendo el proceso de reparación para la resolución del problema. Se ejecuta las reparaciones en las instalaciones donde se detectaron las fallas. Se limpian las herramientas y equipos y dejándolos en adecuadas condiciones de uso. Se unen cañerías de polipropileno con cañerías de otros materiales con piezas especiales de unión. Se reparan y cambian tramos de cañerías de materiales en desuso por cañerías y accesorios de polipropileno. |
| Tender cañerías por termofusión para la distribución de agua fría y caliente | Se replantean los ejes de los artefactos y se marcan los recorridos de las canaletas para el paso de las cañerías y ubicación de accesorios de conexión, sobre la base de indicaciones verbales del responsable técnico de la obra o especificaciones del plano de instalación sanitaria Se comunica con los responsables técnicos de la obra y/o sus superiores para recibir las indicaciones correspondientes. Se comprueba que el equipamiento, insumos, medios y equipos de seguridad son los adecuados, están en buenas condiciones y se ajustan a lo solicitado por la dirección técnica. Se dispone el material y el equipamiento en zonas libres de riesgo y cumpliendo con las normas de seguridad específicas de la obra. Se ejecuta el canaleteo en los muros; según la ubicación fijada anteriormente, considerando los diámetros de cañerías a tender y teniendo en cuenta las normas de seguridad e higiene laboral relativas al uso de herramientas cortantes. Se miden los tramos de cañerías a colocar y se definen las salientes de los chicotes, (con relación a los revestimientos del paramento interesado) para identificar los cortes y soldaduras a realizar. Se ejecutan los cortes de caños, aplicando criterios de realización seguros en cuanto al manejo de herramientas e insumos de manera óptima. Se verificará que los cortes no tengan rebabas y sean perpendiculares a la sección del caño. Se unen los tramos rectos de cañerías y los accesorios termo fusionándolas, verificando que las uniones queden selladas y seguras, utilizando las herramientas y el material adecuado recomendado por el fabricante de los caños y accesorios, aplicando las normas de seguridad para utilización de herramientas e insumos, teniendo en cuenta también los tiempos fijados para la actividad, considerando la globalidad de la obra. Se aplica a la instalación el recubrimiento de aislación hidrófuga previo a la fijación de la misma al muro. Se engrapan las cañerías con elementos apropiados para tal fin y que se encuentran en el mercado, amurándolas con mortero. Se ejecuta la mezcla para amurar la instalación al muro corroborándose los dosajes estipulados, aplicando las normas de seguridad e higiene laboral relativas al uso de elementos nocivos para la piel. Se amura con mezcla la instalación sin tapar las uniones, aplicando normas seguras de utilización de herramientas. Se aplican permanentemente las normas y recomendaciones de seguridad e higiene en obra en lo que respecta a su seguridad personal y a la de sus compañeros de tareas. Se prueba la instalación armada anteriormente con agua a presión (1 atmósfera) aplicando a la cañería un grifo con manómetro que se dejará en observación durante 24 horas detectando así la aparición de eventuales pérdidas, en cuyo caso se procederá a ejecutar una nueva unión. Se detectan las fallas en instalaciones nuevas o existentes aplicando la metodología y los medios más eficientes, definiendo el proceso de reparación para la resolución del problema. Se ejecuta las reparaciones en las instalaciones donde se detectaron las fallas. Se limpian las herramientas y equipos y dejándolos en adecuadas condiciones de uso. Se unen cañerías por termofusión con cañerías de otros materiales con piezas especiales de unión. Se reparan y cambian tramos de cañerías de materiales en desuso por cañerías y accesorios por termofusión. |
| Tender cañerías de acero inoxidable para distribución de agua fría y caliente | Se replantean los ejes de los artefactos y se marcan los recorridos de las canaletas para el paso de las cañerías y ubicación de accesorios de conexión, sobre la base de indicaciones verbales del responsable técnico de la obra o especificaciones del plano de instalación sanitaria Se comunica con los responsables técnicos de la obra y/o sus superiores para recibir las indicaciones correspondientes. Se comprueba que el equipamiento, insumos, medios y equipos de seguridad son los adecuados, están en buenas condiciones y se ajustan a lo solicitado por la dirección técnica. Se dispone el material y el equipamiento en zonas libres de riesgo y cumpliendo con las normas de seguridad específicas de la obra. Se ejecuta el canaleteo en los muros; según la ubicación fijada anteriormente, considerando los diámetros de cañerías a tender y teniendo en cuenta las normas de seguridad e higiene laboral relativas al uso de herramientas cortantes. Se miden los tramos de cañerías a colocar y se definen las salientes de los chicotes, (con relación a los revestimientos del paramento interesado) para identificar los cortes y soldaduras a realizar. Se ejecutan los cortes de caños, aplicando criterios de realización seguros en cuanto al manejo de herramientas e insumos de manera óptima. Se verificará que los cortes no tengan rebabas y sean perpendiculares a la sección del caño. Se unen los tramos rectos de cañerías y los accesorios a presión, verificando que las uniones queden selladas y seguras, utilizando las herramientas y el material adecuado recomendado por el fabricante de los caños y accesorios, aplicando las normas de seguridad para utilización de herramientas e insumos. Se aplica a la instalación el recubrimiento de aislación hidrófuga previo a la fijación de la misma al muro. Se engrapan las cañerías con elementos apropiados para tal fin y que se encuentran en el mercado, amurándolas con mortero. Se ejecuta la mezcla para amurar la instalación al muro corroborándose los dosajes estipulados, aplicando las normas de seguridad e higiene laboral relativas al uso de elementos nocivos para la piel. Se amura con mezcla la instalación sin tapar las uniones, aplicando normas seguras de utilización de herramientas. Se construye el tendido de cañerías aplicando las técnicas adecuadas y propia de la actividad, desarrollando la actividad en los tiempos standard de obra, considerando su actividad dentro del contexto general de la obra Se aplican permanentemente las normas y recomendaciones de seguridad e higiene en obra en lo que respecta a su seguridad personal y a la de sus compañeros de tareas. Se prueba la instalación armada anteriormente con agua a presión (una atmósfera) aplicando a la cañería un grifo con manómetro que se dejará en observación durante 24 horas detectando así la aparición de eventuales pérdidas, en cuyo caso se verificará el motivo de la perdida (defecto del accesorio o del roscado) reparándola.- Se detectan las fallas en instalaciones nuevas o existentes aplicando la metodología y los medios más eficientes, definiendo el proceso de reparación para la resolución del problema. Se ejecuta las reparaciones en las instalaciones donde se detectaron las fallas. Se limpian las herramientas y equipos y dejándolos en adecuadas condiciones de uso Se aplican los cuidados necesarios en el traslado, manipuleo y estibaje de las cañerías de acero inoxidable. Se unen cañerías de acero inoxidable con cañerías de otros materiales con piezas especiales de unión. Se reparan y cambian tramos de cañerías de materiales en desuso por cañerías y accesorios de acero inoxidable. |
| Tender cañería de hierro galvanizado para la provisión y distribución del agua contra incendio | Se replantean los ejes de los artefactos y se marcan los recorridos de las canaletas para el paso de las cañerías y ubicación de accesorios de conexión, basándose en indicaciones verbales del responsable técnico de la obra o especificaciones del plano de instalación sanitaria Se comunica con los responsables técnicos de la obra y/o sus superiores para recibir las indicaciones correspondientes. Se comprueba que el equipamiento, insumos, medios y equipos de seguridad son los adecuados, están en buenas condiciones y se ajustan a lo solicitado por la dirección técnica. Se dispone el material y el equipamiento en zonas libres de riesgo y cumpliendo con las normas de seguridad específicas de la obra. Se ejecuta el canaleteo en los muros; según la ubicación fijada anteriormente, considerando los diámetros de cañerías a tender y teniendo en cuenta las normas de seguridad e higiene laboral relativas al uso de herramientas cortantes. Se miden los tramos de cañerías a colocar para identificar los cortes y soldaduras a realizar. Se ejecutan los cortes de caños, aplicando criterios de realización seguros en cuanto al manejo de herramientas e insumos de manera óptima. Se verificará que los cortes no tengan rebabas y sean perpendiculares a la sección del caño. Se define el tipo y características de la rosca y se roscan los caños para este tipo de instalación. Se unen los tramos rectos de cañerías y los accesorios roscándolas, verificando que las uniones queden selladas y seguras, utilizando las herramientas y el material adecuado recomendado por el fabricante de los caños y accesorios, aplicando las normas de seguridad para utilización de herramientas e insumos. Se aplica a la instalación el recubrimiento de aislación hidrófuga previo a la fijación de la misma al muro. Se engrapan las cañerías con elementos apropiados para tal fin, de manera que queden fijas y en las posiciones adecuadas para su utilización. Se tienden las cañerías para instalaciones contra incendio de acuerdo a los procesos de trabajo y normas de instalación indicados, en los tiempos standard de obra asignados para la actividad, considerando su actividad dentro del contexto general de la obra Se aplican permanentemente las normas y recomendaciones de seguridad e higiene en obra en lo que respecta a su seguridad personal y a la de sus compañeros de tareas. Se limpian las herramientas y equipos y dejándolos en adecuadas condiciones de uso Se prueba la instalación armada anteriormente con agua a presión (una atmósfera) aplicando a la cañería un grifo con manómetro que se dejará en observación durante 24 horas detectando así la aparición de eventuales pérdidas, en cuyo caso se verificará el motivo de la perdida (defecto del accesorio o del roscado) reparándola. Se detectan las fallas en instalaciones nuevas o existentes aplicando la metodología y los medios más eficientes, definiendo el proceso de reparación para la resolución del problema. Se ejecuta las reparaciones en las instalaciones donde se detectaron las fallas. |

| Conectar tanque de reserva |
| --- |
| Actividades | Criterios de realización |
| Ejecutar las montantes de latón, material plástico o acero inoxidable, para la provisión de agua a tanque de reserva y bajadas para distribución | Se replantean los recorridos de las cañerías, la ubicación de accesorios de conexión y el tanque de reserva, basándose en indicaciones verbales del responsable técnico de la obra o especificaciones del plano de instalación sanitaria Se comunica con los responsables técnicos de la obra y/o sus superiores para recibir las indicaciones correspondientes. Se comprueba que el equipamiento, insumos, medios y equipos de seguridad son los adecuados, están en buenas condiciones y se ajustan a lo solicitado por la dirección técnica. Se dispone el material y el equipamiento en zonas libres de riesgo y cumpliendo con las normas de seguridad específicas de la obra, en particular para la elevación de los distintos elementos al sector de trabajo. Se utilizan los elementos de protección personal y de seguridad apropiados para el trabajo en altura y se desarrolla la actividad en total concordancia con las normas de prevención y seguridad para trabajos en altura. Se miden los tramos de cañerías a colocar para identificar los cortes a realizar. Se ejecutan los cortes de caños, aplicando criterios de realización seguros en cuanto al manejo de herramientas e insumos de manera óptima. Se verificará que los cortes no tengan rebabas y sean perpendiculares a la sección del caño. Se preparan las cañerías y accesorios para unirlas con las técnicas que correspondan a cada tipo de material. Se unen los tramos rectos de cañerías y los accesorios, verificando que las uniones queden selladas y seguras, utilizando las herramientas y el material adecuado recomendado por el fabricante de los caños y accesorios, aplicando las normas de seguridad para utilización de herramientas e insumos. Se engrapan las cañerías con grapas adecuadas para este tipo de instalación y de para el tipo de material utilizado. Se procede a ejecutar la cañería con las técnicas adecuadas, en los tiempos standard de obra asignados para la actividad y considerando su actividad dentro del contexto general de la obra Se identifican las especificaciones del colector para su armado por terceros, verificando la calidad y especificaciones técnicas del mismo una vez construido. Se montan y conectan el tanque, válvula, flotante, ruptor de vacío, brida de salida y colector completo, de acuerdo las especificaciones técnicas Se aplican permanentemente las normas y recomendaciones de seguridad e higiene en obra en lo que respecta a su seguridad personal y a la de sus compañeros de tareas. Se limpian las herramientas y equipos y dejándolos en adecuadas condiciones de uso Se prueba la instalación armada anteriormente con agua a presión (1 atmósfera) aplicando a la cañería un grifo con manómetro que se dejará en observación durante 24 horas detectando así la aparición de eventuales pérdidas, en cuyo caso se verificará el motivo de la pérdida (defecto del accesorio o de la unión) reparándola.- Se detectan las fallas en instalaciones nuevas o existentes aplicando la metodología y los medios más eficientes, definiendo el proceso de reparación para la resolución del problema. Se ejecuta las reparaciones en las instalaciones donde se detectaron las fallas. |

| Conectar sistema de bombeo |
| --- |
| Actividades | Criterios de realización |
| Ejecutar la instalación para la provisión de agua a tanque de bombeo, desde la línea municipal, hasta el sistema de bombeo con cañerías de Latón o material plástico. | Se replantean los recorridos de las cañerías, la ubicación de accesorios de conexión y el tanque de bombeo, basándose en indicaciones verbales del responsable técnico de la obra o especificaciones del plano de instalación sanitaria Se comunica con los responsables técnicos de la obra y/o sus superiores para recibir las indicaciones correspondientes. Se comprueba que el equipamiento, insumos, medios y equipos de seguridad son los adecuados, están en buenas condiciones y se ajustan a lo solicitado por la dirección técnica. Se dispone el material y el equipamiento en zonas libres de riesgo y cumpliendo con las normas de seguridad específicas de la obra. Se ejecutan las cavidades en paredes o las zanjas según la ubicación fijada anteriormente, considerando los diámetros de cañerías a tender y teniendo en cuenta las normas de seguridad e higiene laboral relativas al uso de herramientas cortantes. Se preparan las zanjas para la colocación de las cañerías, construyendo las camas indicadas para cada caso. Se miden los tramos de cañerías a colocar para identificar los cortes a realizar. Se ejecutan los cortes de caños, aplicando criterios de realización seguros en cuanto al manejo de herramientas e insumos de manera óptima. Se verificará que los cortes no tengan rebabas y sean perpendiculares a la sección del caño. Se preparan los distintos tramos de cañerías y accesorios para su unión, aplicando las técnicas de trabajo adecuadas para cada tipo de material Se unen los tramos de cañerías y los accesorios según la técnica que corresponda a cada tipo de material, verificando que las uniones queden selladas y seguras, utilizando las herramientas y el material adecuado recomendado por el fabricante de los caños y accesorios, aplicando las normas de seguridad para utilización de herramientas e insumos. Se aplica a las cañerías el recubrimiento de aislación hidrófuga indicado por los responsables técnicos previo a la fijación definitiva de dichas cañerías. En los casos que sea necesario, se engrapan las cañerías con elementos apropiados para tal fin o se amuran con mortero sin tapar las uniones. Se monta el tanque de bombeo y se instalan los sistemas de flotantes de entrada y de accionamiento de las bombas, de acuerdo a las indicaciones técnicas de colocación y conexión que se le indiquen. Se ejecuta el tendido de la cañería bajo la aplicación de las técnicas de trabajo adecuadas para la actividad, en los tiempos standard de obra asignados y relacionado la actividad con la instalación en su conjunto. Se aplican permanentemente las normas y recomendaciones de seguridad e higiene en obra en lo que respecta a su seguridad personal y a la de sus compañeros de tareas. Se limpian las herramientas y equipos y dejándolos en adecuadas condiciones de uso Se prueba la instalación armada anteriormente con agua a presión (1 atm.) aplicando a la cañería un grifo con manómetro que se dejará en observación durante 24 horas detectando así la aparición de eventuales pérdidas, en cuyo caso se verificará el motivo de la perdida (defecto del accesorio o de las uniones) reparándola. Se carga el tanque de bombeo y se prueba el funcionamiento de los flotantes y posibles pérdidas en las cañerías. Se activa el circuito de accionamiento de bombas para la prueba de la instalación en su conjunto. Se detectan las fallas en instalaciones nuevas o existentes aplicando la metodología y los medios más eficientes, definiendo el proceso de reparación para la resolución del problema. Se ejecuta las reparaciones en las instalaciones donde se detectaron las fallas. |

| Ejecutar Cañerías de Desagües Pluviales |
| --- |
| Actividades | Criterios de realización |
| Ejecutar cañerías de P.V.C. para desagües pluviales | Se replantean los ejes de los embudos, rejillas, cámaras y se marcan los recorridos de las canaletas para el paso de las cañerías y ubicación de accesorios de conexión, basándose en indicaciones verbales del responsable técnico de la obra o especificaciones del plano de instalación de desagües pluviales. Se comunica con los responsables técnicos de la obra y/o sus superiores para recibir las indicaciones correspondientes. Se comprueba que el equipamiento, insumos, medios y equipos de seguridad son los adecuados, están en buenas condiciones y se ajustan a lo solicitado por la dirección técnica. Se dispone el material y el equipamiento en zonas libres de riesgo y cumpliendo con las normas de seguridad específicas de la obra. Se ejecuta el zanjeo, según la ubicación fijada anteriormente, considerando los diámetros de cañerías a tender, dimensiones de embudos, rejillas de piso, cámaras de inspección y las pendientes necesarias para el libre escurrimiento de las aguas teniendo en cuenta las normas de seguridad e higiene laboral relativas al uso de herramientas cortantes. Se miden los tramos de cañerías a colocar para identificar los cortes a realizar. Se ejecutan los cortes de caños, aplicando criterios de realización seguros en cuanto al manejo de herramientas e insumos de manera óptima. Se verificará que los cortes no tengan rebabas y sean perpendiculares a la sección del caño. Se unen los tramos rectos de cañerías con los accesorios y se conectan con los embudos, rejillas y cámaras de inspección utilizando pegamentos y verificando que la fijación entre elementos sea óptima, aplicando las normas de seguridad para utilización de herramientas e insumos. Se prueba la instalación contra perdidas llenándola con agua, previo taponado de todos los lugares abiertos, se verifica luego de 24 horas si el nivel ha descendido respecto a la marca realizada en el momento del llenado, en cuyo caso se localiza la perdida y se procede a la reparación y/o sustitución de las piezas o uniones defectuosas. Se construye la mampostería de cimientos aplicando las reglas de buen arte de la actividad, en los tiempos standard de obra asignados para la actividad, considerando su actividad dentro del contexto general de la obra Se aplican permanentemente las normas y recomendaciones de seguridad e higiene en obra en lo que respecta a su seguridad personal y a la de sus compañeros de tareas. Se limpian las herramientas y equipos y dejándolos en adecuadas condiciones de uso Se prueba la instalación para comprobar su eficiencia haciendo circular agua por la misma y para asegurarse de la ausencia de obstrucciones se desplazará por la misma un tapón especial. Se detectan las fallas en instalaciones nuevas o existentes aplicando la metodología y los medios más eficientes, definiendo el proceso de reparación para la resolución del problema. Se ejecuta las reparaciones en las instalaciones donde se detectaron las fallas. Se verifica el normal funcionamiento de la instalación pluvial, a partir de la ausencia de suciedad en las cañerías. |

| Ejecutar Cañerías de Desagües Cloacales |
| --- |
| Actividades | Criterios de realización |
| Ejecutar cañerías de P.V.C. para desagües cloacales | Se comunica con los responsables técnicos de la obra y/o sus superiores para recibir las indicaciones correspondientes. Se replantean los ejes de los artefactos de las cámaras, piletas de patio, bocas de acceso, etc. y se marcan los recorridos de las canaletas para el paso de las cañerías y ubicación de accesorios de conexión, basándose en indicaciones verbales del responsable técnico de la obra o especificaciones del plano de instalación de desagües cloacales. Se ejecuta el zanjeo, según la ubicación fijada anteriormente, considerando los diámetros de cañerías a tender, dimensiones de piletas de patio, rejillas de piso, cámaras de inspección y demás elementos de la instalación a utilizar y las pendientes necesarias para el libre escurrimiento de los desechos teniendo en cuenta las normas de seguridad e higiene laboral relativas al uso de herramientas cortantes. Se compacta el terreno y se construye las camas de asiento, Se miden los tramos de cañerías a colocar para identificar los cortes a realizar. Se ejecutan los cortes de caños, aplicando criterios de realización seguros en cuanto al manejo de herramientas e insumos de manera óptima. Se verificará que los cortes no tengan rebabas y sean perpendiculares a la sección del caño. Se unen los tramos rectos de cañerías con los accesorios y se conectan con las piletas de patio, rejillas de piso, cámaras de inspección y otros elementos de la instalación, utilizando pegamentos especiales para PVC y verificando que la fijación entre elementos sea óptima, aplicando las normas de seguridad para utilización de herramientas e insumos. Se comprueba que el equipamiento, insumos, medios y equipos de seguridad son los adecuados, están en buenas condiciones y se ajustan a lo solicitado por la dirección técnica. Se dispone el material y el equipamiento en zonas libres de riesgo y cumpliendo con las normas de seguridad específicas de la obra. Se trabaja teniendo en cuenta las normas de calidad específicas para la actividad, la visión de conjunto de la obra y en los tiempos estandarizados. Se aplican permanentemente las normas y recomendaciones de seguridad e higiene en obra en lo que respecta a su seguridad personal y a la de sus compañeros de tareas. Se limpian las herramientas y equipos y dejándolos en adecuadas condiciones de uso Se efectúa la prueba de estanqueidad de la instalación contra perdidas llenándola con agua, previo taponado de todos los lugares abiertos, se verifica luego de 24 horas si el nivel ha descendido respecto a la marca realizada en el momento del llenado, en cuyo caso se localiza la perdida y se procede a la reparación y/o sustitución de las piezas o uniones defectuosas. Se prueba la instalación para comprobar su eficiencia haciendo circular agua por la misma y para asegurarse de la ausencia de obstrucciones se desplazará por la misma un tapón especial. Se detectan las fallas en instalaciones nuevas o existentes aplicando la metodología y los medios más eficientes, definiendo el proceso de reparación para la resolución del problema. Se aplican los procedimientos de reparación en los sectores de cañería donde se detectaron las fallas. Se unen cañerías de PVC con otros materiales con piezas especiales de unión. Se reparan y cambian tramos de cañerías de materiales en desuso por cañerías y accesorios de PVC. |
| Ejecutar cañerías de hierro fundido para desagües cloacales | Se comunica con los responsables técnicos de la obra y/o sus superiores para recibir las indicaciones correspondientes. Se replantean los ejes de los artefactos de las cámaras, piletas de patio, bocas de acceso, etc. y se marcan los recorridos de las canaletas para el paso de las cañerías y ubicación de accesorios de conexión, basándose en indicaciones verbales del responsable técnico de la obra o especificaciones del plano de instalación de desagües cloacales. Se ejecuta el zanjeo, según la ubicación fijada anteriormente, considerando los diámetros de cañerías a tender, dimensiones de piletas de patio, rejillas de piso, cámaras de inspección y demás elementos de la instalación a utilizar y las pendientes necesarias para el libre escurrimiento de los desechos teniendo en cuenta las normas de seguridad e higiene laboral relativas al uso de herramientas cortantes. Se compacta el terreno y se construye las camas de asiento, Se miden los tramos de cañerías a colocar para identificar los cortes a realizar. Se ejecutan los cortes de caños, aplicando criterios de realización seguros en cuanto al manejo de herramientas e insumos de manera óptima. Se verificará que los cortes no tengan rebabas y sean perpendiculares a la sección del caño. Se unen los tramos rectos de cañerías con los accesorios y se conectan con las piletas de patio, rejillas de piso, cámaras de inspección y otros elementos de la instalación, utilizando filásticas y plomo líquido a través del calafateado de las uniones y verificando que la fijación entre elementos sea óptima, aplicando las normas de seguridad para utilización de herramientas e insumos. Se comprueba que el equipamiento, insumos, medios y equipos de seguridad son los adecuados, están en buenas condiciones y se ajustan a lo solicitado por la dirección técnica. Se dispone el material y el equipamiento en zonas libres de riesgo y cumpliendo con las normas de seguridad específicas de la obra. Se trabaja teniendo en cuenta las normas de calidad específicas para la actividad, la visión de conjunto de la obra y en los tiempos estandarizados. Se aplican permanentemente las normas y recomendaciones de seguridad e higiene en obra en lo que respecta a su seguridad personal y a la de sus compañeros de tareas. Se limpian las herramientas y equipos y dejándolos en adecuadas condiciones de uso Se efectúa la prueba de estanqueidad de la instalación contra perdidas llenándola con agua, previo taponado de todos los lugares abiertos, se verifica luego de 24 horas si el nivel ha descendido respecto a la marca realizada en el momento del llenado, en cuyo caso se localiza la perdida y se procede a la reparación y/o sustitución de las piezas o uniones defectuosas. Se prueba la instalación para comprobar su eficiencia haciendo circular agua por la misma y para asegurarse de la ausencia de obstrucciones se desplazará por la misma un tapón especial. Se detectan las fallas en instalaciones nuevas o existentes aplicando la metodología y los medios más eficientes, definiendo el proceso de reparación para la resolución del problema. Se aplican los procedimientos de reparación en los sectores de cañería donde se detectaron las fallas. Se unen cañerías de hierro fundido con otros tipos de materiales con piezas especiales de unión. Se reparan y cambian tramos de cañerías de materiales en desuso por cañerías y accesorios de hierro fundido. |
| Ejecutar cañerías de plomo para desagües cloacales | Se comunica con los responsables técnicos de la obra y/o sus superiores para recibir las indicaciones correspondientes. Se replantean los ejes de los artefactos de las cámaras, piletas de patio, bocas de acceso, etc. y se marcan los recorridos de las canaletas para el paso de las cañerías y ubicación de accesorios de conexión, basándose en indicaciones verbales del responsable técnico de la obra o especificaciones del plano de instalación de desagües cloacales. Se ejecuta el zanjeo, según la ubicación fijada anteriormente, considerando los diámetros de cañerías a tender, dimensiones de piletas de patio, rejillas de piso, cámaras de inspección y demás elementos de la instalación a utilizar y las pendientes necesarias para el libre escurrimiento de los desechos teniendo en cuenta las normas de seguridad e higiene laboral relativas al uso de herramientas cortantes. Se compacta el terreno y se construye las camas de asiento, Se miden los tramos de cañerías a colocar para identificar los cortes a realizar. Se ejecutan los cortes de caños, aplicando criterios de realización seguros en cuanto al manejo de herramientas e insumos de manera óptima. Se verificará que los cortes no tengan rebabas y sean perpendiculares a la sección del caño. Se unen los tramos rectos de cañerías con los accesorios y se conectan con las piletas de patio, rejillas de piso, cámaras de inspección y otros elementos de la instalación; verificando que la fijación entre elementos sea óptima, aplicando las normas de seguridad para utilización de herramientas e insumos. Se comprueba que el equipamiento, insumos, medios y equipos de seguridad son los adecuados, están en buenas condiciones y se ajustan a lo solicitado por la dirección técnica. Se dispone el material y el equipamiento en zonas libres de riesgo y cumpliendo con las normas de seguridad específicas de la obra. Se trabaja teniendo en cuenta las normas de calidad específicas para la actividad, la visión de conjunto de la obra y en los tiempos estandarizados. Se aplican permanentemente las normas y recomendaciones de seguridad e higiene en obra en lo que respecta a su seguridad personal y a la de sus compañeros de tareas. Se limpian las herramientas y equipos y dejándolos en adecuadas condiciones de uso Se efectúa la prueba de estanqueidad de la instalación contra perdidas llenándola con agua, previo taponado de todos los lugares abiertos, se verifica luego de 24 horas si el nivel ha descendido respecto a la marca realizada en el momento del llenado, en cuyo caso se localiza la perdida y se procede a la reparación y/o sustitución de las piezas o uniones defectuosas. Se prueba la instalación para comprobar su eficiencia haciendo circular agua por la misma y para asegurarse de la ausencia de obstrucciones se desplazará por la misma un tapón especial. Se detectan las fallas en instalaciones nuevas o existentes aplicando la metodología y los medios más eficientes, definiendo el proceso de reparación para la resolución del problema. Se aplican los procedimientos de reparación en los sectores de cañería donde se detectaron las fallas. Se unen cañerías de plomo con otros tipos de materiales con piezas especiales de unión. |
| Construir los elementos de distribución e inspección componentes de la instalación cloacal | Se comunica con los responsables técnicos de la obra y/o sus superiores para recibir las indicaciones correspondientes. Se replantean los ejes de los elementos de distribución y de inspección (caño cámara, cámara de inspección, boca de acceso y pileta de patio) y se materializan en el terreno, basándose en indicaciones verbales del responsable técnico de la obra o especificaciones del plano de instalación de desagües cloacales. Se ejecuta el zanjeo, según la ubicación fijada anteriormente, considerando las dimensiones y características de construcción de estos elementos constructivos. Se compacta el terreno y se construye las camas de asiento. Se comprueba que el equipamiento, insumos, medios y equipos de seguridad son los adecuados, están en buenas condiciones y se ajustan a lo solicitado por la dirección técnica. Se dispone el material y el equipamiento en zonas libres de riesgo y cumpliendo con las normas de seguridad específicas de la obra. Se trabaja teniendo en cuenta las normas de calidad específicas para la actividad, la visión de conjunto de la obra y en los tiempos fijadas de producción. Se aplican permanentemente las normas y recomendaciones de seguridad e higiene en obra en lo que respecta a su seguridad personal y a la de sus compañeros de tareas. Se construyen con ladrillos, mortero y demás insumos e equipamiento propios de albañilería, los elementos de distribución e inspección, teniendo en cuenta las normas constructivas y reglamentarias de cada uno de estos elementos y la función de estos elementos en el marco del conjunto de la instalación cloacal. Se montan los elementos componentes de la instalación cloacal prefabricados (en PVC o hormigón comprimido) basándose en las posiciones indicadas por el replanteo, teniendo en cuenta las normas de instalación específicas y la función de estos elementos en la totalidad de la instalación. Se montan los conductos de ventilación de acuerdo a la normativa específica para cada elemento y en función a las particularidades de la obra en su conjunto. Se limpian las herramientas y equipos y dejándolos en adecuadas condiciones de uso Se prueba la instalación para comprobar su eficiencia haciendo circular agua por la misma y para asegurarse de la ausencia de obstrucciones se desplazará por la misma un tapón especial. Se verifica el normal funcionamiento de la instalación cloacal, a partir de la ausencia de suciedad en las cañerías. |

| Instalar artefactos sanitarios y griferías |
| --- |
| Actividades | Criterios de realización |
| Instalar artefactos sanitarios y griferías | Se comunica con los responsables técnicos de la obra y/o sus superiores para recibir las indicaciones correspondientes. Se verifica si la ubicación de los artefactos, previamente definida se corresponde con la instalación ejecutada. Se armarán, fijándolas a los artefactos las griferías. Se ubican en su posición los artefactos y se marca la posición de los soportes, manteniendo para ello normas efectivas de medición y uso de herramientas. Se efectúan las perforaciones para colocar los soportes de artefactos, manteniendo vigentes normas de seguridad para el uso de equipos eléctricos y herramientas. Se colocan artefactos en su posición final y se sellan contra la superficie de soporte. Se hará hincapié en la seguridad para el manejo de elementos frágiles y levantamiento de cargas. Se colocan los flexibles de alimentación de agua de dichos artefactos y se prueban verificando fallas. Se mantendrán normas de seguridad en el uso de herramientas. Se comprueba que el equipamiento, insumos, medios y equipos de seguridad son los adecuados, están en buenas condiciones y se ajustan a lo solicitado por la dirección técnica. Se dispone el material y el equipamiento en zonas libres de riesgo y cumpliendo con las normas de seguridad específicas de la obra. Se colocan los artefactos sanitarios y la grifería asociada con criterios estéticos y bajo las normas y técnicas de trabajo adecuadas, en los tiempos prefijados teniendo en cuenta el contexto general de la obra Se aplican permanentemente las normas y recomendaciones de seguridad e higiene en obra en lo que respecta a su seguridad personal y a la de sus compañeros de tareas. Se detectan las fallas en los artefactos y griferías nuevas o existentes aplicando la metodología y los medios más eficientes, definiendo el proceso de reparación para la resolución del problema. Se limpian las herramientas y equipos y dejándolos en adecuadas condiciones de uso Se verifica el buen funcionamiento de los artefactos y de la grifería, además de corroborar la instalación desde lo estético. |

Planificar procesos constructivos de instalaciones sanitarias domiciliarias en viviendas uni y multifamiliares y en locales comerciales

| Planificar su propio trabajo en instalaciones sanitarias |
| --- |
| Actividades | Criterios de realización |
| Informarse de las características de la obra y en particular de la instalación sanitaria para la posterior toma de decisiones en la planificación del proceso de trabajo | Se toma referencia del contexto general de la obra constructiva y de todas las variables que conforman la instalación sanitaria en particular Se interpreta la información contenida en los planos de instalaciones, identificando tanto las simbologías específicas, como las de arquitectura para ubicarse espacialmente. Se analizan las características técnicas de la instalación y de los componentes de la misma (cañerías, artefactos, insumos, cotas, normas de instalación, etc.) y se sintetiza la correspondencia existente entre la obra de arquitectura con la instalación sanitaria, indicándoles a los responsables de la obra cualquier tipo de diferencia que se detecte de esta lectura comparada Se comunica con el capataz o el responsable del grupo, para salvar las dudas surgidas de la lectura de los planos, croquis y planos de detalle específicos. |
| Organizar sus propias tareas en los tiempos definidos por el responsable del grupo de trabajo, respetando la secuencia lógica del trabajo | Se prevé el orden cronológico de las tareas necesarias para la ejecución de la instalación sanitaria, teniendo en cuenta los rendimientos estándares en relación con su propio rendimiento Se verifican los criterios de calidad requeridos y de la seguridad pertinente en la ejecución de instalaciones sanitarias. Se verifica la correspondencia de los tiempos calculados para el cumplimiento de las tareas requeridas por los responsables del grupo de trabajo, consensuando los ajustes necesarios a dicha planificación con los responsables |

Gestionar y Administrar los procesos de trabajo para la instalación sanitaria en viviendas uni y multifamiliares y de locales comerciales

| Controlar el proceso constructivo propio |
| --- |
| Actividades | Criterios de realización |
| Controlar permanentemente todas las variables relacionadas con la ejecución de sus actividades | Se inspecciona la ejecución de los trabajos propios y de sus colaboradores cuando corresponda, observando la calidad de los componentes del objeto que se está construyendo con relación a lo requerido por los responsables de la obra, proponiendo las correcciones durante el proceso de trabajo atendiendo a las mejoras necesarias para la obtención del producto final acorde a las variables de calidad exigidas Se observa el consumo de los materiales y el uso y mantenimiento responsable de las herramientas en la ejecución de los trabajos Se observa la aplicación constante de las normas de seguridad e higiene y el uso de los elementos de protección personal durante las actividades, sobre todo las que se corresponden con el manejo de herramientas u objetos cortantes, traslado de objetos de considerable peso, golpes por caídas de elementos contundentes y trabajos en altura; promoviendo entre los integrantes de los grupos de trabajo la responsabilidad de desarrollar sus tareas específicas en condiciones laborales seguras Se observan los dispositivos de seguridad propios de la obra, apuntalamientos, cercos y vallas, etc., que aseguren las condiciones de seguridad propias de obra Se observan los tiempos que se insumen durante la concreción de los trabajos, reorganizando las acciones restantes de manera tal de cumplir con el cronograma pactado con los responsables de la obra |

| Gestionar los recursos humanos en los procesos de instalación sanitaria domiciliaria |
| --- |
| Actividades | Criterios de realización |
| Asignar tareas a sus ayudantes | Se solicita el o los ayudantes de acuerdo al tipo de tarea requerida para la obtención de los productos en los tiempos establecidos Se distribuyen las tareas teniendo en cuenta la idoneidad y grado de responsabilidad de los seleccionados para posibilitar un normal desarrollo de la ejecución de las tareas asignadas Se comprenden las indicaciones del responsables del grupo de trabajo |
| Procurar el normal abastecimiento de las máquinas, equipos, herramientas, accesorios, elementos de medición, control y materiales necesarios para la concreción de los trabajos | Se determinan las máquinas, equipos, herramientas, accesorios y elementos de medición, control y los materiales necesarios para la concreción de las actividades encargadas Se solicita al responsable de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, las máquinas, equipos, herramientas, accesorios y elementos de medición, control y materiales necesarios para la concreción de las actividades encargadas en los tiempos comprometidos. |

Comercializar Servicios específicos de instalaciones sanitarias domiciliarias en viviendas uni y multifamiliares y de locales comerciales

| Establecer relación de trabajo |
| --- |
| Actividades | Criterios de realización |
| Convenir las condiciones contractuales de los servicios profesionales a prestar | Se evalúan las características de los distintos tipos contratos laborales vigentes más habituales del sector para definir el más conveniente para la situación laboral en particular Se pactan las condiciones del contrato de trabajo con él o los responsables de la obra, fijando criterios de calidad, tiempos previstos para la ejecución de los trabajos, forma de pago, prestaciones médicas, aseguradora de riesgos del trabajo que le corresponde y sus derechos, obligaciones y posición impositiva frente al contratante Se presenta la Libreta de Fondo de Desempleo, constancia de extravío o solicita su confección, para formalizar el ingreso Se completan los formularios de ingreso laboral Se acuerdan los términos del contrato con el o los responsables de la obra |
| Cobrar salario | Se verifican las horas trabajadas, que el jornal coincida con la categoría, el monto de dinero recibido de acuerdo a las condiciones contractuales pautadas y los adicionales recibidos Se verifican los aportes patronales según las condiciones legales Se controlan los aportes obligatorios según la Ley Nº 22.250 |

# EJECUTOR DE INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS (NC II)

Funciones Profesionales

| 1 | Concepción de la idea proyecto solución y toma de partido |
| --- | --- |
| 2 | Planificación estratégica del anteproyecto |
| 3 | Diseño y resolución constructiva de la propuesta |
| 4 | Coordinación operativa del o los procesos |
| 5 | Ejecución de los subprocesos constructivos |
| 6 | Evaluación global de la idea proyecto |
| 7 | Construcción de una idea de comercialización |

Estas siete fases constituyen con claridad las funciones profesionales con que se estructuran los Perfiles Profesionales del área de la construcción, estas funciones profesionales se dan en conjunto en una misma persona.

Este modelo se basa en el trabajo realizado por Ana María Catalano “Familias profesionales y calificaciones clave en la construcción civil” (Julio de 2000) TRANSFOTEP Proyecto INET-GTZ de apoyo a la transformación de la formación técnico-profesional.

En el marco del modelo proyecto de Construcciones Edilicias:

El campo ocupacional específico del Ejecutor de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias se define por su participación bajo supervisión o de manera autónoma según requerimientos de terceros, en las siguientes competencias:

| 5 | Ejecución de los subprocesos constructivos | Ejecutar los subprocesos constructivos en relación de dependencia o en forma autónoma | FP |
| --- | --- | --- | --- |

## COMPETENCIA I

## Ejecutar la instalación de cañerías para provisión de agua fría, caliente y contra incendios.

Tender cañerías de agua fría, bajadas y distribución.

Tender cañerías de agua caliente, distribución.

Tender cañerías de agua contra incendios, bajadas y distribución.

## COMPETENCIA II

###### Instalar sistema de tanque de reserva y de bombeo.

Ejecutar montantes, sistema de tanque de reserva y bombeo y colectores para agua fría y contra incendios

## COMPETENCIA III

## Ejecutar la instalación de desagues cloacales y pluviales.

Desagues cloacales, sistema primario y secundario, bajadas, ventilaciones, piletas de patio, bocas de acceso, caños cámara, cámaras de inspección, conexión a red.

Desagues pluviales, bajadas, embudos, rejillas de piso, cámaras de inspección.

COMPETENCIA IV

###### Instalar artefactos sanitarios y grifería.

Colocación y conexión de artefactos sanitarios tanto a sistemas de desagüe como a provisión de agua fría y caliente, incluyendo griferías.

COMPETENCIA V

Gestionar Procesos Constructivos relacionados con las instalaciones sanitarias domiciliarias.

#### Planificar la ejecución de procesos constructivos de las instalaciones sanitarias domiciliarias.

Administrar el equipamiento y los insumos en los procesos constructivos de las instalaciones sanitarias domiciliarias.

Administrar los recursos humanos en los procesos constructivos de las instalaciones sanitarias domiciliarias.

#### COMPETENCIA VI

###### Comercializar Servicios Específicos relacionados con las instalaciones sanitarias domiciliarias.

Convenir los propios servicios.

Prestar servicios de evaluación técnica a terceros.

### La relación entre las competencias profesionales y las capacidades:

| FUNCION PROFESIONAL | COMPETENCIA PROFESIONAL | CAPACIDAD |
| --- | --- | --- |
| Ejecución de los subprocesos constructivos | I | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|  | II | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|  | III | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|  | IV | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
|  | V | 1, 3, 7, 8, 9, 10 |
|  | VI | 1, 11 |

### Las capacidades en función de los desempeños profesionales

| CAPACIDAD PROFESIONAL | COMPETENCIA PROFESIONAL |
| --- | --- |
| 1 | I, II, III, IV, V, VI |
| 2 | I, II, III, IV |
| 3 | I, II, III, IV, V |
| 4 | I, II, III, IV |
| 5 | I, II, III, IV |
| 6 | I, II, III, IV |
| 7 | I, II, III, IV, V |
| 8 | I, II, III, IV, V |
| 9 | V |
| 10 | V |
| 11 | VI |

CAPACIDADES

1 – Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones sanitarias, identificando códigos y simbología propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida.

Evidencia de desempeño:

I, II, III, IV, V, VI

Interactúa con quien le suministra información, indicando en forma escrita o verbal, sobre el plano o en campo: la posición relativa, dimensiones, técnica constructiva, elementos componentes, materiales, relación con partes o la totalidad de la obra para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en este tipo de obras

Comprueba en forma permanente que lo especificado en la información suministrada se corresponde con lo ejecutado en los trabajos de instalaciones sanitarias.

Interpretas la documentación técnica, las normas de calidad, seguridad e higiene, con el objeto de gestionar, administrar y comercializar procesos constructivos de instalaciones sanitarias.

Evidencia de producto:

I, II, III, IV, V, VI

Su actividad ha sido ordenada en función de la información recibida, con criterios de eficiencia, listando (por escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios.

Las indicaciones fueron transmitidas con vocabulario técnico de obra y sin errores de concepto las características de las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar (tamaño, complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, elementos constructivos, pendientes, etc.)

La documentación técnica, las normas de calidad, seguridad e higiene, se interpretaron correctamente con el objeto de gestionar, administrar y comercializar procesos constructivos de las instalaciones sanitarias.

La documentación técnica, las normas de calidad, seguridad e higiene, se interpretaron correctamente con el objeto de gestionar, administrar y comercializar procesos constructivos de las instalaciones sanitarias.

Evidencia de conocimiento 1:

Escalas usuales de representación visual para planos de albañilería y de instalaciones sanitarias.

Tipos de símbolos específicos de la especialidad en la lectura de planos técnicos y planillas de locales.

Características y alcances generales de su ocupación .

Actividades parciales de la obra relacionadas con la totalidad de la misma.

Operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos y el uso de SIMELA para la interpretación de planos técnicos, con relación al manejo de escalas, dimensionamiento global del volumen de la obra, reconocimiento del recorrido de las cañerías, etc.

2 - Transferir información técnica de los documentos a la obra, relacionada con productos o procesos de instalaciones sanitarias, verificando su pertinencia y alcance para ejecutar una acción requerida

Evidencia de desempeño:

I, II, III, IV

Materializa en obra la información técnica contenida en los planos de replanteo, para los diferentes elementos constructivos a realizar, en estricta relación con las dimensiones y posiciones allí indicadas.

Comunica al equipo de trabajo las actividades y su ordenamiento cronológico, la posición relativa, dimensiones, técnica constructiva, elementos componentes, materiales, relación con partes o la totalidad de la obra para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en este tipo de obras.

Mide a partir de los puntos fijos establecidos, la posición de los diferentes elementos constructivos.

Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia del plano.

Referencia dentro del conjunto de la representación gráfica las especificaciones y simbologías técnicas propias de las instalaciones sanitarias.

Evidencia de producto:

I, II, III, IV

El replanteo se ejecutó en total concordancia con las indicaciones del plano respectivo.

Las técnicas de medición y los elementos de medición y control utilizados, son los adecuados para la actividad.

Los elementos empleados para el replanteo fueron dispuestos en forma ordenada y prolija

Los grafismos y simbología de los planos se han interpretado correctamente.

Los componentes necesarios para la ejecución de los distintos elementos constructivos de las instalaciones sanitarias, fueron descritos correctamente.

Evidencia de conocimiento 2:

Tipos de símbolos específicos para la lectura de planos técnicos y planillas de locales.

Especificaciones técnicas

Lectura de las planillas de locales.

Escalas usuales de representación visual.

Lectura de la documentación, planos de albañilería y de instalaciones sanitarias

Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas.

3 - Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente en la ejecución de los trabajos de instalaciones sanitarias, a partir del análisis de la información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas

Evidencia de desempeño:

I, II, III, IV, V

Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los trabajos de instalaciones sanitarias, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera una solución

Evidencia de producto:

I, II, III, IV, V

Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia.

Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior.

Evidencia de conocimiento 3:

Tipos de símbolos específicos para la lectura de planos técnicos y planillas de locales.

Especificaciones técnicas

Lectura de las planillas de locales.

Escalas usuales de representación visual.

Lectura de la documentación, planos de albañilería y de instalaciones sanitarias

Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas.

4 - Integrar las técnicas y metodología de trabajo, las informaciones técnicas escritas o verbales, los criterios de calidad y de producción exigidos cono los de seguridad e higiene, la disponibilidad de los recursos y la planificación diseñada por terceros, para la ejecución en tiempo y forma y/o control de los distintos tipos de procesos y la obtención de los productos constructivos de instalaciones sanitarias.

Evidencia de desempeño:

I, II, III, IV, V

Realiza el replanteo de las instalaciones sanitarias sobre el terreno natural, sobre las losas, contrapisos existentes y sobre paredes de acuerdo a los ejes marcados en obra, tanto en sus medidas horizontales como en las verticales, además referencia las cotas de alturas respecto del nivel de piso terminado correspondiente.

Deposita la tierra extraída o los escombros producidos, en los sectores destinados para tal fin.

Aplica técnicas de cavado o canaleteo para la realización de zanjas o canaletas, observando el cuidado sobre los objetos construidos.

Verifica las pendientes de los fondos de las zanjas que recibirán cañerías de desagüe cloacal o pluvial..

Tapa las zanjas aplicando criterios de rellenado por capas sucesivas y apisonando correctamente dichas capas.

Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene planteadas para la obra.

Estiba los diferentes tipos de insumos en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad y sin que se produzcan deterioros en dichos materiales

Prepara los hormigones y morteros con los insumos correctos y en las proporciones adecuadas tanto para la fijación de las cañerías a los muros o pisos como para la recomposición de aquellas superficies sobre la que haya intervenido o para la construcción de obras de albañilería necesarias para la actividad (cámaras de inspección, bocas de inspección etc.)

Reconstruye contrapisos y carpetas con los procesos pertinentes y con relación al tipo de solado a colocar.

Reconstruye revoques grueso y/o finos y terminaciones a paramentos de acuerdo a las técnicas de trabajo adecuadas para la preparación, y ejecución del mismo.

Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las características particulares de cada elemento y en cuanto a la técnica de utilización.

Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de productividad, calidad, seguridad y optimización de costos.

Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene planteadas para la obra.

Estiba los insumos en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad, sin que se produzcan deteriores en dichos materiales.

Verifica permanentemente del estado de los andamios, protecciones y apuntalamientos, teniendo en cuenta la importancia de que los mismos mantengan las condiciones necesarias de solidez y estabilidad

Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de productividad, calidad, seguridad y optimización de costos.

I, II

Para instalaciones de distribución de agua fría, caliente, contra incendios y sistemas de tanque de reserva y bombeo.

Replantea la instalación de acuerdo a la documentación correspondiente incluyendo tanque de reserva, tanque de bombeo, colectores, válvulas de limpieza, ruptores de vacío, llaves de paso, uniones flexibles, válvulas de retención.

Fija las cañerías en los lugares previstos, sean éstos canaletas o paramentos (si es cañería exterior) con las grapas, accesorios o morteros adecuados.

Dobla los caños respetando los radios mínimos y evitando los aplastamientos.

Efectúa en los caños cortes rectos y sin rebabas y antes de soldar o unir las piezas las limpia de impurezas.

Efectúa las soldaduras o uniones de acuerdo a indicaciones de los fabricantes y las especificaciones técnicas, en las uniones roscadas la longitud de las mismas responde al accesorio además aplica el sellador correspondiente en dicha unión.

Aplica las técnicas para el armado de cañerías, adecuando todos los trabajos de corte, unión, soldadura o roscado al tipo de material con el que esté realizando la instalación.

Protege todas las cañerías de la corrosión y de materiales agresivos y las aisla térmicamente y acústicamente si fuera necesario.

Prueba toda la instalación en una presión de 1 atm durante 24 hs.

Repara las fallas detectadas en los procedimientos de mantenimiento.

Efectúa los cortes correspondientes empleando las distintas herramientas manuales o las maquinas sanitarias adecuadas a las características del material utilizado.

Construye andamios de madera y tubulares metálicos de baja altura para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las necesidades y sobre la base de condiciones de estabilidad y seguridad apropiadas.

Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las características particulares de cada elemento y en cuanto a la técnica de utilización.

III

Para instalaciones de desagües cloacales

Replantea la instalación de acuerdo a la documentación correspondiente, los diámetros, las tapadas mínimas y las pendientes reglamentarias.

Une caños entre si y con los accesorios de manera estanca y sin obstáculos para el libre escurrimiento de los líquidos cloacales o aguas servidas.

Coloca las cámaras, bocas de inspección y caños cámara (que facilitarán la inspección de la cañería) respetando las reglamentaciones.

Construye la ventilación a los cuatro vientos de los tramos verticales de cañerías (bajadas) adecuadamente para evitar el desifonaje.

Coloca los artefactos sanitarios en las posiciones indicadas en los planos asegurándolos a pisos o paramentos.

Coloca en los puntos específicos cierres hidráulicos (sifones) o físicos (doble tapa sellada) para evitar la difusión de olores.

Fija las cañerías en los lugares previstos, sean éstos canaletas o paramentos (si es cañería exterior) con las grapas, accesorios o morteros adecuados.

Efectúa en los caños cortes rectos y sin rebabas y limpia de impurezas antes de unir las piezas

Aplica las técnicas para el armado de cañerías, adecuando todos los trabajos de corte, unión, soldadura o roscado al tipo de material con el que esté realizando la instalación

Prueba toda la instalación tapando las salidas y llenándola de agua durante 24 hs. al cabo de las que verifica si el nivel de la misma ha descendido.

Repara las fallas detectadas en los procedimientos de mantenimiento.

III

Para instalaciones pluviales.

Replantea la instalación de acuerdo a la documentación correspondiente, la posición de los embudos, los diámetros, las tapas mínimas y las pendientes reglamentarias.

Une caños entre sí y con los accesorios de manera estanca y sin obstáculos para el libre escurrimiento de las aguas de lluvia.

Coloca los embudos, las cámaras, bocas de inspección y caños cámara (que facilitarán la inspección de la cañería) respetando las reglamentaciones.

Fija las cañerías en los lugares previstos, sean éstos canaletas o paramentos (si es cañería exterior) con las grapas, accesorios o morteros adecuados.

Efectúa cortes rectos y sin rebabas en los caños y limpia la impurezas antes de unir las piezas.

Aplica las técnicas para el armado de cañería adecuando todos los trabajos de corte, unión, soldadura o roscado al tipo de material con el que esté realizando la instalación.

Prueba toda la instalación taponando las salidas y llenándola de agua durante 24 hs. al cabo de las que verifica si el nivel de la misma ha descendido.

Repara las fallas detectadas en los procedimientos de mantenimiento.

Evidencia de producto:

I, II, III, IV, V

El acabado final de las superficies guardará los requerimientos técnicos planteados.

La ubicación de los diferentes elementos componentes de la instalación de distribución de agua fría y caliente, de la instalación pluvial y de la instalación desagües cloacales, se encuentran posicionados exactamente según las cotas horizontales y verticales de replanteo definidas en las documentaciones de obra pertinentes o las indicaciones verbales del responsable de la obra, además la profundidad de colocación de dichos elementos de las instalaciones se ajusta a los filos de pared y piso terminados, considerando los distintos tipos de materiales que se utilizarán para los revestimientos.

I, II, III

Para zanjas y canaletas:

Las zanjas se ajustan al recorrido definido en el proyecto de las instalaciones, a la profundidad que deberá quedar cada extremo del tramo o a la pendiente que deberá tener el caño y al diámetro extremo del caño a colocar.

Las zanjas sobre terreno natural presentarán dimensiones pertinentes y estables a lo largo de su recorrido, los laterales de la misma respetarán dimensiones pertinente y estables a lo largo de su recorrido, los laterales de la misma respetarán el talud natural del terreno sobre el que se esté trabajando, y en caso de no ser suficiente se usará el tablestascado y el fondo será parejo, firme y libre de piedras grandes ni filosas acompañando la pendiente del caño que alojará en su interior.

Las zanjas sobre un piso o contrapiso, presentarán dimensiones pertinentes y estables a lo largo de su recorrido, cortando o rompiendo la menor cantidad posible de piezas de los pisos, además los laterales de la misma serán rectos.

Las canaletas en paredes de mampostería, se ajustan al recorrido definido en el proyecto de las instalaciones, al ancho de la misma permite colocar con comodidad los caños con sus accesorios y envolturas protectoras, y en los cambios de dirección se ha dejado previsto lugar suficiente para permitir la libre dilatación y contracción de los caños.

La profundidad de canaleteo no afecta ni la estabilidad ni la integridad de la pared con especial cuidad en las portantes, además debe permitir que el caño no asome ni choque con bordes de bañeras o mesadas, y que la grifería quede bien colocada, y se deben respetar las profundidades máximas en las canaletas horizontales según el tipo de mampuesto que componga al muro.

Las zanjas realizadas sobre terreno natural se han rellenado con capas de tierra de unos 20 cm, que van siendo empapadas con agua y asentadas y el caño está cubierto con la protección física correspondiente.

Las losas de hormigón se reconstituyen dejando espesor suficiente para el cielorraso inferior.

Los contrapisos y las carpetas se reparan con las características de los similares.

Las canaletas de las paredes se rellenan con criterio de terminación y en los sectores de los accesorios o de pases, se previeron materiales elásticos. ( lana de vidrio, cartón corrugado, etc) antes del relleno.

I, II

Para instalaciones de distribución de agua fría, caliente, contra incendios y sistemas de tanque de reserva y bombeo.

Las curvaturas de los caños doblados no presentan deformaciones y además respetan los radios de curvaturas mínimos dependiendo del material que se esté utilizando y e método de curvado que se haya empleado.

El corte en los caños que se unirán entre si o con piezas accesorias, son rectos y perpendiculares al eje de los mismos, no presentan rebabas cortantes y la superficie que entrará en contacto con otra para ser soldada se encuentra limpia y libre de impurezas.

El proceso de soldadura se ajusta a lo descrito por los fabricantes de cada uno de los tipos diferentes de caños que se empleen.

En uniones roscadas, los filetes no se presentan mordidos ni con rebabas, además la rosca es perpendicular al caño, la longitud de la misma se corresponde con el accesorios a colocar, y se aplicó el sellador correspondiente antes de la unión de los componentes.

En uniones por soldadura capilar, el corte se calibra con calibrador y las superficies que entrarán en contacto con la soldadura se encuentran limpias, sin polvo ni grasa ni óxido.

Las uniones soportan una presión de 1 kg/Cm2 o 1 atm durante 24 hs.

Las cañerías se protegen de la acción de materiales agresivos y/o de la radiación solar, dependiendo del tipo de material del que se utilice para la concreción de la misma.

La construcción de la cañería se ha realizado previendo los movimientos producidos por la dilatación o contracción.

La aislación térmica ha sido efectuada y se han tenido en cuenta especialmente la ubicación relativa de los caños para evitar la pérdida o ganancia de calor.

En los casos que sea necesario, se ha previsto la aislación acústica necesaria que evite la propagación de los ruidos ya sea en las cañerías empotradas como en las suspendidas.

Las conexiones están replanteadas de acuerdo a lo especificado en las documentaciones pertinentes, se observará específicamente la longitud de los chicotes flexibles de conexión y en el caso de los rígidos, la distancia entre la pared y la entrada de agua al artefacto o a la grifería debe ser exacta, además las cotas de conexión o descarga estará con relación a los modelos de artefactos a colocar y a las medidas normadas para éstos.

Las cañerías de agua caliente han sido dispuesta por sobre la cañería de agua fría y se han separado por lo menos la distancia igual a su diámetro.

Las fijaciones rígidas y deslizantes de las cañerías han sido colocadas a separaciones que indiquen las firmas comerciales dependiendo del tipo de material que se trate.

Las bocas de las conexiones, tanto en las cañerías empotradas como en las no empotradas quedarán al mismo nivel y filo.

La protección del caño no debe estar dañada luego del relleno, y además se debe respetar el filo de la pared y dejar lugar para el revoque.

El sistema de almacenamiento de agua (tanque) ha sido dispuesto en el lugar indicado por la documentación o indicación pertinente, constando con todos los elementos y accesorios necesarios para su normal funcionamiento y limpieza (colector, válvulas de cierre, válvulas de limpieza, tapas de inspección en los casos que sea necesario, flotantes.

En el caso de existencia de tanque de bombeo, ha sido dispuesto en el lugar indicado por la documentación o indicación pertinente, constando con todos los elementos y accesorios necesarios para su normal funcionamiento y limpieza (válvula de limpieza, llave de paso, unión flexible, válvula de retención, válvula exclusa o llave de paso nuevamente), además se han dispuesto las juntas móviles de conexión con los motores que impidan la propagación de vibraciones y ruidos por la cañería de la instalación.

En el caso que el tanque de bombeo se encuentre bajo el nivel de vereda, se ha construido la cañería de entrada previendo un sifón invertido con ruptor de vacío.

Existe una llave de paso entre la línea municipal de edificación y la cañería interna de distribución de agua.

III

Para instalaciones de desagües cloacales:

Las cañerías construidas respetan exactamente las posiciones y diámetros definidos en las documentaciones pertinentes, además las pendientes responden a las necesarias para las instalaciones sanitarias tanto secundarias como las principales que pueden variar entre el 5% y el 1,6%.

Las uniones de los caños entre sí y con los accesorios, son estancas y continuas, no presentando salientes ni rebabas en su interior, de manera de obstaculizar el normas escurrimiento de las aguas servidas.

Las distancias entre las cámaras y las bocas de inspección, respetan las medidas indicadas en las reglamentaciones pertinentes.

En las bajadas se ha previsto la cañería de ventilación pertinente que asegure evitar los efectos de desifonaje por absorción y compresión producida por el uso de la instalación, además se encuentran previstos los caños cámara de acceso en diferentes puntos de las bajadas.

Las cámaras de inspección se construyen contemplando las pendientes de escurrimiento en los cojinentes del fondo, no presentan ángulos agudos y el interior se termina de la manera más lisa posible, además se sella con doble tapa sellada con mortero de cal y la relación entre las medidas, y su profundidad se ajustan a las reglamentarias.

Los artefactos se encuentran en la posición determinada por el plano de replanteo o detalle específico y se encuentran firmemente afirmados o asentados sobre el muro o el piso.

Las instalaciones presentan los accesorios necesarios (boca de acceso, cámara de inspección etc.) para posibilitar el acceso para la limpieza de la misma.

Entre el pasaje de la instalación secundaria a la primaria o en puntos específicos de la instalación primaria, se encuentran dispositivos de aislación de olores, sean éstos hidráulicos (sifón) o bien del tipo físico (doble tapa sellada con mortero de cal).

Las ventilaciones de la instalación sanitaria se encuentran construidas de manera tal que ventile a los 4 vientos.

III

Para las instalaciones pluviales:

Los embudos están construidos en las posiciones exactas definidas en las documentaciones de obra pertinentes, la altura relativa (en el caso de embudos horizontales) se corresponde con el tipo de piso que se colocará de manera tal que la rejilla quede el mismo nivel del piso terminado, y en el caso de embudos verticales, su ubicación se dispuso en correspondencia a la terminación del muro sobre la que se ha ubicado de manera tal que la rejilla termine al ras de dicha terminación.

Las pendientes de las cañerías se corresponden con las indicadas.

Se han dispuesto los puntos de acceso a la instalación de manera tal de asegurar la limpieza total de la misma a las distancias que corresponde por normativas de instalación, además se han respetado los ángulos de acceso a las bocas de desagüe de acuerdo a las mismas normativas.

Los andamios son firmes, la estabilidad es óptima, ofrece un acceso y transitabilidad seguros, disponiéndose las contenciones necesarias, además guardan las condiciones de seguridad impuestas por las normas.

Las pruebas hidráulicas han demostrado que en ningún sector de la instalación se presentan pérdidas de agua.

En los casos de bajadas de desagües, se ha previsto la instalación del conducto de ventilación pertinente.

Evidencia de conocimiento 4:

Técnicas específicas de trabajo.

Razones técnicas de las metodología de construcción a realizar.

Lectura de planos.

Escalas usuales en planos de albañilería e instalaciones sanitarias.

Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación

Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio de la ocupación

Aspectos generales de la totalidad de la obra.

Operaciones matemáticas básicas

Regla de tres simple

Figuras y cuerpos geométricos

Unidades de longitud y superficie (SI.ME.L.A.)

Normas de calidad de los procesos y productos

Comunicación verbal y escrita

Lectura y comprensión de textos.

Características y utilización de los instrumentos de medición y control.

Elementos de física y química básicos relacionados con los procesos de soldaduras uniones entre cañerías entre sí o con accesorios

Tipos de materiales a utilizar, técnicas de trabajo relacionadas con los materiales.

Normas aplicables en el proceso de construcción de las instalaciones sanitarias.

Conocimientos matemáticos para el pasaje de escalas del plano al hecho constructivo, medición desde los ejes de replanteo y del plano de referencia de piso terminado, conocimientos geométricos para la concreción de ángulos o delimitación de figuras, conocimientos matemáticos y geométricos en los procesos de instalación (armado y montaje) de cañerías de las instalaciones sanitarias.

Calculo de pendientes correspondientes de los caños.

5 - Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo de calidad y productividad, equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso constructivo de construcciones de instalaciones sanitarias de acuerdo al logro de eficiencia.

Evidencia de desempeño:

I, II, III, IV

Compara las características técnicas y de uso, del equipamiento, insumos, materiales, instrumentos de control, y de protección personal y de seguridad, con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las actividades propias de las instalaciones sanitarias. Clasifica los datos obtenidos, para la posterior toma de decisiones.

Evidencia de producto:

I, II, III, IV

Las máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra en relación con el o los productos de las instalaciones sanitarias son los adecuados .

Los instrumentos de control y de medición, las herramientas, los materiales, los insumos, el equipamiento, elegidos son los que permiten ejecutar un producto de calidad.

La metodología o técnica de trabajo para la ejecución de las tareas propias de la actividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos es la más apropiada.

Los andamios y sus accesorios evidenciarán buen estado y resistencia para soportar los esfuerzos requeridos.

Evidencia de conocimiento 5:

Tipos de tecnologías, de técnicas, herramientas, equipos, máquinas e insumos que la ejecución de las instalaciones sanitarias requerirán.

Características técnicas, costo y productividad de las máquinas, herramientas, equipos instrumentos de medición y control y accesorios.

Características de los diferentes insumos para las construcciones de las instalaciones sanitarias.

Amortización de las máquinas y equipos.

Normas de seguridad y calidad de los productos y de los procesos constructivos relacionados con el proceso de selección.

6 - Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo, aplicando metodología de prevención de incidentes y accidentes en cuanto a su seguridad personal al realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del proceso de trabajo para instalaciones sanitarias y en aquellas tareas que se le relacionen siempre en el marco del contexto general de la obra

Evidencia de desempeño:

I, II, III, IV

Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad.

Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de la actividad.

Utiliza los elementos de protección personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto de la obra.

Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo.

Comunica al grupo de trabajo las normas de seguridad e higiene laboral aplicables al proceso constructivo, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la propia conducta.

Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso global del trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas.

Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e higiene en el trabajo.

Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, iluminación, ventilación , ruidos, etc), adecuadas puedan ocasionar un riesgo.

Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra.

Utiliza los medios imprescindibles de prevención para preservar su integridad física y la de sus compañeros.

Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra .

Evidencia de producto:

I, II, III, IV

Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, están ordenados en los sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un factor de riesgo.

Las de circulación a su cargo guardarán las condiciones de transitabilidad adecuadas.

Los materiales estibados se dispondrán de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída.

En el ámbito de trabajo que le corresponde se verifica la inexistencia de elementos inseguros, seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte.

Las protecciones construidas son adecuadas para cada actividad y respetan las indicaciones de armado de medidas de los especialistas en seguridad.

Las herramientas y el equipamiento en general se mantienen en buen estado y en condiciones de limpieza y uso adecuado

Evidencia de conocimiento 6:

Conocimientos de primeros auxilios.

Leyes reglamentarias de la seguridad e higiene de la obra.

Normas específicas de seguridad, normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente y normas aplicables en la obra en cuanto a higiene del ambiente de trabajo.

Tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los relacionados con las actividades de las instalaciones sanitarias, tanto en los aspectos generales de movilidad por la obra como la manipulación de las herramientas propias de la ocupación.

Características del ambiente laboral (los baños, vestuarios y suministro de agua) destinados para los trabajadores.

Normas de prevención y protección contra incendio y evacuación de las personas.

7 - Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las construcciones de instalaciones sanitarias, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de a obra, teniendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción en las técnicas constructivas a emplear y en la organización y metodología de trabajo.

Evidencia de desempeño:

I, II, III, IV

Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el elaborado.

Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en trabajos de terceros.

Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad esperado del producto.

Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa.

Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad.

Verifica que los materiales utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las proporciones adecuadas y cumplan con los requisitos esperados, el uso correcto, limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos.

Propone procedimientos de mejora continua.

Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos de terceros cuando éstos estén a su cargo

Evidencia de producto:

I, II, III, IV

En los productos y procesos de trabajo, (particularmente en lo que se refiere a terminaciones) que ejecuta o controla, se aplicaron las normas de calidad específicas de la industria de la construcción, y las normas particulares determinadas para la obra.

IV- V

Los procedimientos se promueven mejorándolos en forma continua.

Los procesos de trabajo son aplicados de acuerdo a lo planificado y a sus resultados se introdujeron los ajustes necesarios.

Evidencia de conocimiento 7:

Noción proyecto .

Características de la organización en la que desempeña su trabajo.

Organización de la que forma parte.

Lectura de planos.

Escalas usuales utilizadas en planos de albañilería e instalaciones sanitarias

Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación.

Técnicas de control de trabajos ejecutados por terceros, criterios de calidad en los productos y los procesos.

Lenguaje técnico para realizar comunicaciones verbales y/o escritas a los responsables de la obra

Técnicas para componer grupos de trabajo

Control de tiempos de ejecución planificados por terceros.

Comunicación verbal y escrita.

Productividad.

Eficiencia y eficacia

Calidad de terminación y de proceso.

Servicio

Cliente interno.

Grupos y equipos de trabajo

Objetivos comunes.

8 - Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con trabajadores de otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio de las actividades relacionadas con el proceso de trabajo en construcciones de instalaciones sanitarias.

Evidencia de desempeño:

I, II, III, IV, V

Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio de ideas.

Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.

Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de otros subprocesos.

Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de los distintos elementos constructivos de las instalaciones sanitarias.

Plantea las necesidades de su sector en relación con otros subprocesos.

Se relaciona con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo global.

Integra grupos y equipos de trabajo en las actividades de su sector y colabora con los otros sectores de la obra.

Evidencia de producto:

I, II, III, IV, V

El intercambio permanente de ideas con otros trabajadores se ve favorecido por su relación en cuestiones operativas.

La resolución de los problemas interdisciplinarios, de seguridad y de relaciones se ve favorecida por el aporte de ideas concretas de bajo costo y de posible aplicación desde el punto de vista técnico.

Evidencia de conocimiento 8:

Expresión oral y escrita.

Metodología de lectura de planos

Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal o escrita

Técnicas para la elaboración de informes escritos y orales para los responsables de la obra, para sus pares y para su grupo de trabajo a cargo.

Técnicas de resolución de problemas.

Técnicas para la identificación de problemas

Lectura y comprensión de textos.

Elementos básicos de narrativa

Comunicación oral

Identifica posibles ruidos en la comunicación que imposibiliten la transmisión de manera eficiente y comprensible.

Planifica las actividades en orden a la actividad específica y a la totalidad de la obra.

9 - Gestionar y administrar sus propios recursos (materiales a su cargo y ayudantes), necesarios para el avance de los trabajos de instalaciones sanitarias domiciliarias, según las condiciones de tiempos costos y calidad establecidos por los responsables de la ejecución de las tareas encomendadas.

Evidencia de desempeño: V Identifica las diferentes magnitudes de los elementos constructivos en forma específica y en el marco del conjunto de la obra. Estudia la información que posee para relacionarla con la particularidad de la obra. Asume compromisos comprometidos en cuanto a cantidad y calidad de obra. Coordina acciones de los ayudantes a su cargo. Planifica sus actividades en orden a la tarea específica a la totalidad de la obra. Solicita la entrega de insumos, herramientas y máquinas que necesita para desarrollar sus tareas, previendo el abastecimiento continuo en el proceso de construcción. Cumple con los compromisos asumidos con sus superiores.

Evidencia de producto: V El desarrollo de las instalaciones sanitarias domiciliarias se organizó con criterio interdisciplinario, de mutua complementación entre los integrantes y de producción los grupos de trabajo. Las metas relacionadas con el proceso de trabajo productividad calidad, se alcanzaron. Las deficiencias de tiempo y calidad de los procesos y productos obtenidos, se corrigieron. Las características y cantidad de los insumos, herramientas y el equipamiento necesario para el desarrollo de las tareas encomendadas se determinaron teniendo en cuenta las mejores condiciones de calidad y productividad de cada elemento. La organización de las actividades responde a los tiempos fijados para el subproceso específico y se ajustan al cronograma de conjunto de la obra.

Evidencia de conocimiento 9:

Identifica las diferentes magnitudes de los elementos constructivos en forma específica y en el marco del conjunto de la obra Analiza la información de la documentación de obra y la relaciona con los tiempos reales de ejecución para las obras de instalaciones sanitarias domiciliarías de manera tal de poder establecer cronogramas de trabajo con criterios de eficacia y eficiencia en la producción además de determinar los tiempos críticos durante el proceso de ejecución Metodología de lectura de planos. Normas de dibujo técnico relacionadas con planos de instalaciones sanitarias. Símbolos y especificaciones propias de la actividad y descripción técnica de los elementos que integran la instalación Eficacia y eficiencia Aplicación de operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, figuras y cuerpos geométricos, unidades de longitud, superficie y eléctricas(SI.ME.L.A.) para el cómputo de los recursos necesarios.

10.- Aplicar métodos adecuados para informar técnicamente de manera verbal a superiores sobre el desarrollo de los trabajos de instalaciones sanitarias domiciliarias.

Evidencia de desempeño: V Informa técnicamente en forma verbal a superiores y/o ayudantes, los acontecimientos que inciden sobre el desarrollo de las tareas de instalaciones sanitarias domiciliarias, en forma clara, concisa y, sobre todo, comprensible para cada uno de los interlocutores.

Evidencia de producto: V Los informes verbales han sido transmitidos en tiempo y forma siendo comprendidos por los interlocutores.

Evidencia de conocimiento 10:

Características y alcances generales de su ocupación. Contextualización de sus actividades, en relación con la obra y con la estructura de la empresa Escalas usuales de representación visual para planos de instalaciones sanitarias Figuras y cuerpos geométricos Operaciones matemáticas básicas Regla de tres simple Relación de sus actividades con la totalidad de la obra Unidades de longitud y superficie (SIMELA)

11.- Gestionar la relación comercial que posibilite la obtención de empleo y las relaciones que devengan con los prestadores de servicios .

Evidencia de desempeño: VI Negocia las condiciones contractuales de su propio trabajo. Cobra los servicios prestados según lo pactado. Busca trabajo recurriendo a bolsas de trabajo, avisos clasificados, recomendaciones, etc.

Evidencia de producto: VI La contratación de sus tareas ha sido negociada satisfactoriamente para ambas partes. Los servicios prestados, se cobraron según lo pactado Encuentra trabajo recurriendo a bolsas de trabajo, avisos clasificados, recomendaciones, etc.

Evidencia de conocimiento 11:

Aportes patronales obligatorios

Aspectos legales de los contratos laborales vigentes

Capacidad de respuesta técnica.

Condiciones contractuales

Costos de la mano de obra.

Costos de las actividades que componen el proceso de trabajo.

Cronograma de trabajo, tiempos críticos.

Descripción técnica de los elementos constructivos.

Etapas de la obra a realizar.

Evaluación del grado de riesgo de la instalación

Formas y plazos de pago.

Formularios de ingreso laboral

Fortalezas y debilidades…

Libreta de Fondo de Desempleo

Manejo de proporciones.

Obligaciones impositivas.

Operaciones matemáticas básicas.

Presentación de antecedentes de trabajo.

Regla de tres simples y compuesta

Seguros de riesgos del trabajo

Tiempos de trabajo de las actividades relacionadas

Trato con empleadores

Unidades de longitud, superficie y volumen (SIMELA)

COMPETENCIAS

COMPETENCIA I Ejecutar la instalación de cañerías para provisión de agua fría, caliente y contra incendios.

Capacidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1 – Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalación de cañerías de instalaciones sanitarias, identificando códigos y simbología propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida.

Evidencia de desempeño:

I

Interactúa con quien le suministra información, indicando en forma escrita o verbal, sobre el plano o en campo: la posición relativa, dimensiones, técnica constructiva, elementos componentes, materiales, relación con partes o la totalidad de la obra para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en este tipo de obras

Comprueba en forma permanente que lo especificado en la información suministrada se corresponde con lo ejecutado en los trabajos de instalaciones sanitarias.

Interpretas la documentación técnica, las normas de calidad, seguridad e higiene, con el objeto de gestionar, administrar y comercializar procesos constructivos de instalaciones sanitarias.

Evidencia de producto:

I

Su actividad ha sido ordenada en función de la información recibida, con criterios de eficiencia, listando (por escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios.

Las indicaciones fueron transmitidas con vocabulario técnico de obra y sin errores de concepto las características de las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar (tamaño, complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, elementos constructivos, pendientes, etc.)

La documentación técnica, las normas de calidad, seguridad e higiene, se interpretaron correctamente con el objeto de gestionar, administrar y comercializar procesos constructivos de las instalaciones sanitarias.

2 - Transferir información técnica de los documentos a la obra, relacionada con productos o procesos de instalaciones sanitarias, verificando su pertinencia y alcance para ejecutar una acción requerida

Evidencia de desempeño:

I

Materializa en obra la información técnica contenida en los planos de replanteo, para los diferentes elementos constructivos a realizar, en estricta relación con las dimensiones y posiciones allí indicadas.

Comunica al equipo de trabajo las actividades y su ordenamiento cronológico, la posición relativa, dimensiones, técnica constructiva, elementos componentes, materiales, relación con partes o la totalidad de la obra para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en este tipo de obras.

Mide a partir de los puntos fijos establecidos, la posición de los diferentes elementos constructivos.

Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia del plano.

Referencia dentro del conjunto de la representación gráfica las especificaciones y simbologías técnicas propias de las instalaciones sanitarias.

Evidencia de producto:

I

El replanteo se ejecutó en total concordancia con las indicaciones del plano respectivo.

Las técnicas de medición y los elementos de medición y control utilizados, son los adecuados para la actividad.

Los elementos empleados para el replanteo fueron dispuestos en forma ordenada y prolija

Los grafismos y simbología de los planos se han interpretado correctamente.

Los componentes necesarios para la ejecución de los distintos elementos constructivos de las instalaciones sanitarias, fueron descritos correctamente.

3 - Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente en la ejecución de los trabajos de instalación de cañerías de instalaciones sanitarias, a partir del análisis de la información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas

Evidencia de desempeño:

I

Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los trabajos de instalaciones sanitarias, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera una solución

Evidencia de producto:

I

Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia.

Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior.

4 - Integrar las técnicas y metodología de trabajo, las informaciones técnicas escritas o verbales, los criterios de calidad y de producción exigidos cono los de seguridad e higiene, la disponibilidad de los recursos y la planificación diseñada por terceros, para la ejecución en tiempo y forma y/o control de los distintos tipos de procesos y la obtención de los productos constructivos de instalación de cañerías de instalaciones sanitarias.

Evidencia de desempeño:

I

Realiza el replanteo de las instalaciones sanitarias sobre el terreno natural, sobre las losas, contrapisos existentes y sobre paredes de acuerdo a los ejes marcados en obra, tanto en sus medidas horizontales como en las verticales, además referencia las cotas de alturas respecto del nivel de piso terminado correspondiente.

Deposita la tierra extraída o los escombros producidos, en los sectores destinados para tal fin.

Aplica técnicas de cavado o canaleteo para la realización de zanjas o canaletas, observando el cuidado sobre los objetos construidos.

Verifica las pendientes de los fondos de las zanjas que recibirán cañerías de desagüe cloacal o pluvial..

Tapa las zanjas aplicando criterios de rellenado por capas sucesivas y apisonando correctamente dichas capas.

Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene planteadas para la obra.

Estiba los diferentes tipos de insumos en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad y sin que se produzcan deterioros en dichos materiales

Prepara los hormigones y morteros con los insumos correctos y en las proporciones adecuadas tanto para la fijación de las cañerías a los muros o pisos como para la recomposición de aquellas superficies sobre la que haya intervenido o para la construcción de obras de albañilería necesarias para la actividad (cámaras de inspección, bocas de inspección etc.)

Reconstruye contrapisos y carpetas con los procesos pertinentes y con relación al tipo de solado a colocar.

Reconstruye revoques grueso y/o finos y terminaciones a paramentos de acuerdo a las técnicas de trabajo adecuadas para la preparación, y ejecución del mismo.

Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las características particulares de cada elemento y en cuanto a la técnica de utilización.

Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de productividad, calidad, seguridad y optimización de costos.

Verifica permanentemente del estado de los andamios, protecciones y apuntalamientos, teniendo en cuenta la importancia de que los mismos mantengan las condiciones necesarias de solidez y estabilidad

I

Para instalaciones de distribución de agua fría, caliente, contra incendios.

Replantea la instalación de acuerdo a la documentación correspondiente incluyendo tanque de reserva, tanque de bombeo, colectores, válvulas de limpieza, ruptores de vacío, llaves de paso, uniones flexibles, válvulas de retención.

Fija las cañerías en los lugares previstos, sean éstos canaletas o paramentos (si es cañería exterior) con las grapas, accesorios o morteros adecuados.

Dobla los caños respetando los radios mínimos y evitando los aplastamientos.

Efectúa en los caños cortes rectos y sin rebabas y antes de soldar o unir las piezas las limpia de impurezas.

Efectúa las soldaduras o uniones de acuerdo a indicaciones de los fabricantes y las especificaciones técnicas, en las uniones roscadas la longitud de las mismas responde al accesorio además aplica el sellador correspondiente en dicha unión.

Aplica las técnicas para el armado de cañerías, adecuando todos los trabajos de corte, unión, soldadura o roscado al tipo de material con el que esté realizando la instalación.

Protege todas las cañerías de la corrosión y de materiales agresivos y las aisla térmicamente y acústicamente si fuera necesario.

Prueba toda la instalación en una presión de 1 atm durante 24 hs.

Repara las fallas detectadas en los procedimientos de mantenimiento.

Efectúa los cortes correspondientes empleando las distintas herramientas manuales o las maquinas sanitarias adecuadas a las características del material utilizado.

Construye andamios de madera y tubulares metálicos de baja altura para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las necesidades y sobre la base de condiciones de estabilidad y seguridad apropiadas.

Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las características particulares de cada elemento y en cuanto a la técnica de utilización.

Evidencia de producto:

I

El acabado final de las superficies guardará los requerimientos técnicos planteados.

La ubicación de los diferentes elementos componentes de la instalación de distribución de agua fría y caliente y contra incendios, se encuentran posicionados exactamente según las cotas horizontales y verticales de replanteo definidas en las documentaciones de obra pertinentes o las indicaciones verbales del responsable de la obra, además la profundidad de colocación de dichos elementos de las instalaciones se ajusta a los filos de pared y piso terminados, considerando los distintos tipos de materiales que se utilizarán para los revestimientos.

I

Para zanjas y canaletas:

Las zanjas se ajustan al recorrido definido en el proyecto de las instalaciones, a la profundidad que deberá quedar cada extremo del tramo o a la pendiente que deberá tener el caño y al diámetro extremo del caño a colocar.

Las zanjas sobre terreno natural presentarán dimensiones pertinentes y estables a lo largo de su recorrido, los laterales de la misma respetarán dimensiones pertinente y estables a lo largo de su recorrido, los laterales de la misma respetarán el talud natural del terreno sobre el que se esté trabajando, y en caso de no ser suficiente se usará el tablestascado y el fondo será parejo, firme y libre de piedras grandes ni filosas acompañando la pendiente del caño que alojará en su interior.

Las zanjas sobre un piso o contrapiso, presentarán dimensiones pertinentes y estables a lo largo de su recorrido, cortando o rompiendo la menor cantidad posible de piezas de los pisos, además los laterales de la misma serán rectos.

Las canaletas en paredes de mampostería, se ajustan al recorrido definido en el proyecto de las instalaciones, al ancho de la misma permite colocar con comodidad los caños con sus accesorios y envolturas protectoras, y en los cambios de dirección se ha dejado previsto lugar suficiente para permitir la libre dilatación y contracción de los caños.

La profundidad de canaleteo no afecta ni la estabilidad ni la integridad de la pared con especial cuidad en las portantes, además debe permitir que el caño no asome ni choque con bordes de bañeras o mesadas, y que la grifería quede bien colocada, y se deben respetar las profundidades máximas en las canaletas horizontales según el tipo de mampuesto que componga al muro.

Las zanjas realizadas sobre terreno natural se han rellenado con capas de tierra de unos 20 cm, que van siendo empapadas con agua y asentadas y el caño está cubierto con la protección física correspondiente.

Las losas de hormigón se reconstituyen dejando espesor suficiente para el cielorraso inferior.

Los contrapisos y las carpetas se reparan con las características de los similares.

Las canaletas de las paredes se rellenan con criterio de terminación y en los sectores de los accesorios o de pases, se previeron materiales elásticos. ( lana de vidrio, cartón corrugado, etc) antes del relleno.

I

Para instalaciones de distribución de agua fría, caliente, contra incendios.

Las curvaturas de los caños doblados no presentan deformaciones y además respetan los radios de curvaturas mínimos dependiendo del material que se esté utilizando y e método de curvado que se haya empleado.

El corte en los caños que se unirán entre si o con piezas accesorias, son rectos y perpendiculares al eje de los mismos, no presentan rebabas cortantes y la superficie que entrará en contacto con otra para ser soldada se encuentra limpia y libre de impurezas.

El proceso de soldadura se ajusta a lo descrito por los fabricantes de cada uno de los tipos diferentes de caños que se empleen.

En uniones roscadas, los filetes no se presentan mordidos ni con rebabas, además la rosca es perpendicular al caño, la longitud de la misma se corresponde con el accesorios a colocar, y se aplicó el sellador correspondiente antes de la unión de los componentes.

En uniones por soldadura capilar, el corte se calibra con calibrador y las superficies que entrarán en contacto con la soldadura se encuentran limpias, sin polvo ni grasa ni óxido.

Las uniones soportan una presión de 1 kg/Cm2 o 1 atm durante 24 hs.

Las cañerías se protegen de la acción de materiales agresivos y/o de la radiación solar, dependiendo del tipo de material del que se utilice para la concreción de la misma.

La construcción de la cañería se ha realizado previendo los movimientos producidos por la dilatación o contracción.

La aislación térmica ha sido efectuada y se han tenido en cuenta especialmente la ubicación relativa de los caños para evitar la pérdida o ganancia de calor.

En los casos que sea necesario, se ha previsto la aislación acústica necesaria que evite la propagación de los ruidos ya sea en las cañerías empotradas como en las suspendidas.

Las conexiones están replanteadas de acuerdo a lo especificado en las documentaciones pertinentes, se observará específicamente la longitud de los chicotes flexibles de conexión y en el caso de los rígidos, la distancia entre la pared y la entrada de agua al artefacto o a la grifería debe ser exacta, además las cotas de conexión o descarga estará con relación a los modelos de artefactos a colocar y a las medidas normadas para éstos.

Las cañerías de agua caliente han sido dispuesta por sobre la cañería de agua fría y se han separado por lo menos la distancia igual a su diámetro.

Las fijaciones rígidas y deslizantes de las cañerías han sido colocadas a separaciones que indiquen las firmas comerciales dependiendo del tipo de material que se trate.

Las bocas de las conexiones, tanto en las cañerías empotradas como en las no empotradas quedarán al mismo nivel y filo.

La protección del caño no debe estar dañada luego del relleno, y además se debe respetar el filo de la pared y dejar lugar para el revoque.

Existe una llave de paso entre la línea municipal de edificación y la cañería interna de distribución de agua.

5 - Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo de calidad y productividad, equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso constructivo de construcciones de instalación de cañerías de instalaciones sanitarias de acuerdo al logro de eficiencia.

Evidencia de desempeño:

I

Compara las características técnicas y de uso, del equipamiento, insumos, materiales, instrumentos de control, y de protección personal y de seguridad, con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las actividades propias de las instalaciones sanitarias. Clasifica los datos obtenidos, para la posterior toma de decisiones.

Evidencia de producto:

I

Las máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra en relación con el o los productos de las instalaciones sanitarias son los adecuados.

Los instrumentos de control y de medición, las herramientas, los materiales, los insumos, el equipamiento, elegidos son los que permiten ejecutar un producto de calidad.

La metodología o técnica de trabajo para la ejecución de las tareas propias de la actividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos es la más apropiada.

Los andamios y sus accesorios evidenciarán buen estado y resistencia para soportar los esfuerzos requeridos.

6 - Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo, aplicando metodología de prevención de incidentes y accidentes en cuanto a su seguridad personal al realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del proceso de trabajo para instalaciones sanitarias y en aquellas tareas que se le relacionen siempre en el marco del contexto general de la obra

Evidencia de desempeño:

I

Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad.

Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de la actividad.

Utiliza los elementos de protección personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto de la obra.

Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo.

Comunica al grupo de trabajo las normas de seguridad e higiene laboral aplicables al proceso constructivo, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la propia conducta.

Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso global del trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas.

Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e higiene en el trabajo.

Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, iluminación, ventilación , ruidos, etc), adecuadas puedan ocasionar un riesgo.

Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra.

Utiliza los medios imprescindibles de prevención para preservar su integridad física y la de sus compañeros.

Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra .

Evidencia de producto:

I

Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, están ordenados en los sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un factor de riesgo.

Las de circulación a su cargo guardarán las condiciones de transitabilidad adecuadas.

Los materiales estibados se dispondrán de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída.

En el ámbito de trabajo que le corresponde se verifica la inexistencia de elementos inseguros, seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte.

Las protecciones construidas son adecuadas para cada actividad y respetan las indicaciones de armado de medidas de los especialistas en seguridad.

Las herramientas y el equipamiento en general se mantienen en buen estado y en condiciones de limpieza y uso adecuado

7 - Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las construcciones de instalaciones sanitarias, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de a obra, teniendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción en las técnicas constructivas a emplear y en la organización y metodología de trabajo.

Evidencia de desempeño:

I

Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el elaborado.

Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en trabajos de terceros.

Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad esperado del producto.

Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa.

Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad.

Verifica que los materiales utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las proporciones adecuadas y cumplan con los requisitos esperados, el uso correcto, limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos.

Propone procedimientos de mejora continua.

Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos de terceros cuando éstos estén a su cargo

Evidencia de producto:

I

En los productos y procesos de trabajo, (particularmente en lo que se refiere a terminaciones) que ejecuta o controla, se aplicaron las normas de calidad específicas de la industria de la construcción, y las normas particulares determinadas para la obra.

Los procedimientos se promueven mejorándolos en forma continua.

Los procesos de trabajo son aplicados de acuerdo a lo planificado y a sus resultados se introdujeron los ajustes necesarios.

8 - Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con trabajadores de otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio de las actividades relacionadas con el proceso de trabajo en construcciones de instalaciones sanitarias.

Evidencia de desempeño:

I

Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio de ideas.

Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.

Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de otros subprocesos.

Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de los distintos elementos constructivos de las instalaciones sanitarias.

Plantea las necesidades de su sector en relación con otros subprocesos.

Se relaciona con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo global.

Integra grupos y equipos de trabajo en las actividades de su sector y colabora con los otros sectores de la obra.

Evidencia de producto:

I

El intercambio permanente de ideas con otros trabajadores se ve favorecido por su relación en cuestiones operativas.

La resolución de los problemas interdisciplinarios, de seguridad y de relaciones se ve favorecida por el aporte de ideas concretas de bajo costo y de posible aplicación desde el punto de vista técnico.

Evidencia de conocimiento de la competencia I:

Escalas usuales de representación visual para planos de albañilería y de instalaciones sanitarias.

Tipos de símbolos específicos de la especialidad en la lectura de planos técnicos y planillas de locales.

Características y alcances generales de su ocupación .

Actividades parciales de la obra relacionadas con la totalidad de la misma.

Operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos y el uso de SIMELA para la interpretación de planos técnicos, con relación al manejo de escalas, dimensionamiento global del volumen de la obra, reconocimiento del recorrido de las cañerías, etc.

Tipos de símbolos específicos para la lectura de planos técnicos y planillas de locales.

Especificaciones técnicas

Lectura de las planillas de locales.

Escalas usuales de representación visual.

Lectura de la documentación, planos de albañilería y de instalaciones sanitarias

Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas.

Tipos de tecnologías, de técnicas, herramientas, equipos, máquinas e insumos que la ejecución de las instalaciones sanitarias requerirán.

Características técnicas, costo y productividad de las máquinas, herramientas, equipos instrumentos de medición y control y accesorios.

Características de los diferentes insumos para las construcciones de las instalaciones sanitarias.

Amortización de las máquinas y equipos.

Normas de seguridad y calidad de los productos y de los procesos constructivos relacionados con el proceso de selección.

Conocimientos de primeros auxilios.

Leyes reglamentarias de la seguridad e higiene de la obra.

Normas específicas de seguridad, normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente y normas aplicables en la obra en cuanto a higiene del ambiente de trabajo.

Tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los relacionados con las actividades de las instalaciones sanitarias, tanto en los aspectos generales de movilidad por la obra como la manipulación de las herramientas propias de la ocupación.

Características del ambiente laboral (los baños, vestuarios y suministro de agua) destinados para los trabajadores.

Normas de prevención y protección contra incendio y evacuación de las personas.

Noción proyecto .

Características de la organización en la que desempeña su trabajo.

Identificación de su posición dentro de la organización.

Lectura de planos.

Escalas usuales utilizadas en planos de albañilería e instalaciones sanitarias

Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación.

Aplica procedimientos para el control de trabajos ejecutados por terceros, de manera tal de dar cumplimiento a los criterios de calidad en los productos exigidos, además de atender a la calidad en los procesos esperados

Técnicas para la elaboración de informes escritos y orales para los responsables de la obra, para sus pares y para su grupo de trabajo a cargo.

Criterios para componer grupos de trabajo

Procedimientos para el control de tiempos de ejecución planificados por terceros.

Comunicación verbal y escrita.

Productividad.

Eficiencia y eficacia

Calidad de terminación y de proceso.

Servicio

Cliente interno.

Grupos y equipos de trabajo

Objetivos comunes.

Expresión oral y escrita.

Metodología de lectura de planos

Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal o escrita

Técnicas de resolución de problemas.

Técnicas para la identificación de problemas

Lectura y comprensión de textos.

Elementos básicos de narrativa

Comunicación oral

Ruidos en la comunicación que imposibiliten la transmisión de manera eficiente y comprensible.

Planifica las actividades en orden a la actividad específica y a la totalidad de la obra.

Técnicas específicas de trabajo.

Razones técnicas de las metodología de construcción a realizar.

Lectura de planos.

Escalas usuales en planos de albañilería e instalaciones sanitarias.

Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación

Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio de la ocupación

Aspectos generales de la totalidad de la obra.

Operaciones matemáticas básicas

Regla de tres simple

Figuras y cuerpos geométricos

Unidades de longitud y superficie (SI.ME.L.A.)

Normas de calidad de los procesos y productos

Comunicación verbal y escrita

Lectura y comprensión de textos.

Características y utilización de los instrumentos de medición y control.

Elementos de física y química básicos relacionados con los procesos de soldaduras uniones entre cañerías entre sí o con accesorios

Tipos de materiales a utilizar, técnicas de trabajo relacionadas con los materiales.

Normas aplicables en el proceso de construcción de las instalaciones sanitarias.

Conocimientos matemáticos para el pasaje de escalas del plano al hecho constructivo, medición desde los ejes de replanteo y del plano de referencia de piso terminado, conocimientos geométricos para la concreción de ángulos o delimitación de figuras, conocimientos matemáticos y geométricos en los procesos de instalación (armado y montaje) de cañerías de las instalaciones sanitarias.

Calculo de pendientes correspondientes de los caños.

COMPETENCIA II Instalar sistema de tanque de reserva y de bombeo.

Capacidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1 – Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones sanitarias, identificando códigos y simbología propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida.

Evidencia de desempeño:

II

Interactúa con quien le suministra información, indicando en forma escrita o verbal, sobre el plano o en campo: la posición relativa, dimensiones, técnica constructiva, elementos componentes, materiales, relación con partes o la totalidad de la obra para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en este tipo de obras

Comprueba en forma permanente que lo especificado en la información suministrada se corresponde con lo ejecutado en los trabajos de instalaciones sanitarias.

Interpretas la documentación técnica, las normas de calidad, seguridad e higiene, con el objeto de gestionar, administrar y comercializar procesos constructivos de instalaciones sanitarias.

Evidencia de producto:

II

Su actividad ha sido ordenada en función de la información recibida, con criterios de eficiencia, listando (por escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios.

Las indicaciones fueron transmitidas con vocabulario técnico de obra y sin errores de concepto las características de las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar (tamaño, complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, elementos constructivos, pendientes, etc.)

La documentación técnica, las normas de calidad, seguridad e higiene, se interpretaron correctamente con el objeto de gestionar, administrar y comercializar procesos constructivos de las instalaciones sanitarias.

2 - Transferir información técnica de los documentos a la obra, relacionada con productos o procesos de instalaciones sanitarias, verificando su pertinencia y alcance para ejecutar una acción requerida

Evidencia de desempeño:

II

Materializa en obra la información técnica contenida en los planos de replanteo, para los diferentes elementos constructivos a realizar, en estricta relación con las dimensiones y posiciones allí indicadas.

Comunica al equipo de trabajo las actividades y su ordenamiento cronológico, la posición relativa, dimensiones, técnica constructiva, elementos componentes, materiales, relación con partes o la totalidad de la obra para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en este tipo de obras.

Mide a partir de los puntos fijos establecidos, la posición de los diferentes elementos constructivos.

Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia del plano.

Referencia dentro del conjunto de la representación gráfica las especificaciones y simbologías técnicas propias de las instalaciones sanitarias.

Evidencia de producto:

II

El replanteo se ejecutó en total concordancia con las indicaciones del plano respectivo.

Las técnicas de medición y los elementos de medición y control utilizados, son los adecuados para la actividad.

Los elementos empleados para el replanteo fueron dispuestos en forma ordenada y prolija

Los grafismos y simbología de los planos se han interpretado correctamente.

Los componentes necesarios para la ejecución de los distintos elementos constructivos de las instalaciones sanitarias, fueron descritos correctamente.

3 - Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente en la ejecución de los trabajos de instalaciones sanitarias, a partir del análisis de la información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas

Evidencia de desempeño:

II

Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los trabajos de instalaciones sanitarias, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera una solución

Evidencia de producto:

II

Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia.

Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior.

4 - Integrar las técnicas y metodología de trabajo, las informaciones técnicas escritas o verbales, los criterios de calidad y de producción exigidos cono los de seguridad e higiene, la disponibilidad de los recursos y la planificación diseñada por terceros, para la ejecución en tiempo y forma y/o control de los distintos tipos de procesos y la obtención de los productos constructivos de instalaciones sanitarias.

Evidencia de desempeño:

II

Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las características particulares de cada elemento y en cuanto a la técnica de utilización.

Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de productividad, calidad, seguridad y optimización de costos.

Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene planteadas para la obra.

Estiba los insumos en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad, sin que se produzcan deteriores en dichos materiales.

Verifica permanentemente del estado de los andamios, protecciones y apuntalamientos, teniendo en cuenta la importancia de que los mismos mantengan las condiciones necesarias de solidez y estabilidad

Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de productividad, calidad, seguridad y optimización de costos.

II

Para instalaciones de sistemas de tanque de reserva y bombeo.

Replantea la instalación para el tanque de reserva, tanque de bombeo, colectores, válvulas de limpieza, ruptores de vacío, llaves de paso, uniones flexibles, válvulas de retención.

Fija las cañerías en los lugares previstos, sean éstos canaletas o paramentos (si es cañería exterior) con las grapas, accesorios o morteros adecuados.

Dobla los caños respetando los radios mínimos y evitando los aplastamientos.

Efectúa en los caños cortes rectos y sin rebabas y antes de soldar o unir las piezas las limpia de impurezas.

Efectúa las soldaduras o uniones de acuerdo a indicaciones de los fabricantes y las especificaciones técnicas, en las uniones roscadas la longitud de las mismas responde al accesorio además aplica el sellador correspondiente en dicha unión.

Aplica las técnicas para el armado de cañerías, adecuando todos los trabajos de corte, unión, soldadura o roscado al tipo de material con el que esté realizando la instalación.

Protege todas las cañerías de la corrosión y de materiales agresivos y las aisla térmicamente y acústicamente si fuera necesario.

Prueba toda la instalación en una presión de 1 atm durante 24 hs.

Repara las fallas detectadas en los procedimientos de mantenimiento.

Efectúa los cortes correspondientes empleando las distintas herramientas manuales o las maquinas sanitarias adecuadas a las características del material utilizado.

Construye andamios de madera y tubulares metálicos de baja altura para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las necesidades y sobre la base de condiciones de estabilidad y seguridad apropiadas.

Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las características particulares de cada elemento y en cuanto a la técnica de utilización.

Evidencia de producto:

II

La ubicación de los diferentes elementos componentes de las instalaciones de sistemas de tanque de reserva y bombeo, se encuentran posicionados exactamente según las cotas horizontales y verticales de replanteo definidas en las documentaciones de obra pertinentes o las indicaciones verbales del responsable de la obra, además la profundidad de colocación de dichos elementos de las instalaciones se ajusta a los filos de pared y piso terminados, considerando los distintos tipos de materiales que se utilizarán para los revestimientos.

II

Para zanjas y canaletas:

Las canaletas en paredes de mampostería, se ajustan al recorrido definido en el proyecto de las instalaciones, al ancho de la misma permite colocar con comodidad los caños con sus accesorios y envolturas protectoras, y en los cambios de dirección se ha dejado previsto lugar suficiente para permitir la libre dilatación y contracción de los caños.

La profundidad de canaleteo no afecta ni la estabilidad ni la integridad de la pared con especial cuidad en las portantes, además debe permitir que el caño no asome ni choque con bordes de bañeras o mesadas, y que la grifería quede bien colocada, y se deben respetar las profundidades máximas en las canaletas horizontales según el tipo de mampuesto que componga al muro.

Las losas de hormigón se reconstituyen dejando espesor suficiente para el cielorraso inferior.

Los contrapisos y las carpetas se reparan con las características de los similares.

Las canaletas de las paredes se rellenan con criterio de terminación y en los sectores de los accesorios o de pases, se previeron materiales elásticos. ( lana de vidrio, cartón corrugado, etc) antes del relleno.

II

Para instalaciones para sistemas de tanque de reserva y bombeo.

Las curvaturas de los caños doblados no presentan deformaciones y además respetan los radios de curvaturas mínimos dependiendo del material que se esté utilizando y e método de curvado que se haya empleado.

El corte en los caños que se unirán entre si o con piezas accesorias, son rectos y perpendiculares al eje de los mismos, no presentan rebabas cortantes y la superficie que entrará en contacto con otra para ser soldada se encuentra limpia y libre de impurezas.

El proceso de soldadura se ajusta a lo descrito por los fabricantes de cada uno de los tipos diferentes de caños que se empleen.

En uniones roscadas, los filetes no se presentan mordidos ni con rebabas, además la rosca es perpendicular al caño, la longitud de la misma se corresponde con el accesorios a colocar, y se aplicó el sellador correspondiente antes de la unión de los componentes.

En uniones por soldadura capilar, el corte se calibra con calibrador y las superficies que entrarán en contacto con la soldadura se encuentran limpias, sin polvo ni grasa ni óxido.

Las uniones soportan una presión de 1 kg/Cm2 o 1 atm durante 24 hs.

Las cañerías se protegen de la acción de materiales agresivos y/o de la radiación solar, dependiendo del tipo de material del que se utilice para la concreción de la misma.

La construcción de la cañería se ha realizado previendo los movimientos producidos por la dilatación o contracción.

La aislación térmica ha sido efectuada y se han tenido en cuenta especialmente la ubicación relativa de los caños para evitar la pérdida o ganancia de calor.

En los casos que sea necesario, se ha previsto la aislación acústica necesaria que evite la propagación de los ruidos ya sea en las cañerías empotradas como en las suspendidas.

Las fijaciones rígidas y deslizantes de las cañerías han sido colocadas a separaciones que indiquen las firmas comerciales dependiendo del tipo de material que se trate.

La protección del caño no debe estar dañada luego del relleno, y además se debe respetar el filo de la pared y dejar lugar para el revoque.

El sistema de almacenamiento de agua (tanque) ha sido dispuesto en el lugar indicado por la documentación o indicación pertinente, constando con todos los elementos y accesorios necesarios para su normal funcionamiento y limpieza (colector, válvulas de cierre, válvulas de limpieza, tapas de inspección en los casos que sea necesario, flotantes.

En el caso de existencia de tanque de bombeo, ha sido dispuesto en el lugar indicado por la documentación o indicación pertinente, constando con todos los elementos y accesorios necesarios para su normal funcionamiento y limpieza (válvula de limpieza, llave de paso, unión flexible, válvula de retención, válvula exclusa o llave de paso nuevamente), además se han dispuesto las juntas móviles de conexión con los motores que impidan la propagación de vibraciones y ruidos por la cañería de la instalación.

En el caso que el tanque de bombeo se encuentre bajo el nivel de vereda, se ha construido la cañería de entrada previendo un sifón invertido con ruptor de vacío.

Existe una llave de paso entre la línea municipal de edificación y la cañería interna de distribución de agua.

5 - Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo de calidad y productividad, equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso constructivo de construcciones de instalaciones sanitarias de acuerdo al logro de eficiencia.

Evidencia de desempeño:

II

Compara las características técnicas y de uso, del equipamiento, insumos, materiales, instrumentos de control, y de protección personal y de seguridad, con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las actividades propias de las instalaciones sanitarias. Clasifica los datos obtenidos, para la posterior toma de decisiones.

Evidencia de producto:

II

Las máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra en relación con el o los productos de las instalaciones sanitarias son los adecuados .

Los instrumentos de control y de medición, las herramientas, los materiales, los insumos, el equipamiento, elegidos son los que permiten ejecutar un producto de calidad.

La metodología o técnica de trabajo para la ejecución de las tareas propias de la actividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos es la más apropiada.

Los andamios y sus accesorios evidenciarán buen estado y resistencia para soportar los esfuerzos requeridos.

6 - Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo, aplicando metodología de prevención de incidentes y accidentes en cuanto a su seguridad personal al realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del proceso de trabajo para instalaciones sanitarias y en aquellas tareas que se le relacionen siempre en el marco del contexto general de la obra

Evidencia de desempeño:

II

Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad.

Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de la actividad.

Utiliza los elementos de protección personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto de la obra.

Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo.

Comunica al grupo de trabajo las normas de seguridad e higiene laboral aplicables al proceso constructivo, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la propia conducta.

Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso global del trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas.

Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e higiene en el trabajo.

Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, iluminación, ventilación , ruidos, etc), adecuadas puedan ocasionar un riesgo.

Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra.

Utiliza los medios imprescindibles de prevención para preservar su integridad física y la de sus compañeros.

Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra.

Evidencia de producto:

II

Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, están ordenados en los sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un factor de riesgo.

Las de circulación a su cargo guardarán las condiciones de transitabilidad adecuadas.

Los materiales estibados se dispondrán de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída.

En el ámbito de trabajo que le corresponde se verifica la inexistencia de elementos inseguros, seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte.

Las protecciones construidas son adecuadas para cada actividad y respetan las indicaciones de armado de medidas de los especialistas en seguridad.

Las herramientas y el equipamiento en general se mantienen en buen estado y en condiciones de limpieza y uso adecuado

7 - Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las construcciones de instalaciones sanitarias, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de a obra, teniendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción en las técnicas constructivas a emplear y en la organización y metodología de trabajo.

Evidencia de desempeño:

II

Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el elaborado.

Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en trabajos de terceros.

Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad esperado del producto.

Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa.

Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad.

Verifica que los materiales utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las proporciones adecuadas y cumplan con los requisitos esperados, el uso correcto, limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos.

Propone procedimientos de mejora continua.

Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos de terceros cuando éstos estén a su cargo

Evidencia de producto:

II

En los productos y procesos de trabajo, (particularmente en lo que se refiere a terminaciones) que ejecuta o controla, se aplicaron las normas de calidad específicas de la industria de la construcción, y las normas particulares determinadas para la obra.

Los procedimientos se promueven mejorándolos en forma continua.

Los procesos de trabajo son aplicados de acuerdo a lo planificado y a sus resultados se introdujeron los ajustes necesarios.

8 - Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con trabajadores de otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio de las actividades relacionadas con el proceso de trabajo en construcciones de instalaciones sanitarias.

Evidencia de desempeño:

II

Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio de ideas.

Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.

Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de otros subprocesos.

Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de los distintos elementos constructivos de las instalaciones sanitarias.

Plantea las necesidades de su sector en relación con otros subprocesos.

Se relaciona con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo global.

Integra grupos y equipos de trabajo en las actividades de su sector y colabora con los otros sectores de la obra.

Evidencia de producto:

II

El intercambio permanente de ideas con otros trabajadores se ve favorecido por su relación en cuestiones operativas.

La resolución de los problemas interdisciplinarios, de seguridad y de relaciones se ve favorecida por el aporte de ideas concretas de bajo costo y de posible aplicación desde el punto de vista técnico.

Evidencia de conocimiento de la competencia II:

Escalas usuales de representación visual para planos de albañilería y de instalaciones sanitarias.

Tipos de símbolos específicos de la especialidad en la lectura de planos técnicos y planillas de locales.

Características y alcances generales de su ocupación .

Actividades parciales de la obra relacionadas con la totalidad de la misma.

Operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos y el uso de SIMELA para la interpretación de planos técnicos, con relación al manejo de escalas, dimensionamiento global del volumen de la obra, reconocimiento del recorrido de las cañerías, etc.

Especificaciones técnicas

Lectura de las planillas de locales.

Escalas usuales de representación visual.

Lectura de la documentación, planos de albañilería y de instalaciones sanitarias

Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas.

Tipos de tecnologías, de técnicas, herramientas, equipos, máquinas e insumos que la ejecución de las instalaciones sanitarias requerirán.

Características técnicas, costo y productividad de las máquinas, herramientas, equipos instrumentos de medición y control y accesorios.

Características de los diferentes insumos para las construcciones de las instalaciones sanitarias.

Amortización de las máquinas y equipos.

Normas de seguridad y calidad de los productos y de los procesos constructivos relacionados con el proceso de selección.

Conocimientos de primeros auxilios.

Leyes reglamentarias de la seguridad e higiene de la obra.

Normas específicas de seguridad, normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente y normas aplicables en la obra en cuanto a higiene del ambiente de trabajo.

Tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los relacionados con las actividades de las instalaciones sanitarias, tanto en los aspectos generales de movilidad por la obra como la manipulación de las herramientas propias de la ocupación.

Características del ambiente laboral (los baños, vestuarios y suministro de agua) destinados para los trabajadores.

Normas de prevención y protección contra incendio y evacuación de las personas.

Noción proyecto .

Características de la organización en la que desempeña su trabajo.

Identificación de su posición dentro de la organización.

Lectura de planos.

Escalas usuales utilizadas en planos de albañilería e instalaciones sanitarias

Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación.

Técnicas para componer grupos de trabajo

Técnica para el control de tiempos de ejecución planificados por terceros.

Comunicación verbal y escrita.

Productividad.

Eficiencia y eficacia

Calidad de terminación y de proceso.

Servicio

Cliente interno.

Grupos y equipos de trabajo

Objetivos comunes.

Expresión oral y escrita.

Metodología de lectura de planos

Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal o escrita

Técnicas de resolución de problemas.

Técnicas para la identificación de problemas

Lectura y comprensión de textos.

Elementos básicos de narrativa

Comunicación oral

Ruidos en la comunicación que imposibiliten la transmisión de manera eficiente y comprensible.

Planifica las actividades en orden a la actividad específica y a la totalidad de la obra.

Técnicas específicas de trabajo.

Razones técnicas de las metodología de construcción a realizar.

Lectura de planos.

Escalas usuales en planos de albañilería e instalaciones sanitarias.

Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación

Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio de la ocupación

Aspectos generales de la totalidad de la obra.

Operaciones matemáticas básicas

Regla de tres simple

Figuras y cuerpos geométricos

Unidades de longitud y superficie (SI.ME.L.A.)

Normas de calidad de los procesos y productos

Comunicación verbal y escrita

Lectura y comprensión de textos.

Características y utilización de los instrumentos de medición y control.

Elementos de física y química básicos relacionados con los procesos de soldaduras uniones entre cañerías entre sí o con accesorios

Tipos de materiales a utilizar, técnicas de trabajo relacionadas con los materiales.

Normas aplicables en el proceso de construcción de las instalaciones sanitarias.

Conocimientos matemáticos para el pasaje de escalas del plano al hecho constructivo, medición desde los ejes de replanteo y del plano de referencia de piso terminado, conocimientos geométricos para la concreción de ángulos o delimitación de figuras, conocimientos matemáticos y geométricos en los procesos de instalación (armado y montaje) de cañerías de las instalaciones sanitarias.

Calculo de pendientes correspondientes de los caños.

COMPETENCIA III Ejecutar la instalación de desagues cloacales y pluviales.

Capacidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1 – Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones sanitarias, identificando códigos y simbología propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida.

Evidencia de desempeño:

III

Interactúa con quien le suministra información, indicando en forma escrita o verbal, sobre el plano o en campo: la posición relativa, dimensiones, técnica constructiva, elementos componentes, materiales, relación con partes o la totalidad de la obra para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en este tipo de obras

Comprueba en forma permanente que lo especificado en la información suministrada se corresponde con lo ejecutado en los trabajos de instalaciones sanitarias.

Interpretas la documentación técnica, las normas de calidad, seguridad e higiene, con el objeto de gestionar, administrar y comercializar procesos constructivos de instalaciones sanitarias.

Evidencia de producto:

III

Su actividad ha sido ordenada en función de la información recibida, con criterios de eficiencia, listando (por escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios.

Las indicaciones fueron transmitidas con vocabulario técnico de obra y sin errores de concepto las características de las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar (tamaño, complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, elementos constructivos, pendientes, etc.)

La documentación técnica, las normas de calidad, seguridad e higiene, se interpretaron correctamente con el objeto de gestionar, administrar y comercializar procesos constructivos de las instalaciones sanitarias.

2 - Transferir información técnica de los documentos a la obra, relacionada con productos o procesos de instalaciones sanitarias, verificando su pertinencia y alcance para ejecutar una acción requerida

Evidencia de desempeño:

III

Materializa en obra la información técnica contenida en los planos de replanteo, para los diferentes elementos constructivos a realizar, en estricta relación con las dimensiones y posiciones allí indicadas.

Comunica al equipo de trabajo las actividades y su ordenamiento cronológico, la posición relativa, dimensiones, técnica constructiva, elementos componentes, materiales, relación con partes o la totalidad de la obra para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en este tipo de obras.

Mide a partir de los puntos fijos establecidos, la posición de los diferentes elementos constructivos.

Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia del plano.

Referencia dentro del conjunto de la representación gráfica las especificaciones y simbologías técnicas propias de las instalaciones sanitarias.

Evidencia de producto:

III

El replanteo se ejecutó en total concordancia con las indicaciones del plano respectivo.

Las técnicas de medición y los elementos de medición y control utilizados, son los adecuados para la actividad.

Los elementos empleados para el replanteo fueron dispuestos en forma ordenada y prolija

Los grafismos y simbología de los planos se han interpretado correctamente.

Los componentes necesarios para la ejecución de los distintos elementos constructivos de las instalaciones sanitarias, fueron descritos correctamente.

3 - Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente en la ejecución de los trabajos de instalaciones sanitarias, a partir del análisis de la información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas

Evidencia de desempeño:

III

Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los trabajos de instalaciones sanitarias, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera una solución

Evidencia de producto:

III

Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia.

Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior.

4 - Integrar las técnicas y metodología de trabajo, las informaciones técnicas escritas o verbales, los criterios de calidad y de producción exigidos cono los de seguridad e higiene, la disponibilidad de los recursos y la planificación diseñada por terceros, para la ejecución en tiempo y forma y/o control de los distintos tipos de procesos y la obtención de los productos constructivos de instalaciones sanitarias.

Evidencia de desempeño:

III

Realiza el replanteo de las instalaciones sanitarias sobre el terreno natural, sobre las losas, contrapisos existentes y sobre paredes de acuerdo a los ejes marcados en obra, tanto en sus medidas horizontales como en las verticales, además referencia las cotas de alturas respecto del nivel de piso terminado correspondiente.

Deposita la tierra extraída o los escombros producidos, en los sectores destinados para tal fin.

Aplica técnicas de cavado o canaleteo para la realización de zanjas o canaletas, observando el cuidado sobre los objetos construidos.

Verifica las pendientes de los fondos de las zanjas que recibirán cañerías de desagüe cloacal o pluvial..

Tapa las zanjas aplicando criterios de rellenado por capas sucesivas y apisonando correctamente dichas capas.

Reconstruye revoques grueso y/o finos y terminaciones a paramentos de acuerdo a las técnicas de trabajo adecuadas para la preparación, y ejecución del mismo.

Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las características particulares de cada elemento y en cuanto a la técnica de utilización.

Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de productividad, calidad, seguridad y optimización de costos.

Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene planteadas para la obra.

Estiba los insumos en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad, sin que se produzcan deteriores en dichos materiales.

Verifica permanentemente del estado de los andamios, protecciones y apuntalamientos, teniendo en cuenta la importancia de que los mismos mantengan las condiciones necesarias de solidez y estabilidad

Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de productividad, calidad, seguridad y optimización de costos.

III

Para instalaciones de desagües cloacales

Replantea la instalación de acuerdo a la documentación correspondiente, los diámetros, las tapadas mínimas y las pendientes reglamentarias.

Une caños entre si y con los accesorios de manera estanca y sin obstáculos para el libre escurrimiento de los líquidos cloacales o aguas servidas.

Coloca las cámaras, bocas de inspección y caños cámara (que facilitarán la inspección de la cañería) respetando las reglamentaciones.

Construye la ventilación a los cuatro vientos de los tramos verticales de cañerías (bajadas) adecuadamente para evitar el desifonaje.

Coloca los artefactos sanitarios en las posiciones indicadas en los planos asegurándolos a pisos o paramentos.

Coloca en los puntos específicos cierres hidráulicos (sifones) o físicos (doble tapa sellada) para evitar la difusión de olores.

Fija las cañerías en los lugares previstos, sean éstos canaletas o paramentos (si es cañería exterior) con las grapas, accesorios o morteros adecuados.

Efectúa en los caños cortes rectos y sin rebabas y limpia de impurezas antes de unir las piezas

Aplica las técnicas para el armado de cañerías, adecuando todos los trabajos de corte, unión, soldadura o roscado al tipo de material con el que esté realizando la instalación

Prueba toda la instalación tapando las salidas y llenándola de agua durante 24 hs. al cabo de las que verifica si el nivel de la misma ha descendido.

Repara las fallas detectadas en los procedimientos de mantenimiento.

III

Para instalaciones pluviales.

Replantea la instalación de acuerdo a la documentación correspondiente, la posición de los embudos, los diámetros, las tapas mínimas y las pendientes reglamentarias.

Une caños entre sí y con los accesorios de manera estanca y sin obstáculos para el libre escurrimiento de las aguas de lluvia.

Coloca los embudos, las cámaras, bocas de inspección y caños cámara (que facilitarán la inspección de la cañería) respetando las reglamentaciones.

Fija las cañerías en los lugares previstos, sean éstos canaletas o paramentos (si es cañería exterior) con las grapas, accesorios o morteros adecuados.

Efectúa cortes rectos y sin rebabas en los caños y limpia la impurezas antes de unir las piezas.

Aplica las técnicas para el armado de cañería adecuando todos los trabajos de corte, unión , soldadura o roscado al tipo de material con el que esté realizando la instalación.

Prueba toda la instalación taponando las salidas y llenándola de agua durante 24 hs. al cabo de las que verifica si el nivel de la misma ha descendido.

Repara las fallas detectadas en los procedimientos de mantenimiento.

Evidencia de producto:

III

El acabado final de las superficies guardará los requerimientos técnicos planteados.

La ubicación de los diferentes elementos componentes de la instalación de distribución de agua fría y caliente, de la instalación pluvial y de la instalación desagües cloacales, se encuentran posicionados exactamente según las cotas horizontales y verticales de replanteo definidas en las documentaciones de obra pertinentes o las indicaciones verbales del responsable de la obra, además la profundidad de colocación de dichos elementos de las instalaciones se ajusta a los filos de pared y piso terminados, considerando los distintos tipos de materiales que se utilizarán para los revestimientos.

III

Para zanjas y canaletas:

Las zanjas se ajustan al recorrido definido en el proyecto de las instalaciones, a la profundidad que deberá quedar cada extremo del tramo o a la pendiente que deberá tener el caño y al diámetro extremo del caño a colocar.

Las zanjas sobre terreno natural presentarán dimensiones pertinentes y estables a lo largo de su recorrido, los laterales de la misma respetarán dimensiones pertinente y estables a lo largo de su recorrido, los laterales de la misma respetarán el talud natural del terreno sobre el que se esté trabajando, y en caso de no ser suficiente se usará el tablestascado y el fondo será parejo, firme y libre de piedras grandes ni filosas acompañando la pendiente del caño que alojará en su interior.

Las zanjas sobre un piso o contrapiso, presentarán dimensiones pertinentes y estables a lo largo de su recorrido, cortando o rompiendo la menor cantidad posible de piezas de los pisos, además los laterales de la misma serán rectos.

Las canaletas en paredes de mampostería, se ajustan al recorrido definido en el proyecto de las instalaciones, al ancho de la misma permite colocar con comodidad los caños con sus accesorios y envolturas protectoras, y en los cambios de dirección se ha dejado previsto lugar suficiente para permitir la libre dilatación y contracción de los caños.

La profundidad de canaleteo no afecta ni la estabilidad ni la integridad de la pared con especial cuidad en las portantes, además debe permitir que el caño no asome ni choque con bordes de bañeras o mesadas, y que la grifería quede bien colocada, y se deben respetar las profundidades máximas en las canaletas horizontales según el tipo de mampuesto que componga al muro.

Las zanjas realizadas sobre terreno natural se han rellenado con capas de tierra de unos 20 cm, que van siendo empapadas con agua y asentadas y el caño está cubierto con la protección física correspondiente.

Las losas de hormigón se reconstituyen dejando espesor suficiente para el cielorraso inferior.

Los contrapisos y las carpetas se reparan con las características de los similares.

Las canaletas de las paredes se rellenan con criterio de terminación y en los sectores de los accesorios o de pases, se previeron materiales elásticos. ( lana de vidrio, cartón corrugado, etc) antes del relleno.

III

Para instalaciones de desagües cloacales:

Las cañerías construidas respetan exactamente las posiciones y diámetros definidos en las documentaciones pertinentes, además las pendientes responden a las necesarias para las instalaciones sanitarias tanto secundarias como las principales que pueden variar entre el 5% y el 1,6%.

Las uniones de los caños entre sí y con los accesorios, son estancas y continuas, no presentando salientes ni rebabas en su interior, de manera de obstaculizar el normas escurrimiento de las aguas servidas.

Las distancias entre las cámaras y las bocas de inspección, respetan las medidas indicadas en las reglamentaciones pertinentes.

En las bajadas se ha previsto la cañería de ventilación pertinente que asegure evitar los efectos de desifonaje por absorción y compresión producida por el uso de la instalación, además se encuentran previstos los caños cámara de acceso en diferentes puntos de las bajadas.

Las cámaras de inspección se construyen contemplando las pendientes de escurrimiento en los cojinentes del fondo, no presentan ángulos agudos y el interior se termina de la manera más lisa posible, además se sella con doble tapa sellada con mortero de cal y la relación entre las medidas, y su profundidad se ajustan a las reglamentarias.

Los artefactos se encuentran en la posición determinada por el plano de replanteo o detalle específico y se encuentran firmemente afirmados o asentados sobre el muro o el piso.

Las instalaciones presentan los accesorios necesarios (boca de acceso, cámara de inspección etc.) para posibilitar el acceso para la limpieza de la misma.

Entre el pasaje de la instalación secundaria a la primaria o en puntos específicos de la instalación primaria, se encuentran dispositivos de aislación de olores, sean éstos hidráulicos (sifón) o bien del tipo físico (doble tapa sellada con mortero de cal).

Las ventilaciones de la instalación sanitaria se encuentran construidas de manera tal que ventile a los 4 vientos.

III

Para las instalaciones pluviales:

Los embudos están construidos en las posiciones exactas definidas en las documentaciones de obra pertinentes, la altura relativa (en el caso de embudos horizontales) se corresponde con el tipo de piso que se colocará de manera tal que la rejilla quede el mismo nivel del piso terminado, y en el caso de embudos verticales, su ubicación se dispuso en correspondencia a la terminación del muro sobre la que se ha ubicado de manera tal que la rejilla termine al ras de dicha terminación.

Las pendientes de las cañerías se corresponden con las indicadas.

Se han dispuesto los puntos de acceso a la instalación de manera tal de asegurar la limpieza total de la misma a las distancias que corresponde por normativas de instalación, además se han respetado los ángulos de acceso a las bocas de desagüe de acuerdo a las mismas normativas.

Los andamios son firmes, la estabilidad es óptima, ofrece un acceso y transitabilidad seguros, disponiéndose las contenciones necesarias, además guardan las condiciones de seguridad impuestas por las normas.

Las pruebas hidráulicas han demostrado que en ningún sector de la instalación se presentan pérdidas de agua.

En los casos de bajadas de desagües, se ha previsto la instalación del conducto de ventilación pertinente.

Evidencia de conocimiento de la competencia III:

Escalas usuales de representación visual para planos de albañilería y de instalaciones sanitarias.

Tipos de símbolos específicos de la especialidad en la lectura de planos técnicos y planillas de locales.

Características y alcances generales de su ocupación.

Actividades parciales de la obra relacionadas con la totalidad de la misma.

Operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos y el uso de SIMELA para la interpretación de planos técnicos, con relación al manejo de escalas, dimensionamiento global del volumen de la obra, reconocimiento del recorrido de las cañerías, etc.

Tipos de símbolos específicos para la lectura de planos técnicos y planillas de locales.

Especificaciones técnicas

Lectura de las planillas de locales.

Escalas usuales de representación visual.

Lectura de la documentación, planos de albañilería y de instalaciones sanitarias

Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas.

Tipos de tecnologías, de técnicas, herramientas, equipos, máquinas e insumos que la ejecución de las instalaciones sanitarias requerirán.

Características técnicas, costo y productividad de las máquinas, herramientas, equipos instrumentos de medición y control y accesorios.

Características de los diferentes insumos para las construcciones de las instalaciones sanitarias.

Amortización de las máquinas y equipos.

Normas de seguridad y calidad de los productos y de los procesos constructivos relacionados con el proceso de selección.

Conocimientos de primeros auxilios.

Leyes reglamentarias de la seguridad e higiene de la obra.

Normas específicas de seguridad, normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente y normas aplicables en la obra en cuanto a higiene del ambiente de trabajo.

Tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los relacionados con las actividades de las instalaciones sanitarias, tanto en los aspectos generales de movilidad por la obra como la manipulación de las herramientas propias de la ocupación.

Características del ambiente laboral (los baños, vestuarios y suministro de agua) destinados para los trabajadores.

Normas de prevención y protección contra incendio y evacuación de las personas.

Noción proyecto .

Características de la organización en la que desempeña su trabajo.

Identificación de su posición dentro de la organización.

Lectura de planos.

Escalas usuales utilizadas en planos de albañilería e instalaciones sanitarias

Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación.

Criterios para componer grupos de trabajo

Procedimientos para el control de tiempos de ejecución planificados por terceros.

Comunicación verbal y escrita.

Productividad.

Eficiencia y eficacia

Calidad de terminación y de proceso.

Servicio

Cliente interno.

Grupos y equipos de trabajo

Objetivos comunes.

Expresión oral y escrita.

Metodología de lectura de planos

Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal o escrita

Elabora informes escritos y orales para los responsables de la obra, para sus pares y para su grupo de trabajo a cargo.

Técnicas de resolución de problemas.

Técnicas para la identificación de problemas

Lectura y comprensión de textos.

Elementos básicos de narrativa

Comunicación oral

Ruidos en la comunicación que imposibiliten la transmisión de manera eficiente y comprensible.

Planifica las actividades en orden a la actividad específica y a la totalidad de la obra.

Técnicas específicas de trabajo.

Razones técnicas de las metodología de construcción a realizar.

Lectura de planos.

Escalas usuales en planos de albañilería e instalaciones sanitarias.

Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación

Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio de la ocupación

Aspectos generales de la totalidad de la obra.

Operaciones matemáticas básicas

Regla de tres simple

Figuras y cuerpos geométricos

Unidades de longitud y superficie (SI.ME.L.A.)

Normas de calidad de los procesos y productos

Comunicación verbal y escrita

Lectura y comprensión de textos.

Características y utilización de los instrumentos de medición y control.

Elementos de física y química básicos relacionados con los procesos de soldaduras uniones entre cañerías entre sí o con accesorios

Tipos de materiales a utilizar, técnicas de trabajo relacionadas con los materiales.

Normas aplicables en el proceso de construcción de las instalaciones sanitarias.

Conocimientos matemáticos para el pasaje de escalas del plano al hecho constructivo, medición desde los ejes de replanteo y del plano de referencia de piso terminado, conocimientos geométricos para la concreción de ángulos o delimitación de figuras, conocimientos matemáticos y geométricos en los procesos de instalación (armado y montaje) de cañerías de las instalaciones sanitarias.

Calculo de pendientes correspondientes de los caños.

5 - Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo de calidad y productividad, equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso constructivo de construcciones de instalaciones sanitarias de acuerdo al logro de eficiencia.

Evidencia de desempeño:

III

Compara las características técnicas y de uso, del equipamiento, insumos, materiales, instrumentos de control, y de protección personal y de seguridad, con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las actividades propias de las instalaciones sanitarias. Clasifica los datos obtenidos, para la posterior toma de decisiones.

Evidencia de producto:

III

Las máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra en relación con el o los productos de las instalaciones sanitarias son los adecuados.

Los instrumentos de control y de medición, las herramientas, los materiales, los insumos, el equipamiento, elegidos son los que permiten ejecutar un producto de calidad.

La metodología o técnica de trabajo para la ejecución de las tareas propias de la actividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos es la más apropiada.

Los andamios y sus accesorios evidenciarán buen estado y resistencia para soportar los esfuerzos requeridos.

6 - Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo, aplicando metodología de prevención de incidentes y accidentes en cuanto a su seguridad personal al realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del proceso de trabajo para instalaciones sanitarias y en aquellas tareas que se le relacionen siempre en el marco del contexto general de la obra

Evidencia de desempeño:

III

Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad.

Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de la actividad.

Utiliza los elementos de protección personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto de la obra.

Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo.

Comunica al grupo de trabajo las normas de seguridad e higiene laboral aplicables al proceso constructivo, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la propia conducta.

Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso global del trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas.

Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e higiene en el trabajo.

Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, iluminación, ventilación , ruidos, etc), adecuadas puedan ocasionar un riesgo.

Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra.

Utiliza los medios imprescindibles de prevención para preservar su integridad física y la de sus compañeros.

Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra.

Evidencia de producto:

III

Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, están ordenados en los sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un factor de riesgo.

Las de circulación a su cargo guardarán las condiciones de transitabilidad adecuadas.

Los materiales estibados se dispondrán de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída.

En el ámbito de trabajo que le corresponde se verifica la inexistencia de elementos inseguros, seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte.

Las protecciones construidas son adecuadas para cada actividad y respetan las indicaciones de armado de medidas de los especialistas en seguridad.

Las herramientas y el equipamiento en general se mantienen en buen estado y en condiciones de limpieza y uso adecuado

7 - Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las construcciones de instalaciones sanitarias, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de a obra, teniendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción en las técnicas constructivas a emplear y en la organización y metodología de trabajo.

Evidencia de desempeño:

III

Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el elaborado.

Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en trabajos de terceros.

Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad esperado del producto.

Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa.

Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad.

Verifica que los materiales utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las proporciones adecuadas y cumplan con los requisitos esperados, el uso correcto, limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos.

Propone procedimientos de mejora continua.

Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos de terceros cuando éstos estén a su cargo

Evidencia de producto:

III

En los productos y procesos de trabajo, (particularmente en lo que se refiere a terminaciones) que ejecuta o controla, se aplicaron las normas de calidad específicas de la industria de la construcción, y las normas particulares determinadas para la obra.

Los procedimientos se promueven mejorándolos en forma continua.

Los procesos de trabajo son aplicados de acuerdo a lo planificado y a sus resultados se introdujeron los ajustes necesarios.

8 - Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con trabajadores de otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio de las actividades relacionadas con el proceso de trabajo en construcciones de instalaciones sanitarias.

Evidencia de desempeño:

III

Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio de ideas.

Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.

Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de otros subprocesos.

Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de los distintos elementos constructivos de las instalaciones sanitarias.

Plantea las necesidades de su sector en relación con otros subprocesos.

Se relaciona con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo global.

Integra grupos y equipos de trabajo en las actividades de su sector y colabora con los otros sectores de la obra.

Evidencia de producto:

III

El intercambio permanente de ideas con otros trabajadores se ve favorecido por su relación en cuestiones operativas.

La resolución de los problemas interdisciplinarios, de seguridad y de relaciones se ve favorecida por el aporte de ideas concretas de bajo costo y de posible aplicación desde el punto de vista técnico.

COMPETENCIA IV Instalar artefactos sanitarios y grifería.

Capacidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1 – Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones sanitarias, identificando códigos y simbología propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida.

Evidencia de desempeño:

IV

Comprueba en forma permanente que lo especificado en la información suministrada se corresponde con lo ejecutado en los trabajos de conexión de artefactos y grifería.

Interpretas la documentación técnica, las normas de calidad, seguridad e higiene, con el objeto de gestionar, administrar y comercializar procesos constructivos de instalaciones sanitarias.

Evidencia de producto:

IV

Su actividad ha sido ordenada en función de la información recibida, con criterios de eficiencia, listando (por escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios.

Las indicaciones fueron transmitidas con vocabulario técnico de obra y sin errores de concepto las características de las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar.

La documentación técnica, las normas de calidad, seguridad e higiene, se interpretaron correctamente con el objeto de gestionar, administrar y comercializar procesos constructivos de las instalaciones sanitarias.

2 - Transferir información técnica de los documentos a la obra, relacionada con productos o procesos de instalaciones sanitarias, verificando su pertinencia y alcance para ejecutar una acción requerida

Evidencia de desempeño:

IV

Materializa en obra la información técnica contenida en los planos de replanteo, para artefactos y grifería, en estricta relación con las dimensiones y posiciones allí indicadas.

Comunica al equipo de trabajo las actividades y su ordenamiento cronológico, la posición relativa, dimensiones, técnica constructiva, elementos componentes, materiales, relación con partes o la totalidad de la obra para la conexión de artefactos y grifería.

Mide a partir de los puntos fijos establecidos, la posición de los artefactos y grifería.

Trabaja de manera ordenada, tomando permanentemente referencia del plano.

Referencia dentro del conjunto de la representación gráfica las especificaciones y simbologías técnicas propias de las instalaciones sanitarias.

Evidencia de producto:

IV

El replanteo de la ubicación de artefactos y grifería se ejecutó en total concordancia con las indicaciones del plano respectivo.

Las técnicas de medición y los elementos de medición y control utilizados, son los adecuados para la actividad.

Los elementos empleados para el replanteo fueron dispuestos en forma ordenada y prolija

Los grafismos y simbología de los planos se han interpretado correctamente.

Los componentes necesarios para la ejecución de las conexiones de artefactos y griferías fueron descritos correctamente.

3 - Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente en la ejecución de los trabajos de instalaciones sanitarias, a partir del análisis de la información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas

Evidencia de desempeño:

IV

Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los trabajos de instalaciones sanitarias, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera una solución

Evidencia de producto:

IV

Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia.

Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior.

4 - Integrar las técnicas y metodología de trabajo, las informaciones técnicas escritas o verbales, los criterios de calidad y de producción exigidos cono los de seguridad e higiene, la disponibilidad de los recursos y la planificación diseñada por terceros, para la ejecución en tiempo y forma y/o control de los distintos tipos de procesos y la obtención de los productos constructivos de instalaciones sanitarias.

Evidencia de desempeño:

IV

Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene planteadas para la obra.

Estiba los diferentes tipos de insumos en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad y sin que se produzcan deterioros en dichos materiales

Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las características particulares de cada elemento y en cuanto a la técnica de utilización.

Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de productividad, calidad, seguridad y optimización de costos.

Evidencia de producto:

IV

Los artefactos y griferías se encuentran posicionados exactamente según las cotas horizontales y verticales de replanteo definidas en las documentaciones de obra pertinentes o las indicaciones verbales del responsable de la obra, además se han conectado de manera que no se producen perdidas cuidandose también su aspecto estético.

Las herramientas se utilizan en forma correcta.

Los insumos, materiales y herramientas se encuentran estibados de manera que no perturben el desarrollo de otras actividades

5 - Seleccionar de acuerdo a las mejores opciones en cuanto a costo de calidad y productividad, equipos, máquinas, herramientas, instrumentos de medición y control, accesorios, elementos de protección personal e insumos y técnicas de trabajo para el desarrollo de cada etapa del proceso constructivo de construcciones de instalaciones sanitarias de acuerdo al logro de eficiencia.

Evidencia de desempeño:

IV

Compara las características técnicas y de uso, del equipamiento, insumos, materiales, instrumentos de control, y de protección personal y de seguridad, con las especificaciones requeridas para cada proceso y producto de las actividades propias de las instalaciones sanitarias. Clasifica los datos obtenidos, para la posterior toma de decisiones.

Evidencia de producto:

IV

Las máquinas, equipos y/o herramientas, las construcciones auxiliares, los materiales, los instrumentos de control y los elementos de protección personal y de seguridad de la obra en relación con el o los productos de las instalaciones sanitarias son los adecuados.

Los instrumentos de control y de medición, las herramientas, los materiales, los insumos, el equipamiento, elegidos son los que permiten ejecutar un producto de calidad.

La metodología o técnica de trabajo para la ejecución de las tareas propias de la actividad, eficiencia de la mano de obra, del equipamiento y de los insumos es la más apropiada.

Los andamios y sus accesorios evidenciarán buen estado y resistencia para soportar los esfuerzos requeridos.

6 - Aplicar permanentemente y en todas las actividades de la obra, las normas de seguridad específicas y mantener las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo, aplicando metodología de prevención de incidentes y accidentes en cuanto a su seguridad personal al realizar la actividad específica y en relación con sus compañeros de tarea, en todas las etapas del proceso de trabajo para instalaciones sanitarias y en aquellas tareas que se le relacionen siempre en el marco del contexto general de la obra

Evidencia de desempeño:

IV

Aplica criterios de orden y limpieza durante y al término de cada actividad.

Verifica las condiciones de seguridad de los andamios y protecciones durante el proceso y al término de la actividad.

Utiliza los elementos de protección personal de acuerdo con las actividades a realizar en el contexto de la obra.

Aplica procedimientos de control de las condiciones de seguridad en trabajos de terceros a su cargo.

Comunica al grupo de trabajo las normas de seguridad e higiene laboral aplicables al proceso constructivo, manifestando signos de internalización de las mismas a partir de la propia conducta.

Desarrolla sus actividades en relación con los otros sectores de la obra, teniendo en cuenta el proceso global del trabajo, en cuanto a su seguridad personal y la de sus compañeros de tareas.

Participa de las reuniones periódicas de capacitación sobre medicina, medio ambiente, seguridad e higiene en el trabajo.

Informa a sus superiores la falta de las condiciones de seguridad y medio ambiente (carga térmica, iluminación, ventilación , ruidos, etc), adecuadas puedan ocasionar un riesgo.

Coopera con su comportamiento seguro en colaboración con los responsables de la obra.

Utiliza los medios imprescindibles de prevención para preservar su integridad física y la de sus compañeros.

Respeta las indicaciones y señalizaciones de cada sector de la obra .

Evidencia de producto:

IV

Los materiales, equipamiento y otros elementos relacionados con la actividad, están ordenados en los sectores destinados para tal fin, de manera que no interfieran el desarrollo de la actividad y no sean un factor de riesgo.

Las de circulación a su cargo guardarán las condiciones de transitabilidad adecuadas.

Los materiales estibados se dispondrán de tal manera que no se produzca su deslizamiento o caída.

En el ámbito de trabajo que le corresponde se verifica la inexistencia de elementos inseguros, seleccionando aquellos que puedan ser reutilizados o para descarte.

Las protecciones construidas son adecuadas para cada actividad y respetan las indicaciones de armado de medidas de los especialistas en seguridad.

Las herramientas y el equipamiento en general se mantienen en buen estado y en condiciones de limpieza y uso adecuado

7 - Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo para las construcciones de instalaciones sanitarias, en los productos obtenidos y en los resultados esperados por el responsable de a obra, teniendo a obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción en las técnicas constructivas a emplear y en la organización y metodología de trabajo.

Evidencia de desempeño:

IV

Aplica procedimientos de autocontrol en cuanto a la calidad de su desempeño y del producto por el elaborado.

Aplica procedimientos de control de calidad durante y al término de la actividad en trabajos de terceros.

Comunica al grupo de trabajo las normas de calidad aplicables al proceso constructivo y la calidad esperado del producto.

Desarrolla sus actividades con eficiencia operativa.

Cumple con las condiciones de trabajo establecidas en cuanto a horarios de trabajo y productividad.

Verifica que los materiales utilizados en cada actividad sean los correctos, tengan las proporciones adecuadas y cumplan con los requisitos esperados, el uso correcto, limpieza y mantenimiento de las herramientas equipamiento y accesorios, la calidad y tiempos en el proceso de trabajo, la evolución de las diferentes variables durante los procesos constructivos, la permanente adecuación de los productos parciales a los planos.

Propone procedimientos de mejora continua.

Promueve acciones de mejora continua en el proceso de ejecución de su propio trabajo o sobre trabajos de terceros cuando éstos estén a su cargo

Evidencia de producto:

IV

En los productos y procesos de trabajo, (particularmente en lo que se refiere a terminaciones) que ejecuta o controla, se aplicaron las normas de calidad específicas de la industria de la construcción, y las normas particulares determinadas para la obra.

Los procedimientos se promueven mejorándolos en forma continua.

Los procesos de trabajo son aplicados de acuerdo a lo planificado y a sus resultados se introdujeron los ajustes necesarios.

8 - Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con trabajadores de otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio de las actividades relacionadas con el proceso de trabajo en construcciones de instalaciones sanitarias.

Evidencia de desempeño:

IV

Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio de ideas.

Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.

Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de otros subprocesos.

Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de los distintos elementos constructivos de las instalaciones sanitarias.

Plantea las necesidades de su sector en relación con otros subprocesos.

Se relaciona con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo global.

Integra grupos y equipos de trabajo en las actividades de su sector y colabora con los otros sectores de la obra.

Evidencia de producto:

IV

El intercambio permanente de ideas con otros trabajadores se ve favorecido por su relación en cuestiones operativas.

La resolución de los problemas interdisciplinarios, de seguridad y de relaciones se ve favorecida por el aporte de ideas concretas de bajo costo y de posible aplicación desde el punto de vista técnico.

Evidencia de conocimiento de la competencia IV:

Escalas usuales de representación visual para planos de albañilería y de instalaciones sanitarias.

Tipos de símbolos específicos de la especialidad en la lectura de planos técnicos y planillas de locales.

Características y alcances generales de su ocupación .

Actividades parciales de la obra relacionadas con la totalidad de la misma.

Operaciones matemáticas básicas, regla de tres simple, reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos y el uso de SIMELA para la interpretación de planos técnicos, con relación al manejo de escalas, dimensionamiento global del volumen de la obra, reconocimiento del recorrido de las cañerías, etc.

Tipos de símbolos específicos para la lectura de planos técnicos y planillas de locales.

Especificaciones técnicas

Lectura de las planillas de locales.

Escalas usuales de representación visual.

Lectura de la documentación, planos de albañilería y de instalaciones sanitarias

Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas.

Tipos de tecnologías, de técnicas, herramientas, equipos, máquinas e insumos que la ejecución de las instalaciones sanitarias requerirán.

Características técnicas, costo y productividad de las máquinas, herramientas, equipos instrumentos de medición y control y accesorios.

Características de los diferentes insumos para las construcciones de las instalaciones sanitarias.

Amortización de las máquinas y equipos.

Normas de seguridad y calidad de los productos y de los procesos constructivos relacionados con el proceso de selección.

Conocimientos de primeros auxilios.

Leyes reglamentarias de la seguridad e higiene de la obra.

Normas específicas de seguridad, normas de trabajo para el cuidado del medio ambiente y normas aplicables en la obra en cuanto a higiene del ambiente de trabajo.

Tipos de accidentes propios de las obras constructivas y en especial los relacionados con las actividades de las instalaciones sanitarias, tanto en los aspectos generales de movilidad por la obra como la manipulación de las herramientas propias de la ocupación.

Características del ambiente laboral (los baños, vestuarios y suministro de agua) destinados para los trabajadores.

Normas de prevención y protección contra incendio y evacuación de las personas.

Noción proyecto .

Características de la organización en la que desempeña su trabajo.

Identificación de su posición dentro de la organización.

Lectura de planos.

Escalas usuales utilizadas en planos de albañilería e instalaciones sanitarias

Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación.

Criterios para componer grupos de trabajo

Procedimientos para el control de tiempos de ejecución planificados por terceros.

Comunicación verbal y escrita.

Productividad.

Eficiencia y eficacia

Calidad de terminación y de proceso.

Servicio

Cliente interno.

Grupos y equipos de trabajo

Objetivos comunes.

Expresión oral y escrita.

Metodología de lectura de planos

Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal o escrita

Técnicas de resolución de problemas.

Técnicas para la identificación de problemas

Lectura y comprensión de textos.

Elementos básicos de narrativa

Comunicación oral

Ruidos en la comunicación que imposibiliten la transmisión de manera eficiente y comprensible.

Planifica las actividades en orden a la actividad específica y a la totalidad de la obra.

Técnicas específicas de trabajo.

Razones técnicas de las metodología de construcción a realizar.

Lectura de planos.

Escalas usuales en planos de albañilería e instalaciones sanitarias.

Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación

Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio de la ocupación

Aspectos generales de la totalidad de la obra.

Operaciones matemáticas básicas

Regla de tres simple

Figuras y cuerpos geométricos

Unidades de longitud y superficie (SI.ME.L.A.)

Normas de calidad de los procesos y productos

Comunicación verbal y escrita

Lectura y comprensión de textos.

Características y utilización de los instrumentos de medición y control.

Elementos de física y química básicos relacionados con los procesos de soldaduras uniones entre cañerías entre sí o con accesorios

Tipos de materiales a utilizar, técnicas de trabajo relacionadas con los materiales.

Normas aplicables en el proceso de construcción de las instalaciones sanitarias.

Conocimientos matemáticos para el pasaje de escalas del plano al hecho constructivo, medición desde los ejes de replanteo y del plano de referencia de piso terminado, conocimientos geométricos para la concreción de ángulos o delimitación de figuras, conocimientos matemáticos y geométricos en los procesos de instalación (armado y montaje) de cañerías de las instalaciones sanitarias.

Calculo de pendientes correspondientes de los caños.

COMPETENCIA V Gestionar Procesos Constructivos relacionados con las instalaciones sanitarias domiciliarias.

Capacidades: 1, 3, 7, 8, 9, 10

1 – Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones sanitarias, identificando códigos y simbología propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida.

Evidencia de desempeño:

V

Interactúa con quien le suministra información, indicando en forma escrita o verbal, sobre el plano o en campo: la posición relativa, dimensiones, técnica constructiva, elementos componentes, materiales, relación con partes o la totalidad de la obra para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en este tipo de obras

Comprueba en forma permanente que lo especificado en la información suministrada se corresponde con lo ejecutado en los trabajos de instalaciones sanitarias.

Interpreta la documentación técnica, las normas de calidad, seguridad e higiene, con el objeto de gestionar, administrar y comercializar procesos constructivos de instalaciones sanitarias.

Evidencia de producto:

V

Su actividad ha sido ordenada en función de la información recibida, con criterios de eficiencia, listando (por escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios.

Las indicaciones fueron transmitidas con vocabulario técnico de obra y sin errores de concepto las características de las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar (tamaño, complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, elementos constructivos, pendientes, etc.)

La documentación técnica, las normas de calidad, seguridad e higiene, se interpretaron correctamente con el objeto de gestionar, administrar y comercializar procesos constructivos de las instalaciones sanitarias.

La documentación técnica, las normas de calidad, seguridad e higiene, se interpretaron correctamente con el objeto de gestionar, administrar y comercializar procesos constructivos de las instalaciones sanitarias.

3 - Identificar el o los problemas centrales de una situación problemática que se presente en la ejecución de los trabajos de instalaciones sanitarias, a partir del análisis de la información y la jerarquización y priorización de las variables detectadas

Evidencia de desempeño:

V

Identifica los problemas de una situación problemática que se le presenten durante la ejecución de los trabajos de instalaciones sanitarias, los analiza y los ordena según su importancia y urgencia, encuentra una solución para resolver los mismos, o recurre a su superior inmediato para que le sugiera una solución

Evidencia de producto:

V

Los problemas fueron resueltos según un orden de importancia y urgencia.

Los problemas fueron resueltos según las sugerencias recibidas de su inmediato superior.

4 - Integrar las técnicas y metodología de trabajo, las informaciones técnicas escritas o verbales, los criterios de calidad y de producción exigidos cono los de seguridad e higiene, la disponibilidad de los recursos y la planificación diseñada por terceros, para la ejecución en tiempo y forma y/o control de los distintos tipos de procesos y la obtención de los productos constructivos de instalaciones sanitarias.

Evidencia de desempeño:

V

Realiza el replanteo de las instalaciones sanitarias sobre el terreno natural, sobre las losas, contrapisos existentes y sobre paredes de acuerdo a los ejes marcados en obra, tanto en sus medidas horizontales como en las verticales, además referencia las cotas de alturas respecto del nivel de piso terminado correspondiente.

Deposita la tierra extraída o los escombros producidos, en los sectores destinados para tal fin.

Aplica técnicas de cavado o canaleteo para la realización de zanjas o canaletas, observando el cuidado sobre los objetos construidos.

Verifica las pendientes de los fondos de las zanjas que recibirán cañerías de desagüe cloacal o pluvial..

Tapa las zanjas aplicando criterios de rellenado por capas sucesivas y apisonando correctamente dichas capas.

Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene planteadas para la obra.

Estiba los diferentes tipos de insumos en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad y sin que se produzcan deterioros en dichos materiales

Prepara los hormigones y morteros con los insumos correctos y en las proporciones adecuadas tanto para la fijación de las cañerías a los muros o pisos como para la recomposición de aquellas superficies sobre la que haya intervenido o para la construcción de obras de albañilería necesarias para la actividad (cámaras de inspección, bocas de inspección etc.)

Reconstruye contrapisos y carpetas con los procesos pertinentes y con relación al tipo de solado a colocar.

Reconstruye revoques grueso y/o finos y terminaciones a paramentos de acuerdo a las técnicas de trabajo adecuadas para la preparación, y ejecución del mismo.

Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las características particulares de cada elemento y en cuanto a la técnica de utilización.

Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de productividad, calidad, seguridad y optimización de costos.

Ordena las herramientas, materiales y equipamiento de acuerdo a las normas de seguridad e higiene planteadas para la obra.

Estiba los insumos en forma adecuada, en lugares que no dificulten la actividad, sin que se produzcan deteriores en dichos materiales.

Verifica permanentemente del estado de los andamios, protecciones y apuntalamientos, teniendo en cuenta la importancia de que los mismos mantengan las condiciones necesarias de solidez y estabilidad

Desarrollará sus tareas demostrando estrecha relación entre su idoneidad técnica y los criterios de productividad, calidad, seguridad y optimización de costos.

V

Para instalaciones de distribución de agua fría, caliente, contra incendios y sistemas de tanque de reserva y bombeo.

Replantea la instalación de acuerdo a la documentación correspondiente incluyendo tanque de reserva, tanque de bombeo, colectores, válvulas de limpieza, ruptores de vacío, llaves de paso, uniones flexibles, válvulas de retención.

Fija las cañerías en los lugares previstos, sean éstos canaletas o paramentos (si es cañería exterior) con las grapas, accesorios o morteros adecuados.

Dobla los caños respetando los radios mínimos y evitando los aplastamientos.

Efectúa en los caños cortes rectos y sin rebabas y antes de soldar o unir las piezas las limpia de impurezas.

Efectúa las soldaduras o uniones de acuerdo a indicaciones de los fabricantes y las especificaciones técnicas, en las uniones roscadas la longitud de las mismas responde al accesorio además aplica el sellador correspondiente en dicha unión.

Aplica las técnicas para el armado de cañerías, adecuando todos los trabajos de corte, unión, soldadura o roscado al tipo de material con el que esté realizando la instalación.

Protege todas las cañerías de la corrosión y de materiales agresivos y las aisla térmicamente y acústicamente si fuera necesario.

Prueba toda la instalación en una presión de 1 atm durante 24 hs.

Repara las fallas detectadas en los procedimientos de mantenimiento.

Efectúa los cortes correspondientes empleando las distintas herramientas manuales o las maquinas sanitarias adecuadas a las características del material utilizado.

Construye andamios de madera y tubulares metálicos de baja altura para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las necesidades y sobre la base de condiciones de estabilidad y seguridad apropiadas.

Utiliza las herramientas, máquinas, equipos, y accesorios, dándoles el uso correcto en cuanto a las características particulares de cada elemento y en cuanto a la técnica de utilización.

V

Para instalaciones de desagües cloacales

Replantea la instalación de acuerdo a la documentación correspondiente, los diámetros, las tapadas mínimas y las pendientes reglamentarias.

Une caños entre si y con los accesorios de manera estanca y sin obstáculos para el libre escurrimiento de los líquidos cloacales o aguas servidas.

Coloca las cámaras, bocas de inspección y caños cámara (que facilitarán la inspección de la cañería) respetando las reglamentaciones.

Construye la ventilación a los cuatro vientos de los tramos verticales de cañerías (bajadas) adecuadamente para evitar el desifonaje.

Coloca los artefactos sanitarios en las posiciones indicadas en los planos asegurándolos a pisos o paramentos.

Coloca en los puntos específicos cierres hidráulicos (sifones) o físicos (doble tapa sellada) para evitar la difusión de olores.

Fija las cañerías en los lugares previstos, sean éstos canaletas o paramentos (si es cañería exterior) con las grapas, accesorios o morteros adecuados.

Efectúa en los caños cortes rectos y sin rebabas y limpia de impurezas antes de unir las piezas

Aplica las técnicas para el armado de cañerías, adecuando todos los trabajos de corte, unión, soldadura o roscado al tipo de material con el que esté realizando la instalación

Prueba toda la instalación tapando las salidas y llenándola de agua durante 24 hs. al cabo de las que verifica si el nivel de la misma ha descendido.

Repara las fallas detectadas en los procedimientos de mantenimiento.

V

Para instalaciones pluviales.

Replantea la instalación de acuerdo a la documentación correspondiente, la posición de los embudos, los diámetros, las tapas mínimas y las pendientes reglamentarias.

Une caños entre sí y con los accesorios de manera estanca y sin obstáculos para el libre escurrimiento de las aguas de lluvia.

Coloca los embudos, las cámaras, bocas de inspección y caños cámara (que facilitarán la inspección de la cañería) respetando las reglamentaciones.

Fija las cañerías en los lugares previstos, sean éstos canaletas o paramentos (si es cañería exterior) con las grapas, accesorios o morteros adecuados.

Efectúa cortes rectos y sin rebabas en los caños y limpia la impurezas antes de unir las piezas.

Aplica las técnicas para el armado de cañería adecuando todos los trabajos de corte, unión , soldadura o roscado al tipo de material con el que esté realizando la instalación.

Prueba toda la instalación taponando las salidas y llenándola de agua durante 24 hs. al cabo de las que verifica si el nivel de la misma ha descendido.

Repara las fallas detectadas en los procedimientos de mantenimiento.

Evidencia de producto:

V

El acabado final de las superficies guardará los requerimientos técnicos planteados.

La ubicación de los diferentes elementos componentes de la instalación de distribución de agua fría y caliente, de la instalación pluvial y de la instalación desagües cloacales, se encuentran posicionados exactamente según las cotas horizontales y verticales de replanteo definidas en las documentaciones de obra pertinentes o las indicaciones verbales del responsable de la obra, además la profundidad de colocación de dichos elementos de las instalaciones se ajusta a los filos de pared y piso terminados, considerando los distintos tipos de materiales que se utilizarán para los revestimientos.

V

Para zanjas y canaletas:

Las zanjas se ajustan al recorrido definido en el proyecto de las instalaciones, a la profundidad que deberá quedar cada extremo del tramo o a la pendiente que deberá tener el caño y al diámetro extremo del caño a colocar.

Las zanjas sobre terreno natural presentarán dimensiones pertinentes y estables a lo largo de su recorrido, los laterales de la misma respetarán dimensiones pertinente y estables a lo largo de su recorrido, los laterales de la misma respetarán el talud natural del terreno sobre el que se esté trabajando, y en caso de no ser suficiente se usará el tablestacado y el fondo será parejo, firme y libre de piedras grandes ni filosas acompañando la pendiente del caño que alojará en su interior.

Las zanjas sobre un piso o contrapiso, presentarán dimensiones pertinentes y estables a lo largo de su recorrido, cortando o rompiendo la menor cantidad posible de piezas de los pisos, además los laterales de la misma serán rectos.

Las canaletas en paredes de mampostería, se ajustan al recorrido definido en el proyecto de las instalaciones, al ancho de la misma permite colocar con comodidad los caños con sus accesorios y envolturas protectoras, y en los cambios de dirección se ha dejado previsto lugar suficiente para permitir la libre dilatación y contracción de los caños.

La profundidad de canaleteo no afecta ni la estabilidad ni la integridad de la pared con especial cuidad en las portantes, además debe permitir que el caño no asome ni choque con bordes de bañeras o mesadas, y que la grifería quede bien colocada, y se deben respetar las profundidades máximas en las canaletas horizontales según el tipo de mampuesto que componga al muro.

Las zanjas realizadas sobre terreno natural se han rellenado con capas de tierra de unos 20 cm, que van siendo empapadas con agua y asentadas y el caño está cubierto con la protección física correspondiente.

Las losas de hormigón se reconstituyen dejando espesor suficiente para el cielorraso inferior.

Los contrapisos y las carpetas se reparan con las características de los similares.

Las canaletas de las paredes se rellenan con criterio de terminación y en los sectores de los accesorios o de pases, se previeron materiales elásticos. ( lana de vidrio, cartón corrugado, etc) antes del relleno.

V

Para instalaciones de distribución de agua fría, caliente, contra incendios y sistemas de tanque de reserva y bombeo.

Las curvaturas de los caños doblados no presentan deformaciones y además respetan los radios de curvaturas mínimos dependiendo del material que se esté utilizando y e método de curvado que se haya empleado.

El corte en los caños que se unirán entre si o con piezas accesorias, son rectos y perpendiculares al eje de los mismos, no presentan rebabas cortantes y la superficie que entrará en contacto con otra para ser soldada se encuentra limpia y libre de impurezas.

El proceso de soldadura se ajusta a lo descrito por los fabricantes de cada uno de los tipos diferentes de caños que se empleen.

En uniones roscadas, los filetes no se presentan mordidos ni con rebabas, además la rosca es perpendicular al caño, la longitud de la misma se corresponde con el accesorios a colocar, y se aplicó el sellador correspondiente antes de la unión de los componentes.

En uniones por soldadura capilar, el corte se calibra con calibrador y las superficies que entrarán en contacto con la soldadura se encuentran limpias, sin polvo ni grasa ni óxido.

Las uniones soportan una presión de 1 kg/Cm2 o 1 atm durante 24 hs.

Las cañerías se protegen de la acción de materiales agresivos y/o de la radiación solar, dependiendo del tipo de material del que se utilice para la concreción de la misma.

La construcción de la cañería se ha realizado previendo los movimientos producidos por la dilatación o contracción.

La aislación térmica ha sido efectuada y se han tenido en cuenta especialmente la ubicación relativa de los caños para evitar la pérdida o ganancia de calor.

En los casos que sea necesario, se ha previsto la aislación acústica necesaria que evite la propagación de los ruidos ya sea en las cañerías empotradas como en las suspendidas.

Las conexiones están replanteadas de acuerdo a lo especificado en las documentaciones pertinentes, se observará específicamente la longitud de los chicotes flexibles de conexión y en el caso de los rígidos, la distancia entre la pared y la entrada de agua al artefacto o a la grifería debe ser exacta, además las cotas de conexión o descarga estarán con relación a los modelos de artefactos a colocar y a las medidas normadas para éstos.

Las cañerías de agua caliente han sido dispuestas por sobre la cañería de agua fría y se han separado por lo menos la distancia igual a su diámetro.

Las fijaciones rígidas y deslizantes de las cañerías han sido colocadas a separaciones que indiquen las firmas comerciales dependiendo del tipo de material que se trate.

Las bocas de las conexiones, tanto en las cañerías empotradas como en las no empotradas quedarán al mismo nivel y filo.

La protección del caño no debe estar dañada luego del relleno, y además se debe respetar el filo de la pared y dejar lugar para el revoque.

El sistema de almacenamiento de agua (tanque) ha sido dispuesto en el lugar indicado por la documentación o indicación pertinente, constando con todos los elementos y accesorios necesarios para su normal funcionamiento y limpieza (colector, válvulas de cierre, válvulas de limpieza, tapas de inspección en los casos que sea necesario, flotantes.

En el caso de existencia de tanque de bombeo, ha sido dispuesto en el lugar indicado por la documentación o indicación pertinente, constando con todos los elementos y accesorios necesarios para su normal funcionamiento y limpieza (válvula de limpieza, llave de paso, unión flexible, válvula de retención, válvula exclusa o llave de paso nuevamente), además se han dispuesto las juntas móviles de conexión con los motores que impidan la propagación de vibraciones y ruidos por la cañería de la instalación.

En el caso que el tanque de bombeo se encuentre bajo el nivel de vereda, se ha construido la cañería de entrada previendo un sifón invertido con ruptor de vacío.

Existe una llave de paso entre la línea municipal de edificación y la cañería interna de distribución de agua.

V

Para instalaciones de desagües cloacales:

Las cañerías construidas respetan exactamente las posiciones y diámetros definidos en las documentaciones pertinentes, además las pendientes responden a las necesarias para las instalaciones sanitarias tanto secundarias como las principales que pueden variar entre el 5% y el 1,6%.

Las uniones de los caños entre sí y con los accesorios, son estancas y continuas, no presentando salientes ni rebabas en su interior, de manera de obstaculizar el normas escurrimiento de las aguas servidas.

Las distancias entre las cámaras y las bocas de inspección, respetan las medidas indicadas en las reglamentaciones pertinentes.

En las bajadas se ha previsto la cañería de ventilación pertinente que asegure evitar los efectos de desifonaje por absorción y compresión producida por el uso de la instalación, además se encuentran previstos los caños cámara de acceso en diferentes puntos de las bajadas.

Las cámaras de inspección se construyen contemplando las pendientes de escurrimiento en los cojinentes del fondo, no presentan ángulos agudos y el interior se termina de la manera más lisa posible, además se sella con doble tapa sellada con mortero de cal y la relación entre las medidas, y su profundidad se ajustan a las reglamentarias.

Los artefactos se encuentran en la posición determinada por el plano de replanteo o detalle específico y se encuentran firmemente afirmados o asentados sobre el muro o el piso.

Las instalaciones presentan los accesorios necesarios (boca de acceso, cámara de inspección etc.) para posibilitar el acceso para la limpieza de la misma.

Entre el pasaje de la instalación secundaria a la primaria o en puntos específicos de la instalación primaria, se encuentran dispositivos de aislación de olores, sean éstos hidráulicos (sifón) o bien del tipo físico (doble tapa sellada con mortero de cal).

Las ventilaciones de la instalación sanitaria se encuentran construidas de manera tal que ventile a los 4 vientos.

V

Para las instalaciones pluviales:

Los embudos están construidos en las posiciones exactas definidas en las documentaciones de obra pertinentes, la altura relativa (en el caso de embudos horizontales) se corresponde con el tipo de piso que se colocará de manera tal que la rejilla quede el mismo nivel del piso terminado, y en el caso de embudos verticales, su ubicación se dispuso en correspondencia a la terminación del muro sobre la que se ha ubicado de manera tal que la rejilla termine al ras de dicha terminación.

Las pendientes de las cañerías se corresponden con las indicadas.

Se han dispuesto los puntos de acceso a la instalación de manera tal de asegurar la limpieza total de la misma a las distancias que corresponde por normativas de instalación, además se han respetado los ángulos de acceso a las bocas de desagüe de acuerdo a las mismas normativas.

Los andamios son firmes, la estabilidad es óptima, ofrece un acceso y transitabilidad seguros, disponiéndose las contenciones necesarias, además guardan las condiciones de seguridad impuestas por las normas.

Las pruebas hidráulicas han demostrado que en ningún sector de la instalación se presentan pérdidas de agua.

En los casos de bajadas de desagües, se ha previsto la instalación del conducto de ventilación pertinente.

8 - Distinguir y establecer relaciones sociales de cooperación o intercambio con trabajadores de otros sectores de la obra que intervengan simultáneamente con sus actividades, para el ejercicio de las actividades relacionadas con el proceso de trabajo en construcciones de instalaciones sanitarias.

Evidencia de desempeño:

V

Se relaciona en cuestiones operativas con otros trabajadores, favoreciendo el permanente intercambio de ideas.

Interactúa con otros trabajadores y con supervisores.

Trabaja en forma coordinada con los distintos sectores de la obra, cooperando con los trabajadores de otros subprocesos.

Explica a otros trabajadores los distintos elementos necesarios y el proceso de trabajo en la ejecución de los distintos elementos constructivos de las instalaciones sanitarias.

Plantea las necesidades de su sector en relación con otros subprocesos.

Se relaciona con otros equipos de trabajo intervinientes en el proceso constructivo global.

Integra grupos y equipos de trabajo en las actividades de su sector y colabora con los otros sectores de la obra.

Evidencia de producto:

V

El intercambio permanente de ideas con otros trabajadores se ve favorecido por su relación en cuestiones operativas.

La resolución de los problemas interdisciplinarios, de seguridad y de relaciones se ve favorecida por el aporte de ideas concretas de bajo costo y de posible aplicación desde el punto de vista técnico.

Evidencia de producto:

V

Los insumos herramientas, y equipamientos necesarios para la actividad específica fueron determinados considerando sus características, mejores opciones de costo, calidad, y productividad, teniéndose en cuenta además el conjunto de la obra..

El sistema de compra seleccionado es el más conveniente.

Las herramientas, máquinas e insumos se compraron teniendo en cuenta la materialización de los trabajos de revestimiento con base húmeda, al computo y a las mejores condiciones de costo y calidad.

Los sueldos y jornales fueron liquidados en tiempo y forma de acuerdo a las modalidades de contratación.

Los montos y las formas de pago se materializaron de acuerdo a la productividad y basándose en criterios de equidad y a las normas legales pertinentes.

Las inversiones realizadas se evaluaron y se ajustaron de acuerdo al avance de obra.

Los contratos laborales se confeccionaron en la forma más favorable, dependiendo del tipo de obra y del cliente que contrató los servicios.

La lista de proveedores ha sido determinada de acuerdo a las mejores opciones de precios y calidad ofrecidas.

10 - Aplicar metodologías adecuadas para informar técnicamente de manera verbal o por escrito a superiores o comitentes sobre el desarrollo de los trabajos de instalaciones sanitarias.

Evidencia de desempeño:

V

Informa técnicamente en forma verbal y/o escrita a soperiores, dependientes o comitentes, los acontecimientos que inciden sobre el desarrollo de los trabajos de instalaciones sanitarias, en forma clara y concisa y sobre todo comprensible para cada uno de los interlocutores

Evidencia de producto:

V

Los informes de las distintas variables a tener en cuenta para el equipo de trabajo se transfirieron sin errores.

El proceso de trabajo se explicitó en forma clara y técnicamente correcto, reflejándose esto en el producto obtenido.

Los informes tanto verbales como escritos han sido transmitidos en tiempo y forma siendo comprendidos por los interlocutores.

Evidencia de conocimiento de la competencia V:

Actividades parciales de la obra relacionadas con la totalidad de la misma.

Amortización de las máquinas y equipos.

Aspectos generales de la totalidad de la obra.

Calculo de pendientes correspondientes de los caños.

Calidad de terminación y de proceso.

Características de la organización en la que desempeña su trabajo.

Características de los diferentes insumos para las construcciones de las instalaciones

Características del ambiente laboral (los baños, vestuarios y suministro de agua) destinados para los trabajadores.

Características técnicas, costo y productividad de las máquinas, herramientas, equipos instrumentos de medición y control y accesorios.

Características y alcances generales de su ocupación.

Características y utilización de los instrumentos de medición y control.

Cliente interno.

Comunicación verbal y escrita

Conocimientos de primeros auxilios.

Contextualización de sus actividades, en relación con la obra y con la estructura de la empresa

Criterios para componer grupos de trabajo

Eficiencia y eficacia

Elementos básicos de narrativa

Elementos de física y química básicos relacionados con los procesos de soldaduras uniones entre cañerías entre sí o con accesorios

Escalas usuales de representación visual.

Especificaciones técnicas

Expresión oral y escrita.

Figuras y cuerpos geométricos

Grupos y equipos de trabajo

Identificación de su posición dentro de la organización.

Interpretación de propuestas presentadas en forma verbal o escrita

Lectura de las planillas de locales.

Lectura de planos.

Lectura y comprensión de textos.

Leyes reglamentarias de la seguridad e higiene de la obra.

Metodología de lectura de planos.

Noción proyecto .

Normas aplicables en el proceso de construcción.

Normas de calidad de los procesos y productos

Normas de dibujo técnico relacionadas con planos de instalaciones.

Normas de prevención y protección contra incendio y evacuación de las personas.

Normas de seguridad e higiene aplicables a los procesos de trabajo y en el uso del equipamiento propio de la ocupación

Normas de seguridad y calidad de los productos y de los procesos constructivos relacionados con el proceso de selección.

Normas para el cuidado del medio ambiente

Objetivos comunes.

Operaciones matemáticas básicas

Planifica las actividades en orden a la actividad específica y a la totalidad de la obra.

Procedimientos para el control de tiempos de ejecución

Productividad.

Razones técnicas de las metodología de construcción a realizar.

Regla de tres simple

Relación de sus actividades con la totalidad de la obra

Ruidos en la comunicación.

Servicio

Símbolos y especificaciones propias de la actividad y descripción técnica de los elementos que integran la instalación

Sistemas de acotamiento, cotas parciales y acumulativas.

Técnicas de resolución de problemas.

Técnicas específicas de trabajo.

Técnicas para la identificación de problemas

Tiempos requeridos para la ejecución de los trabajos propios de la ocupación

Tipos de materiales a utilizar, técnicas de trabajo relacionadas con los materiales.

Tipos de símbolos específicos de la especialidad en la lectura de planos técnicos y planillas de locales.

Tipos de símbolos específicos para la lectura de planos técnicos y planillas de locales.

Tipos de tecnologías, de técnicas, herramientas, equipos, máquinas e insumos que la ejecución de las instalaciones sanitarias requerirán.

Unidades de longitud y superficie (SI.ME.L.A.)

COMPETENCIA VI Comercializar Servicios Específicos relacionados con las instalaciones sanitarias domiciliarias.

Capacidades: 1, 3, 11

1 – Interpretar información técnica, escrita o verbal que se presente, relacionada con productos, procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de instalaciones sanitarias, identificando códigos y simbología propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance (que lo interpretado es lo requerido) para ejecutar una acción requerida.

Evidencia de desempeño:

VI

Interactúa con quien le suministra información, indicando en forma escrita o verbal, sobre el plano o en campo: la posición relativa, dimensiones, técnica constructiva, elementos componentes, materiales, relación con partes o la totalidad de la obra para la ejecución de los distintos procesos y/o productos involucrados en este tipo de obras

Comprueba en forma permanente que lo especificado en la información suministrada se corresponde con lo ejecutado en los trabajos de instalaciones sanitarias.

Interpretas la documentación técnica, las normas de calidad, seguridad e higiene, con el objeto de gestionar, administrar y comercializar procesos constructivos de instalaciones sanitarias.

Evidencia de producto:

VI

Su actividad ha sido ordenada en función de la información recibida, con criterios de eficiencia, listando (por escrito o en forma verbal) el proceso cronológico de trabajo, materiales y equipamiento necesarios.

Las indicaciones fueron transmitidas con vocabulario técnico de obra y sin errores de concepto las características de las diversas variables que entran en juego con la actividad que va a realizar (tamaño, complejidad técnica de lo especificado, relación con la obra en su conjunto, longitudes, superficies, elementos constructivos, pendientes, etc.)

La documentación técnica, las normas de calidad, seguridad e higiene, se interpretaron correctamente con el objeto de gestionar, administrar y comercializar procesos constructivos de las instalaciones sanitarias.

La documentación técnica, las normas de calidad, seguridad e higiene, se interpretaron correctamente con el objeto de gestionar, administrar y comercializar procesos constructivos de las instalaciones sanitarias.

11 - Gestionar la relación comercial, de trabajos de instalaciones sanitarias, que posibilite la obtención de trabajos para realizar y las relaciones que devengan del nuevo trabajo, tanto con clientes como con los prestadores de servicios

Evidencia de desempeño:

VI

Negocia con terceros el precio y las condiciones de pago de los servicios prestados. Negocia con proveedores el costo, condiciones de pago y de entrega de los insumos, equipamiento y servicios subcontratados.

Evidencia de producto:

VI

La factibilidad y viabilidad económica de las actividades que se le proponen se determinó basándose enl compromiso de responsabilidad personal, evaluando el costo y el beneficio, la capacidad de gerenciamiento, los recursos y los tiempos disponibles.

El presupuesto para realizar la totalidad de las acciones se elaboró basándose enl tipo y calidad de terminación de los trabajos a realizar, teniendo en cuenta la calidad y cantidad de los insumos, recursos necesarios y tiempo de trabajo de las instalaciones sanitarias.

El acuerdo con cada cliente se concretó bajo las mejores condiciones de la relación costo-beneficio.

La documentación correspondiente ha sido elaborada conforme a los usos y costumbres y a la normativa vigente.

Los actos comerciales se regularon aplicando las normas legales e impositivas de orden nacional, provincial y/o municipal.

Las liquidaciones de los montos de los servicios prestados en cada caso se concretaron de acuerdo con lo verificado precedentemente y lo elaborado en la documentación correspondiente.

El monto cobrado corresponde a cada servicio prestado, de acuerdo con la modalidad acordada en cada caso y aplicando las normativas vigentes.

El proceso de trabajo se realiza de acuerdo a las metas especificadas –productividad y calidad.-

Los servicios prestados son financiados utilizando mecanismos básicos.

El servicio prestado se logró mediante los mecanismos de financiación comercial vigentes.

El monto correspondiente al servicio prestado coincide con la forma de pago acordada oportunamente.

Evidencia de conocimiento de la competencia VI:

Actividades parciales de la obra relacionadas con la totalidad de la misma.

Aportes patronales obligatorios

Aspectos legales de los contratos laborales vigentes

Capacidad de respuesta técnica.

Características y alcances generales de su ocupación.

Condiciones contractuales

Costos de la mano de obra.

Costos de las actividades que componen el proceso de trabajo.

Descripción técnica de los elementos constructivos.

Escalas usuales de representación visual para planos

Etapas de la obra a realizar.

Evaluación del grado de riesgo de trabajo

Formas y plazos de pago.

Formularios de ingreso laboral

Fortalezas y debilidades…

Lectura de la documentación

Libreta de Fondo de Desempleo

Manejo de proporciones.

Obligaciones impositivas.

Operaciones matemáticas básicas.

Presentación de antecedentes de trabajo.

Regla de tres simples y compuesta

Seguros de riesgos del trabajo

Tiempos de trabajo de las actividades relacionadas

Tipos de símbolos específicos para la lectura de planos técnicos y planillas de locales.

Trato con empleadores

Unidades de longitud, superficie y volumen (SIMELA)

# Bases curriculares

Introducción

En el capítulo anterior se desarrollaron las competencias y capacidades que conforman el perfil profesional del Ejecutor de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias, definidas en términos de su desempeño en situaciones reales de trabajo.

Además se determinaron las capacidades profesionales que los individuos aplican para un desempeño competente que le será requerido en su actividad profesional.

El concepto de capacidad profesional remite al conjunto de saberes articulados (acceso y uso del conocimiento y la información, dominio de procedimientos y aplicación de criterios de responsabilidad social) que se ponen en juego interrelacionadamente en las actividades y situaciones de trabajo identificadas en el perfil profesional.

La capacidad indica el resultado a alcanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La referencia central del primer capítulo es, por lo tanto, el sistema productivo y de servicios.

En este segundo capítulo se desarrollan los criterios y definiciones básicas referidas a la estructura y organización del proceso formativo, que los estudiantes deberán recorrer, para desarrollar las capacidades. La referencia central es, por lo tanto, al sistema educativo.

Las competencias de razonar y comunicarse; de adquirir, integrar y aplicar conocimientos provenientes de diversas disciplinas y campos del saber; de trabajar y estudiar eficientemente demostrando responsabilidad y compromiso con valores personales, sociales y cívicos, se especifican y desarrollan en el proceso de formación de las capacidades profesionales propias del perfil en cuestión.

El proceso de formación se estructura en torno al conjunto de capacidades profesionales que resulta necesario alcanzar para garantizar el desarrollo de las competencias descriptas en el perfil profesional.

Para establecer la estructura del proceso formativo se ha definido un conjunto de áreas formativas (áreas modulares) organizadas en torno a capacidades profesionales afines desde el punto de vista del aprendizaje. Estas, a su vez, han sido organizadas en módulos cuyo desarrollo cubre el conjunto de las capacidades profesionales que se pretenden alcanzar en cada Área Modular.

La estructura modular establece las condiciones básicas para la organización del recorrido formativo que conduce a la obtención de la certificación del Perfil Profesional en cuestión. Éste a su vez podrá ser la base de un nivel mayor de profundización profesional para los individuos.

Para ello es necesario remitir a la matriz de interrelación de los diferentes perfiles profesionales para la Construcción Civil, en donde se establecen los diferentes recorridos profesionales que los individuos pueden optar para determinar su horizonte laboral a partir de definir su horizonte formativo.

De esta manera nos permitimos organizar una estructura formativa que facilite los procesos de formación continua actualmente requeridas, la misma se organiza básicamente según los siguientes criterios de composición:

- la Noción Proyecto

- las Funciones del Campo de la Construcción Civil

- los Objetos o Servicios sobre los que se desarrollan las actividades profesionales específicas

Estas tres variables son puestas en juego de manera simultánea para la interpretación holística de la formación de los individuos, comprendiendo que las actividades o funciones profesionales no se expresan de manera aislada en las personas, sino que interactúan entre sí. Además las actividades se desarrollan en el interior de un proceso global que implica el total de la obra constructiva y que relaciona a todos los integrantes o actores intervinientes en la misma.

Por lo anterior, el uso de la Noción Proyecto puede permitir que de las delimitaciones y recortes que es necesario realizar dentro del amplio campo de la construcción, no se cristalicen como fracturas que desdibujan la unidad del campo y los procesos de la construcción. Esta noción puede ser aplicada a todos los tipos de obras y remite en todos los casos a la comprensión sistémica de cualquier proceso constructivo, constituyendo en este sentido la base necesaria para incursionar en campos más específicos del sector.

El empleo de las Funciones del Campo nos permite establecer las relaciones que hay entre los diferentes integrantes del proceso total de la construcción por un lado, y por el otro, el conocimiento de las distintas decisiones que otros individuos toman en función de la obtención de un producto determinado.

Esta idea de relaciones funcionales además de establecer las existentes entre los diferentes niveles jerárquicos debe contemplar la relación que se da con el resto de los subprocesos intervinientes en la totalidad del proceso constructivo.

Esta nueva dimensión termina de conformar la visión sistémica y global del hecho constructivo, sea producto o servicio, que se está procurando obtener.

El uso como variable de Objetos o Servicios que componen el subproceso constructivo determinado, nos posibilita dimensionar finalmente el campo de acción sobre el que los individuos se desempeñarán de manera profesional.

La sucesión modular expresada en esta estructura implica el desarrollo de capacidades en cada uno de los módulos con un aumento en la complejidad de las actividades formativas dada por la complejidad misma del objeto en cuestión.

Algunos de los módulos promueven la formación total de capacidades.

Otros aportan a la formación de capacidades que son construidas a lo largo de dos o más módulos.

Además, se pretende que los módulos concreten, a partir de la formación de capacidades, la construcción de genéricas, de manera tal de contribuir al desarrollo de aquellas que sean posible transferir hacia otros perfiles asociados con este.

Finalmente el módulo debe procurar, aparte de la adquisición de capacidades técnicas y tecnológicas específicas del subproceso en cuestión, el desarrollo de la noción de relación que existe del subproceso con el total del proceso constructivo del que forma parte.

El desarrollo de las capacidades profesionales implica la contextualización de aquellas capacidades básicas desarrolladas a partir del dominio de las disciplinas específicas (por ejemplo, física, matemática, química, lenguaje, etc).

A través del cursado de los distintos módulos los estudiantes desarrollarán una sólida base de conocimientos científicos y tecnológicos aplicados a la resolución de problemas del campo de las instalaciones sanitarias domiciliarias, que serán la base de transferibilidad de dichos conocimientos al desarrollo de otros perfiles profesionales ligados a este.

En este sentido, la idea central es que los individuos construyan su profesionalidad a lo largo de su vida apropiándose de las herramientas necesarias, las capacidades, promoviendo los ahorros de tiempo y esfuerzos y mejorando la calidad de los procesos educativos de la formación profesional de los cuales él es el partícipe central.

Áreas modulares:

La base curricular de los perfiles profesionales del Campo Profesional de Construcciones Civiles se organiza en diferentes Áreas Modulares que surgen de la ponderación de las funciones del campo que intervienen.

- Concepción de la idea, solución y toma de partido

- Planificación estratégica

- Comercialización

- Diseño y resolución constructiva del o de los subprocesos constructivos

- Coordinación operativa del o de los subprocesos constructivos

- Ejecución del subproceso constructivo

- Evaluación de toma de partido de los y de los productos

Para el análisis del proceso constructivo se adoptó la noción proyecto utilizado en Ingeniería y Economía; más específicamente en la evaluación de proyectos.

El uso de la noción proyecto puede permitir que de las delimitaciones y recortes que es necesario realizar dentro del amplio campo de la construcción en función de la constitución de los Perfiles Profesionales, no se constituyan fracturas que desdibujen la unidad del campo y los procesos de la construcción.

Dicho modelo diferencia distintas fases que abarca el proceso completo desde la identificación del problema y la fijación de objetivos hasta la evaluación de resultados en el mercado y en el uso.

A continuación se caracteriza cada una de estas áreas y se introducen los módulos que ellas integran, para cada perfil profesional.

# Perfil: Ejecutor de instalaciones sanitarias domiciliarias

Área Modular: Ejecución de instalaciones sanitarias domiciliarias

Esta conformada por módulos de:

- Ejecutar la instalación de cañerías

- Instalar sistema de tanque de reserva y bombeo

- Ejecutar la instalación de desagües cloacales y pluviales

- Instalar artefactos sanitarios y grifería

En estos módulos el estudiante adquiere los conceptos, herramientas, métodos y técnicas que requieren para: la seguridad laboral – tender cañerías de agua fría, caliente, bajadas y distribución – ejecutar montantes - sistema de tanque de reserva y bombeo - colectores para agua fría y contra incendios – instalar desagües cloacales y pluviales - colocación y conexión de artefactos sanitarios.

En ésta área se desarrollan capacidades profesionales a través de actividades formativas que tratan contenidos específicos en entornos formativos determinados, siendo los mismos referidos a: la verificación de la calidad técnica de las instalaciones sanitarias domiciliarias; a la aplicación de criterios tendientes a la seguridad de los sujetos intervinientes en el proceso de instalación; a la aplicación de procesos correctivos sobre productos y/o procesos que no alcancen las especificaciones técnicas requeridas; y a la comunicación a terceros sobre acontecimientos producidos en el avance de la ejecución de su trabajo en instalaciones sanitarias domiciliarias.

Por otro lado, se desarrollan capacidades profesionales para analizar la información técnica y a jerarquizar dichos datos; a replantear objetos en el espacio; a interpretar la noción proyecto; a aplicar las reglas del arte de la instalación sanitaria domiciliaria; aplicar las normas de seguridad e higiene propias de la actividad; gestionar y administrar  máquinas e insumos; y a la evaluar productos y/o procesos constructivos propios.

Los módulos que conforman esta área son:

| Módulos | Carga horaria s/trayecto [Hs.] | Carga horaria s/módulo [Hs.] |
| --- | --- | --- |
| ME-II a | Ejecutar la instalación de cañerías | 75 | 75 |
| ME-II b | Instalar sistema de tanque de reserva y bombeo | 21 | 60 |
| ME-II c | Ejecutar la instalación de desagües cloacales y pluviales | 39 | 75 |
| ME-II d | Instalar artefactos sanitarios y grifería | 18 | 63 |

Secuenciación según el trayecto de módulos

La realización de los diferentes módulos por parte de los estudiantes supone un ordenamiento secuencial de los mismos en función de criterios pedagógicos y de gestión institucional. En el cuadro siguiente se establecen los criterios básicos de secuenciación que cada módulo presenta respecto de otros módulos del perfil.

Sobre la base de estos criterios se organizarán las secuencias formativas que resulten más  adecuadas a su proyecto de formación profesional.

| Módulos | Módulos requeridos |
| --- | --- |
| ME-II a | Ejecutar la instalación de cañerías | Módulo MI-0 y MI-1 aprobados |
| ME-II b | Instalar sistema de tanque de reserva y bombeo | Módulos MI-0, MI-1 y ME-II a aprobados |
| ME-II c | Ejecutar la instalación de desagües cloacales y pluviales | Módulos M-0, MI-1 y ME-II a y b aprobados |
| ME-II d | Instalar artefactos sanitarios y grifería | Módulos MI-0, MI-1 y ME-II a, b y c aprobados |

Módulo MI-0: capacidades y competencias generales del campo de la construcción

Módulo MI-1: capacidades y competencias generales a la familia profesional

Secuenciación según módulos

La realización de los diferentes módulos en forma independiente por parte de los estudiantes supone la acreditación de cada uno de ellos en función de criterios pedagógicos y de gestión institucional. Para ingresar a cada módulo el estudiante deberá aprobar una evaluación de sus capacidades.

Sobre la base de estos criterios se organizarán las secuencias formativas que resulten más adecuadas a su proyecto de formación profesional.

Área Modular: Gestión de instalaciones sanitarias domiciliarias

Esta conformada por módulos de:

- Gestión del propio proceso de trabajo

Esta conformada por módulos en los que el estudiante adquiere los conceptos, herramientas, métodos y técnicas que requieren para: el control, gestión y administración de la ejecución del proceso constructivo de las instalaciones sanitarias domiciliarias

En ésta área se desarrollan capacidades profesionales a través de actividades formativas que tratan contenidos específicos en entornos formativos determinados, siendo los mismos referidos a: la verificación de la calidad técnica de las instalaciones sanitarias domiciliarias; a la aplicación de criterios tendientes a la seguridad; a la aplicación de procesos correctivos sobre productos y/o procesos que no alcancen las especificaciones técnicas requeridas; y a evaluar el avance de la ejecución de los trabajos de las instalaciones de sanitarias.

Por otro lado, se desarrollan capacidades profesionales para analizar la información técnica y la jerarquizar dichos datos; a gestionar y administrar equipamiento e insumos; y a la de evaluar productos y/o procesos constructivos propios.

Los módulos que conforman esta área son:

| Módulos | Carga horaria [Hs.] |
| --- | --- |
| MG-II | Gestionar el propio proceso de trabajo | 15 |

Secuenciación de módulos

La realización de los diferentes módulos por parte de los estudiantes supone un ordenamiento secuencial de los mismos en función de criterios pedagógicos y de gestión institucional. En el cuadro siguiente se establecen los criterios básicos de secuenciación que cada módulo presenta respecto de otros módulos del perfil profesional.

Sobre la base de estos criterios se organizarán las secuencias formativas que resulten más  adecuadas a su proyecto de formación profesional.

| Módulos | Módulos requeridos |
| --- | --- |
| MG-II | Gestionar el propio proceso de trabajo | Módulos MI-0, MI-1, ME-II (a, b, c y d) aprobados |

Área Modular: Comercialización

Esta conformada por módulos de:

- Comercialización de servicios específicos

En estos módulos el estudiante adquiere los conceptos, herramientas, métodos y técnicas que requieren para convenir los propios servicios

En ésta área se desarrollan capacidades profesionales a través de actividades formativas que tratan contenidos específicos en entornos formativos determinados.

Por otro lado, se desarrollan capacidades profesionales para analizar la información técnica y la jerarquizar dichos datos; para presupuestar su propio trabajo, negociar condiciones contractuales, cobrar servicios prestados y buscar trabajo.

Los módulos que conforman esta área son:

| Módulos | Carga horaria [Hs.] |
| --- | --- |
| MC-II | Comercialización de servicios específicos | 6 |

Secuenciación de módulos

La realización de los diferentes módulos por parte de los estudiantes supone un ordenamiento secuencial de los mismos en función de criterios pedagógicos y de gestión institucional. En el cuadro siguiente se establecen los criterios básicos de secuenciación que cada módulo presenta respecto de otros módulos del perfil.

Sobre la base de estos criterios se organizarán las secuencias formativas que resulten más  adecuadas a su proyecto de formación profesional.

| Módulos | Módulos requeridos |
| --- | --- |
| MC-II | Comercialización de servicios específicos | Módulos MI-0, MI-1, ME-II (a, b, c y d) aprobados |

En la siguiente página se representan gráficamente estos requisitos

Instalaciones sanitarias domiciliarias según trayecto

Instalaciones sanitarias domiciliarias según módulo

Nivel de impacto

|  | Ejecutar la instalación de cañerías para provisión de agua fría, caliente y contra incendios. | Instalar sistema de tanque de reserva y de bombeo. | Ejecutar la instalación de desagues cloacales y pluviales. | Instalar artefactos sanitarios y grifería. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manipuleo del material | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Precisión | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Riesgo (manipuleo de material y herramientas de corte | 3 | 3 | 2 | 2 |

# Text boxes

CAC

96 Hs

MC - III

GESTIONAR, ADMINISTRAR Y COMERCIALIZAR

UNA MICROEMPRESA

ACREDITACIÓN

A - II

3

75 Hs

ME-II a

A III

A - II

4

CAC

NC I 
AUXILIAR DE INSTALACIONES

EJECUTAR LA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS

NC I 
AUXILIAR DE INSTALACIONES

EJECUCIÓN

45 Hs

MI - 0

CAPACIDADES Y

COMPETENCIAS

DEL CAMPO DE LA

CONSTRUCCIÓN

MÓDULO GRAL. FLIA

42 Hs

MI - 1

CAPACIDADES Y

COMPETENCIAS

GENERALES

FAMILIA PROF.

CERTIFICADO

NC II

CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

C

G

NC III
CONSTRUCTOR DE INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS

NC II 
EJECUTOR DE INSTALACIONES

SANITARIAS DOMICILIARIAS

36 Hs

MG - III

GESTIONAR EL PROCESO

DE TRABAJO

15 Hs

MC - III

COMERCIALIZAR EL PROCESO

DE TRABAJO

15 Hs

MG - II

GESTIONAR EL

PROPIO PROCESO

DE TRABAJO

6 Hs

MC - II

COMERCIALIZAR SERVICIOS ESPECIFICOS

18 Hs

ME-II d

INSTALAR ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

39 Hs

ME-II c

EJECUTAR LA INSTALACIÓN DE DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES

21 Hs

ME-II b

INSTALAR SISTEMA DE TANQUE DE RESERVA Y DE BOMBEO

F

MÓDULOS ESPECÍFICOS

MÓDULOS ESPECÍFICOS

NC II 
EJECUTOR DE INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS

ACREDITACIÓN

( A+

+MGII+

+MCII

GESTIÓN DESU PROPIO TRABAJO

A - II

4

A III

A - II

2

A - II

3

75 Hs

ME-II a

EJECUTAR LA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS

EJECUCIÓN

45 Hs

MI - 0

CAPACIDADES Y

COMPETENCIAS

DEL CAMPO DE LA

CONSTRUCCIÓN

42 Hs

MI - 1

CAPACIDADES Y

COMPETENCIAS

GENERALES

FAMILIA PROF.

CERTIFICADO

NC II

CERTIFICACIÓN

C

G

15 Hs

MG - II

GESTIONAR EL

PROPIO PROCESO

DE TRABAJO

6 Hs

MC - II

COMERCIALIZAR

SERVICIOS ESPECIFICOS

63 Hs

ME-II d

INSTALAR ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

75 Hs

ME-II c

EJECUTAR LA INSTALACIÓN DE DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES

60 Hs

ME-II b

INSTALAR SISTEMA DE TANQUE DE RESERVA Y DE BOMBEO

F

MÓDULOS ESPECÍFICOS

EC

EC

EC

EC

GESTIÓN

DEL PROPIO

TRABAJO

GESTIÓN

DEL PROPIO

TRABAJO

GESTIÓN

DEL PROPIO

TRABAJO

GESTIÓN

DEL PROPIO

TRABAJO

ACREDITACIÓN

CERTIFICADO

NC III

96 Hs

MGAC - III

GESTIONAR. ADMINISTRAR Y COMERCIALIZAR

UNA MICROEMPRESA

NC III
CONSTRUCTOR DE INSTALACIONES SANITARIAS DOMICILIARIAS

MÓDULO GRAL. FLIA

15 Hs

MC - III

COMERCIALIZAR EL PROCESO DE TRABAJO

CERTIFICACIÓN

36 Hs

MG - III

GESTIONAR EL

PROCESO

DE TRABAJO

MÓDULOS ESPECÍFICOS

A - II

2

A - II

1

ACREDITACIÓN

CERTIFICADO

NC III

A - II

1